Na osnovu čl. 21. stav 5. Zakona o zaštiti zraka («Službene novine Federacije BiH», broj: 33/03), Federalni ministar okoliša i turizma d o n o s i:

PRAVILNIK

O USLOVIMA MJERENJA I KONTROLE SADRŽAJA SUMPORA U GORIVU

I.  OpštE  ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u tečnim naftnim gorivima, mjerne metode i  način provjere kvaliteta mjerenja i podataka.

Član 2.

U smislu ovog Pravilnika sljedeći izrazi imaju značenje:

- fizičko-hemijske osobine tečnih goriva moraju biti takve da ne prouzrokuju kritično zagađenje okoline i da su u skladu sa važećim standardima;

- granične vrijednosti su najveće dozvoljene količine ukupnog sumpora u tečnom gorivu;

- inspekcijsko tijelo je tijelo koje ocjenjuje usklađenost kvaliteta tečnih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na tržištu Bosne i Hercegovine sa zahtjevima iz ovog pravilnika.

Član 3.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na:

- goriva namjenjena preradi prije finalnog sagorijevanja,

- goriva koja će biti prerađena u rafinerijskoj industriji.

Član 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na slijedeća tečna naftna goriva:

- bezolovne motorne benzine

- motorne benzine s olovom

-    petrolej za loženje i petrolej za rasvjetu

- dizel goriva

- ulja za loženje: ekstra lako -LUEL, lako specijalno -LS, lako - L, srednje -S i teško -T

II. GRANIČNE VRIJEDNOSTI SUMPORA PO VRSTAMA GORIVA

Član 5.

Bezolovni motorni benzini

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u bezolovnim motornim benzinima, definisane su  standardom BAS EN 228 2002 .

Član 6.

Motorni benzin s olovom

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u motornom benzinu s olovom, definisane su standardom BAS 1001

Član 7.

Izuzetno od odredbe člana 6., za motorni benzin s olovom proizveden u Bosni i Hercegovini do 31.12.2009. granične vrijednosti ukupnog sumpora su 0,1 % m/m.

Član 8.

Petrolej za loženje i petrolej za rasvjetu

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u petroleju za loženje i petroleju za rasvjetu su 0,04 % m/m.

Član 9.

###### Goriva za dizel motore

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u dizel gorivima definisane su standardom BAS EN 590 2002.

Član 10.

Izuzetno od odredbe člana 9. za dizel goriva proizvedena u Bosni i Hercegovini do 30.06.2008, granične vrijednosti ukupnog sumpora su 1,0 % m/m.

Član 11.

Loživo ulje ekstra lako-LUEL

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u loživom ulju ekstra lakom-LUEL, definisane su standardom: BAS 1002 .

Član 12.

Ulja za loženje: lako specijalno (LS), lako (L), srednje (S) i teško (T)

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u uljima za loženje: lako specijalno-LS, lako- L, srednje-S i teško-T iznose 1 % m/m i definisane Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva – Prilog1. Tabela1. („Službeni glasnik BiH“, br.27/02; 28/04;16/05;14/06 i 22/07).

Član 13.

Izuzeto od odredbe člana 12. za ulje za loženje- S proizvedeno u Bosni i Hercegovini do 30.06.2010.godine, granične vrijednosti ukupnog sumpora su:

-           do 3,0 % m/m

III.  METODE UTVRĐIVANJA  KOLIČINE UKUPNOG SUMPORA U TEČNIM GORIVIMA

Član 14.

Za utvrđivanje količine ukupnog sumpora u tečnim gorivima primjenjuju se odobrene ispitne metode po standardima:

- za bezolovne motorne benzine i motorni benzin sa olovom:

BAS EN 24260, BAS  EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC; BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,

- za dizel gorivo:

BAS EN 24260, BAS  EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC, BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,

- za lož ulje ekstra lako LUEL: :

BAS EN 24260, BAS  EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC, BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,

- za lož ulja: lako specijalno „LS“, lako „L“ , srednje „S“ i teško „T“

BAS EN ISO 8754, BAS EN 24260, BAS ASTM D 4294 i  BAS ASTM D 2622.

Član 15.

Sve metode ispitivanja navedene u članu 14. sadrže podatke o preciznosti. U slučaju spora treba primjenjivati metode opisane u BAS EN ISO 4259/98. Interpretacija rezultata treba da bude na osnovu preciznosti metoda ispitivanja.

IV.  UTVRĐIVANJE  USKLAĐENOSTI  KVALITETA GORIVA

Član 16.

Uzorkovanje i ocjenjivanje usklađenost kvaliteta tečnih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na tržištu Bosne i Hercegovine sa zahtjevima iz ovog pravilnika obavlja imenovano inspekcijsko tijelo koristeći usluge ispitnih laboratorija.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 17.

Organ  imenovan za ocjenjivanje usklađenosti, mora ispunjavati sljedeće uslove:

- da je pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje navedene djelatnosti;

- da ima sjedište u Bosni i Hercegovini;

- da od Instituta za akreditiranje BiH posjeduje akreditaciju za inspekcijski organ, tj. da ispunjava zahtjeve standarda BAS ISO/IEC 17020;

- da laboratorij, koji organ iz alineje 1. i 2. ovog člana koristi za ispitivanje sadržaja sumpora prema odredbama pravilnika,  posjeduje akreditaciju od Instituta za akreditiranje BiH, tj. da ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

Član 18.

Uzorke goriva je potrebno uzimati u čiste odgovarajuće posude u skladu sa standardima  BAS EN ISO 3170 i  BAS EN 14275.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.