NACRT

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 04/10), federalna ministrica okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MONITORINGU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Član 1.

U Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/14),  u članu 3. dodaje se tačka 24. koja glasi:

„24) “radni sati” predstavljaju vrijeme izraženo u satima  tokom kojeg stacionarni izvor zagađivanja u cijelini ili jedan njegov dio radi i ispušta zagađujuće materije u zrak osim perioda uključivanja i isključivanja postrojenja.”

Član 2.

U cijelom tekstu, iza riječi “ (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/13) “ dodaju se riječi “sa pripadajućim izmjenama i dopunama”.

Član 3.

U članu 4. dodaje se stav 6. koji glasi:

„(6) Svako mjerno mjesto koje se koristi za povremeno ili kontinuirano mjerenje emisije mora posjedovati izvještaj o zadovoljavanju uslova propisanih BAS EN 15259 koji je izvršila laboratorija, i koji je potrebno da čini sastavni dio izvještaja o povremenim i kontinuiranim mjerenjima. Ovaj izvještaj je potrebno da sadrži zaključak prema BAS EN 15259 o uslovima i mjernim tačkama na kojima je potrebno vršiti mjerenje. Provjera zadovoljavanja BAS EN 15259 na mjernom mjestu se vrši jednom, ili ponovno nakon rekonstrukcije postrojenja, izmjene dimovodnih kanala ili dimnjaka ili nakon značajnije izmjene procesa nad kojim se vrši monitoring.“

Član 4.

U članu 7. stav 3. mijenja se i glasi:

„(3) U postupku vršenja inspekcijskog nadzora, kako je definirano članom 33. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH”, br.33/03 i 04/10), inspektor nadležan za poslove zaštite okoliša utvrđuje da li je plan mjerenja emisije pripremljen u skladu sa odredbama iz stava 2. ovog člana, kao i da li mjerno mjesto na kojem je vršeno mjerenje posjeduje izvještaj iz člana 4. stav 6. ovog pravilnika. U slučaju da se utvrdi da operater nema izrađen plan mjerenja i izvještaj o mjernom mjestu u skladu sa ovim stavom, inspektor nadležan za poslove zaštite okoliša je dužan naložiti ponovno mjerenje, kao i o tome obavijestiti nadležno Ministarstvo.“

Član 5.

U članu 10. dodaje se novi stav  2. koji glasi:

“Da bi ispitni laboratorij mogao vršiti provjeru sistema kontinuiranog monitoringa iz člana 22. st. 2. i 3. mora ispunjavati  slijedeće uslove:

- da je pravna osoba registrirana za obavljanje navedene djelatnosti;

- da posjeduje akreditaciju prema zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17025 za oblast  “Zrak- emisije iz stacionarnih izvora”;

- da opseg akreditacije  obuhvata zagađujuće materije za koje se vrši provjera emisije, a u  skladu sa članom 6.stav (6)  ovog pravilnika.

- da je mjerni opseg akreditovanih metoda u rasponu očekivanih koncentracija zagađujućih materija predmetnog monitoring sistema;

- da je upisan u registar ispitnih laboratorija.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3. i glasi :

“Federalno ministarstvo okoliša i turizma vodi registar ispitnih laboratorija”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 6.

U članu 15. stav 1. riječi  “kontrola mjernih uređaja i provjera tačnosti dobijenih podataka” se briše i zamijenjuje sa riječima :

“koja uključuje i  kontrolu mjernih uređaja te  provjeru tačnosti dobijenih podataka.“

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi :

„(4) U slučaju da se kontrolno mjerenje provodi u cilju provjere rezultata kontinuiranog monitoinga, ovo mjerenje je potrebno provesti u skladu sa BAS EN 14181, odnosno potrebno je provesti AST test kako je propisan pomenutim standardom. „

Dosadašnji st. 4.i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 7.

U članu 18. stav 1. mijenja se i glasi:

„(1) Kontinuirano  mjerenje  emisije organizuju obveznici za sljedeća postrojenja:

- postrojenja za sagorijevanje toplotne snage 100 MWth i više (emisija SO2, NOx i čvrstih čestica;

- postrojenja za sagorijevanje toplotne snage 100 MWth i više koja koriste gasovita goriva (emisija CO);

- postrojenja čiji maseni protok SO2 prekoračuje 150  kg/h;

- postrojenja čiji maseni protok NOx prekoračuje 30 kg/h;

- postrojenja čiji maseni protok CO prekoračuje  5  kg/h;

- postrojenja čiji maseni protok fluora i njegovih plinovitih anorganskih spojeva,izraženih kao fluorovodik HF, prekoračuje 0,3  kg/h;

- postrojenja čiji maseni protok  plinovitih anorganskih spojeva,izraženih kao klorovodik  HS, prekoračuje 1,5  kg/h;

- postrojenja čiji maseni protok  klora  prekoračuje 0,3  kg/h;

- postrojenja čiji maseni protok  vodikovog  sulfida prekoračuje 0,3  kg/h;

- postrojenja čiji maseni protok čvrstih čestica prekoračuje 3 kg/h , a za postrojenja čiji je maseni protok čvrstih čestica od 1-3 kg/h vrši se samo monitoring efikasnosti sistema za otprašivanje, kao i

- postrojenja za koja je okolinskom dozvolom utvrđena obaveza takvog načina praćenja emisije.“

Član 8.

U članu 30. stav 6. mijenja se i glasi:

„(6) Validovane satne srednje vrijednosti se određuju tako da se od  izmjerenih važećih srednjih satnih vrijednosti  oduzme  vrijednost 95%-intervala pouzdanosti  prema izrazu:

V= N – (N x PGVE), ako je N<GVE,

V= N – (GVE x PGVE), ako je N≥GVE,

gdje je:

V – validovana   srednja satna vrijednost,

N – važeća srednja satna vrijednost svedena na normalno stanje i referentne uvjete,

PGVE – postotak koji množen s GVE daje vrijednost 95%-tnog intervala pouzdanosti.

Validovane srednje dnevne i mjesečne vrijednosti određuju se na temelju provjerenih srednjih satnih vrijednosti.”

Član 9.

Član 33. mijenja se i glasi.

„Registar velikih postrojenja za sagorevanje uspostavlja Federalno ministarstvo  okoliša i turizma u okviru  registra postrojenja i zagađivanja  u skladu sa propisom kojim je uređena metodologija za izradu registra, kao i metodologija za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka. Pored osnovnih podataka o postrojenju za sagorijevanje i mjernim mjestima, registar velikih postrojenja za sagorijevanje sadrži najmanje, količine emitovanih zagađujućih materija, i to: sumpor dioksida, oksida azota i čvrstih čestica.“

Član 10.

Iza člana 33. dodaje se novi član 33a. koji glasi:

- Operator izvještava nadležni organ u skladu sa prilogom II ovog pravilnika o:

- kontinuiranom mjerenjima emisija,

- periodičnim mjerenjima emisija,

- drugim mjerenjima u cilju primjene ovog pravilnika.

- Redovni godišnji izvještaj u skladu sa Prilogom II se dostavlja nadležnom organu najkasnije do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

(3) Izvještaj o godišnjem bilansu emisija zagađujućih materija u zrak iz velikih postrojenja za sagorijevanje operator dostavlja  ministarstvu   u printanoj i elektronskoj formi,  datoj u Prilogu IIa. do 31. 03. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) U obrazac izvještaja iz stava 3. ovog člana unose se raspoloživi  rezultati kontinuiranog mjerenja emisije.

(5) Ukoliko ne postoje verifikovani  rezultati kontinuiranog mjerenja emisije, ukupni godišnji bilans iz stava  3. ovog člana unose se podaci dobijeni proračunom iz rezultata svih raspoloživih  mjerenja emisije zagađujućih materija  izvršenih u kalendarskoj godini na način da se iz svih raspoloživih podataka izračuna emisioni faktor po jedinici proizvoda i pomnoži sa ukupnom proizvodnjom za izvještajnu godinu.

(6) Operator starog velikog postrojenja za sagorijevanje, čiji je vijek trajanja ograničen na 20 000 h u period 01.01. 2018.-31.12.2023. god, dužan je da dostavi  ministarstvu izveštaj o  iskorištenom i neiskorištenom vremenu dozvoljenom za predstojeći radni vijek postrojenja u formi  datoj u Prilogu IIa.

(7) Radni sati u smislu izvještavanja iz stava 6. podrazumijevaju radne sate samo dok je predmetno postrojenja u režimu proizvodnje električne energije.

Član 11.

Prilog I dopunjuje se Prilogom IIa. koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Broj: 04-23-430-1/17                                                                           MINISTRICA

PRILOG II.a

SADRŽAJ DNEVNIH, MJESEČNIH I GODIŠNJIH  IZVJEŠTAJA  O PROVEDENOM KONTINUIRANOM MJERENJU

U slučaju da Operater dostavlja izvještaj o kontinuiranom mjerenju emisije, uz izvještaj je potrebno dostaviti i sve validne dnevne i mjesečne, kao i godišnji izvještaj u skladu sa Prilogom IIa ovog pravilnika:

(1) Dnevni izvještaj o provedenom kontinuiranom mjerenju

Izrađuje se u obliku tablice i sadrži opšte podatke o operateru:

– podatke o operateru,

– datum, oznaku ispusta nepokretnog izvora i naziv postrojenja,

– polusatno/satno radno vrijeme (od 0 do 24 h),

– pogonske parametre obuhvaćenih izvora zagađenja (stanje postrojenja, opterećenje, vrsta i količina goriva, broj sati rada pogona, broj sati efektivnog rada),

Procesni podatci zavisno o djelatnosti:

A) Postrojenja za spaljivanje otpada:

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE propisano za tu vrstu

– mjerna nesigurnost

– polusatna GVE 100% A

– polusatna GVE 97% B

– broj polusatnih vrijednosti > GVE_100%_A + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE_100%_A + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > GVE_97%_B + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE_97%_B + mjerna nesigurnost

– broj sati prekida mjerenja

– količina i temperatura dimnih plinova

– količina spaljenog otpada

– zapreminski udio vlage

– zapreminski udio kisika

– potrošnja goriva

B) Postrojenja za suspaljivanje otpada

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– srednja polusatna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE propisano za tu vrstu

– mjerna nesigurnost

– broj sati prekida mjerenja

– količina i temperatura dimnih gasova

– količina spaljenog otpada: – kruti

– tekući

– zapreminski udio udio vlage

– zapreminski udio kisika

– potrošnja goriva:

– plin

– čvrsto

– tečno

C) Suspaljivanje otpada kod tehnološkog procesa dobivanja cementa

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE propisano za tu vrstu

– mjerna nesigurnost

– broj sati prekida mjerenja

– količina i temperatura dimnih gasova

– količina spaljenog otpada:

– čvrsti

– tekući

– zapreminski  udio vlage

– zapreminski udio kisika

– potrošnja goriva: – plin

– čvrsto

– tećno

D) Velika postrojenja za sagorijevanje i plinske turbine

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– srednja satna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE propisano za tu vrstu

– mjerna nesigurnost

– broj sati prekida mjerenja

– dnevni prosjek > GVE + mjerna nesigurnost

– broj satnih vrijednosti > 1,2 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak satnih vrijednosti > 1,2 GVE + mjerna nesigurnost

– broj satnih vrijednosti > 2 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak satnih vrijednosti > 2 GVE + mjerna nesigurnost

– toplinska snaga goriva:

– čvrsto

– tečno

– plin

– dodatno za velike uređaje koji imaju uređaj za odsumporavanje:

– stupanj odsumporavanja

– ukupno vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje

– najduže vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje

E) Tehnološki procesi

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE za pojedinu onečišćujuću tvar

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– broj sati prekida mjerenja

– dnevni prosjek > GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > 1,2 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > 1,2 GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > 2 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > 2 GVE + mjerna nesigurnost

– dodatno za volatilni organski spojevi broj satnih vrijednosti > 1,5 GVE + mjerna nesigurnost

– toplinska snaga goriva:

– čvrsto

– tečno

– plin

– količina dimnih plinova

– temperatura dimnih plinova

– volumni udio kisika

F) Krematorij

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE za pojedinu zagađujuću materiju

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– broj sati prekida mjerenja

– dnevni prosjek > GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE + mjerna nesigurnost

– količina dimnih gasova

– temperatura dimnih gasova

– volumni udio kisika

(2) Mjesečni izvještaj o provedenom kontinuiranom mjerenju

Izrađuje se u obliku tablice i sadrži opšte podatke o operateru:

– podatke o operateru,

– kalendarski mjesec, oznaku ispusta nepokretnog izvora i naziv postrojenja,

– ukupno mjesečno vrijeme rada pogona

– vrijeme efektivnog rada

– pogonske parametre obuhvaćenih izvora zagađenja (stanje postrojenja, opterećenje, vrsta i količina goriva),

Procesni podaci zavisno o djelatnosti:

A) Postrojenja za spaljivanje otpada

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > GVE_100%_A + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE_100%_A + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > GVE_97%_B + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE_97%_B + mjerna nesigurnost

– količina dimnih gasova

– količina spaljenog otpada

– potrošnja goriva

B) Postrojenja za suspaljivanje otpada

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– količina dimnih plinova

– količina otpada koji se suspaljuje: – čvrsto

– tećno

– potrošnja goriva: – čvrsto

– tečno

– plin

C) Suspaljivanje otpada kod tehnološkog procesa dobivanja cementa

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– količina dimnih plinova

– količina otpada koji se suspaljuje:

– čvrsto

– tečno

– potrošnja goriva:

– čvrsto

– tečno

– gas

– količina proizvedenog klinkera

– broj sati rada uređaja za pročišćavanje dimnih gasova

D) Velika postrojenja za sagorijevanje i plinske turbine

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– mjesečna masena emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj važećih srednjih dnevnih/dvodnevnih[1] emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak važećih srednjih dnevnih/dvodnevnih1 emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost

– utrošena toplina goriva:

– čvrsto

– tečno

– gas

dodatno za velike uređaje koji imaju uređaj za odsumporavanje:

– stopa odsumporavanja

– ukupno vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje

– najduže vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje

E) Tehnološki procesi

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > 1,2 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > 1,2 GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > 2 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > 2 GVE + mjerna nesigurnost

– toplinska snaga goriva:

– čvrsto

– tečno

– gas

– količina dimnih gasova

F) Krematorij

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE + mjerna nesigurnost

– količina dimnih gasova

– temperatura dimnih gasova

– volumni udio kisika

(3) Godišnji izvještaj o provedenom kontinuiranom mjerenju

Izrađuje se u obliku tablice i sadrži opće podatke o operateru:

– podatke o operateru,

– kalendarska godina, oznaku ispusta nepokretnog izvora i naziv postrojenja,

– ukupno vrijeme rada pogona

– vrijeme efektivnog rada

– pogonske parametre obuhvaćenih izvora zagađenja (stanje postrojenja, opterećenje, vrsta i količina goriva),

Dodatno za velika postrojenja za sagorijevanje, čiji je vijek trajanja ograničen na

20 000 h u period 01.01.2018. - 31.12.2023. god:

- broj radnih sati u izvještajnoj godini

- iskorišteni broj radnih sati u period 01.01.2018. - 31.12.2023. god uključujući i izvještajnu godinu

A) Postrojenja za spaljivanje otpada

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > GVE_100%_A + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE_100%_A + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > GVE_97%_B + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE_97%_B + mjerna nesigurnost

– dodatno za čestice: broj polusatnih vrijednosti > 150 mg/m3 + mjerna nesigurnost

– količina dimnih gasova

– količina spaljenog otpada

– potrošnja goriva

B) Postrojenja za suspaljivanje otpada

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– količina dimnih gasova

– količina otpada koji se suspaljuje: – čvrsto

– tećno

– potrošnja goriva: – čvrsto

– tećno

– gas

C) Suspaljivanje otpada kod tehnološkog procesa dobivanja cementa

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja godišnja vrijednost emisija

– srednja mjesečna emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– količina dimnih plinova

– količina otpada koji se suspaljuje:

– čvrsto

– tećno

– potrošnja goriva:

– čvrsto

– tećno

– gas

– količina proizvedenog klinkera

– broj sati rada uređaja za pročišćavanje dimnih plinova

D) Velika postrojenja za sagorijevanje i plinske turbine

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– godišnja masena emisija

– mjerna nesigurnost masene emisije

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj važećih srednjih mjesečnih emisija > GVE + mjerna nesigurnost

– broj važećih srednjih dnevnih emisija > 1,1 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak važećih srednjih dnevnih emisija > 2 GVE/1,1 GVE1 + mjerna nesigurnost

– utrošena toplina goriva:

– čvrsto

– tećno

– gas

dodatno za velika postrojenja za sagorijevanje koji imaju uređaj za odsumporavanje:

– stopa odsumporavanja

– ukupno vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje

– najduže vrijeme prekida rada uređaja za odsumporavanje

E) Tehnološki procesi

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– godišnja srednja vrijednost emisija

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > 1,2 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > 1,2 GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > 2 GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > 2 GVE + mjerna nesigurnost

– toplinska snaga goriva:

– čvrsto

– tećno

– gas

– količina dimnih gasova

F) Krematorij

– za pojedinu zagađujuću materiju:

– maseni protok

– srednja godišnja vrijednosti emisija

– srednja mjesečna vrijednost emisija

– srednja dnevna vrijednost emisija

– GVE

– evidencija dana s prekoračenjem GVE

– mjerna nesigurnost

– raspoloživost mjerenja

– ukupno vrijeme prekida mjerenja

– najduže vrijeme prekida mjerenja

– broj dnevnih prosjeka > dnevna GVE + mjerna nesigurnost

– broj polusatnih vrijednosti > GVE + mjerna nesigurnost

– postotak polusatnih vrijednosti > GVE + mjerna nesigurnost

– količina dimnih gasova

– temperatura dimnih gasova

– volumni udio kisika