Broj: UPI 05/2-02-19-5-140/20 SN

Sarajevo,                  godine

DRAFT!!!

Federalno ministarstvo okoliša i turizma rješavajući po zahtjevu investitora Općina Goražde, za izgradnju Regionalne sanitarne deponije “Trešnjica”, općina Goražde, temeljem čl. 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 33/03), čl. 19 i 20 Zakona o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH” broj: 33/03 i 72/09)  te čl. 200 Zakona o upravnom postupku (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 2/98 i 48/99), d o n o s i:

## R J E Š E N J E

1. Izdaje se okolinska dozvola investitoru - Općina Goražde za izgradnju Regionalne sanitarne deponije “Trešnjica” na kojoj će se zbrinjavati komunalni bezopasni otpad općine Goražde. Deponija će biti smještena na parcelama k.č. 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3724, 3734, Podhranjen, općina Goražde. Predviđena parcela za regionalni kompleks „Trešnjica” obuhvata površinu zemljišta od 63.674 m2 . Deponijom će nakon otvaranja upravljati JKP “ 6. Mart” d.o.o. Goražde.

Deponija ima odobrenje za gradnju koju je izdalo federalno ministarstvo prostornog uređenja broj UPI/03-23-2-259/18 od 02.9.2020. godine.

2. Pogoni i postrojenja za koje se izdaje dozvola

Lokacija deponije „Trešnjica“ nalazi se cca 5,0 km od grada Goražda u pravcu sjevero-zapada. Lokacija deponije smještena je na vrhu brda Banjevina sa najvećom kotom terena od 636,50 m.n.m. Greben brda Banjevina je prirodna vododjelnica povremenim potocima koji pripadaju slivu Podhranjskog i Glamočkog potoka. Uži lokalitet deponije je nenaseljen.

Regionalna sanitarna deponija za zbrinjavanje komunalnog otpada “Trešnjica” Goražde će sadržavati:

- Ulaz sa portirnicom gdje se vrši kontrola i registracija ulaska i izlaska vozila,

- Kolska vaga,

- Praonica za pranje donjeg postroja kamiona smećara,

- Upravna zgrada,

- Laboratorija,

- Magacin sa radionicom i praonicom teretnih vozila i mašina,

- Parking za osobna vozila,

- Parking za teretna vozila,

- Azil za pse,

- Uređaj za spaljivanje deponijskog gasa.

Ostali sadržaji (objekti) na deponiji:

- Stalne saobraćajnice. Uz tijelo deponije predviđa se izgradnja makadamske saobraćajnice koja je ujedno i vatrogasni pristup tijelu deponije.

- Privremene ceste. Da bi se osiguralo transportiranje otpada do radnog polja potrebno je izgraditi interne (privremene) ceste.

- Promet vozila koja dovoze otpad – mora biti ograničen na lokaciji deponije u skladu s tipom vozila i njegovom brzinom. Iz tog razloga prometni znakovi će biti postavljeni na mjesta gdje je to neophodno.

- Snabdjevanje vodom-

- Snabdjevanje elektricnom energijom predviđena je spojem na elektroagregat.

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – služi za potrebe pročišćavanja otpadnih voda koje će nastajati na lokaciji regionalne sanitarne deponije; predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

- Baklja za spaljivanje odlagališnog plina – služi za spaljivanje deponijskog plina kako bi se zaštitio okoliš ali i zdravlje ljudi od nekontrolirane emisije deponijskog plina.

Spaljivanjem odlagališnog plina na baklji neće nastajati štetni produkti sagorjevanja s obzirom da se radi o tipskim bakljama koje propisuje Direktiva EU sa svim mjerama zaštite okoliša. Baklja će se izgraditi na lokaciji nakon 5 godina rada deponije

- Prostor za obradu građevinskog otpada – realizirao bi se na dijelu lokacije i služio bi za prihvat i obradu građevinskog otpada. Na lokaciju regionalne sanitarne deponije zaprimale bi se sljedeće vrste otpadnog materijala: beton, armirani beton, kamen, asfalt, cigla, crijep i žbuka. Neće se zaprimati sljedeći otpad: miješani građevinski otpad, građevinska stolarija, keramičke pločice, iskop zemlje i dr. Na lokaciji je moguće koristiti mobilnu drobilicu. Vrsta i kapacitet ovisit će o vrsti materijala koji se obrađuje

- Zeleni pojas. Služi za odvajanje deponije od ostalog prostora. Uz obod deponije se sadi mlado drveće i grmlje, a tlo je zatravnjeno. Drveće i travu treba zasaditi i posijati i po zatvorenim dijelovima deponije.

- Sistem za proizvodnju električne energije iz deponijskog plina.

3. Opis aktivnosti za koje se izdaje dozvola

U regionalnoj deponiji krutog komunalnog otpada vršiti će se prihvat komunalnog i manjih količina neopasnog proizvodnog otpada preko mreže organiziranog sakupljanja na obližnjim područjima. U regionalnoj deponiji krutog komunalnog otpada se odvijaju različite aktivnosti vezane za obradu otpada prije njegovog konačnog odlaganja na odlagalištu neopasnog otpada, koje uključuju:

- prihvat i obradu sortiranog ili nesortiranog otpada,

- prihvat i skladištenje otpada koji se može ponovo upotrijebiti ili reciklirati,

- prihvat, privremeno skladištenje i daljnja predaja opasnog otpada iz domaćinstava,

- prihvat, privremeno skladištenje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe,

- odlaganje obrađenog otpada.

Regionalnoj deponiji krutog komunalnog otpada ima obavezu zbrinjavati neopasni otpad iz kategorije 20 Pravilnika o kategorijama otpada sa listama (“Službene novine Federacije BiH, broj: 19/05), dok će se ostali neopasni otpad (prvenstveno neopasni proizvodni otpad), zbrinjavati u sklopu regionalne deponije krutog komunalnog otpada ukoliko za to ne postoji nikakvo drugo okolišno prihvatljivo rješenje (odlagalište inertnog otpada, adekvatno odlaganje u krugu proizvodnih kapaciteta i sl.).

Odvojeno će se prikupljati:

- Papir i karton svih vrsta, uključujući otpadnu papirnu ambalažu,

- Staklo svih veličina i oblika, uključujući otpadnu ambalažu od stakla,

- Plastika, uključujući otpadnu ambalažu od plastike ili sličnog materijala,

- Metalni otpad,

- Drvo, uključujući otpadnu ambalažu od drveta,

- Tekstil,

- Odjeća,

- Zeleni otpad i

- Građevinski otpad.

4. Tehnologija sanitarnog deponiranja na regionalnoj deponiji krutog komunalnog otpada

Tehnologija odlaganja otpada obavljat će se uz uvažavanje specifičnih uvjeta koje zahtijeva izgradnja nove sanitarne deponije. Svi potrebni objekti, oprema i radna snaga, predviđeni za rad same deponije u skladu su sa standardima propisanim za takvu vrstu objekata. Osnovna karakteristika tehnologije rada sanitarne deponije je sistem deponovanja otpada u kome se otpad kontrolirano odlaže na prethodno pripremljen teren i time izbjegavaju svi štetni efekti koji nastaju kod nekontroliranog odlaganja otpada, a nakon dostizanja projektiranih visina deponija se zatvara.

Tehnologija rada na regionalnoj sanitarnoj deponiji otpada sastoji se iz sljedećeg:

- postavljanje žičane ograde oko dijela lokacije regionalne deponije (deponija, prateći objekti),

- izrada donjeg zaptivnog sloja ugradnjom mineralnog sloja (bentonitni tepih + HDPE folija),

- izrada obodnih kanala za skupljanje slijevnih oborinskih voda,

- izrada sistema za otplinjavanje,

- odlaganje otpada uz slojevito zbijanje te popunjavanje do projektovane visine,

- dnevno prekrivanje otpada slojem inertnog materijala,

- ugradnja završnog pokrovnog sloja na ispunjenim dijelovima (zatvaranje deponije),

- ozelenjavanje zatvorenog područja i sadnja visokog i niskog rastinja,

- monitoring (kontrola).

Tehnologija odlaganja otpada sastoji se iz slijedećih osnovnih operacija:

- pripremanje terena i izrada ekološke zaštite (vodonepropusna podloga, zaštita od slivnih i

- površinskih voda, skupljanje procjednih voda, skupljanje plinova),

- pripremanje polja za odlaganje otpada,

- istresanje otpada na radnu površinu, njegovo rasprostiranje u slojeve i sabijanje

- dnevno prekrivanje otpada,

- završno zatvaranje deponije i ozelenjavanje prostora,

- nadzor (monitoring) u toku rada i nakon zatvaranja deponije.

Osnovni dijelovi deponije neopasnog otpada su:

- temeljni brtveni sistem,

- obodni i razdjelni nasipi,

- sistem odvodnje procjedne vode,

- sistem otplinjavanja,

- privremeni pokrovni brtveni sistem,

- konačni pokrovni brtveni sistem

- sistem odvodnje oborinske vode.

Namjena objekta je odlaganje komunalnog otpada i tehnološkog otpada sličnih svojstava komunalnom otpadu s analiziranog područja pod kontroliranim uslovima, odnosno sanitarno odlaganje otpada. Ostale vrste otpada se ne smiju odlagati na ovu kategoriju deponije.

5. Stanje okoliša u nultom stanju i mogući negativni uticaji na okoliš

5.1. Društveni uticaji (stanovništvo i naselja)

Negativan uticaj:

- Povećan nivo buke uslijed odvijanja radnih procesa na lokaciji deponije,

- Pojavom incidentnih situacija (požar, eksplozija, kvarovi na sistemu za otplinjavanja i sl.).

Pozitivan uticaj:

- Primjenom sanitarnog načina odlaganja otpada će se spriječiti mogućnost nastanka neugodnih

- mirisa unutar uže i šire lokacije deponije,

- Izgradnjom sistema za kontrolisano otplinjavanje tijela deponije će se znatno smanjiti

- mogućnost nastanka požara i eksplozija unutar tijela deponije,

- Izgradnjom pratećih objekata i pogona će se generirati određen broj novih radnih mjesta (cca. 30) prilikom čijih popunjavanja prednost treba imati lokalno stanovništvo.

Primjenom mjera otplinjavanja, sanitarnog odlaganja, rekultivacijom deponije, te postavljanjem ograde oko deponije, vizualnog i fizičkog nadzora ovi uticaji svedeni su na minimum. Na deponiji se neće odlagati otpad klasificiran kao opasni otpad.

5.2. Uticaj na zrak

Uticaji na zrak su:

- Povećana emisija izduvnih dimnih plinova (CO2, SO2, NOx i sl.) i čvrstih čestica uslijed rada građevinskih mašina i transportnih sredstava,

- Povećana emisija prašine i čvrstih čestica prilikom izvođenja građevinskih radova,

- U slučaju incidentnih situacija (požar, eksplozija i sl.) koji mogu dovesti do velike emisije štetnih materija u zrak.

- Povećana emisija izduvnih plinova i čvrstih čestica u slučaju kvarova i nepravilnog rada mašina i uređaja sa sagorijevanjem,

- Povećana emisija prašine i čvrstih čestica u slučaju nepravilnog rukovanja i

- odlaganja komunalnog i drugog otpada,

- Emisija štetnih plinova iz tijela deponije u slučaju kvarova na sistemu za prikupljanje i odvodnju deponijskog plina.

5.3. Uticaj na tlo

Negativni uticaji čvrstog otpada na tlo (posebno poljoprivredno) mogu biti različiti i mogu dovesti do ozbiljnih i ponekad i trajnih posljedica po tlo kao što su:

- infekcija tla - dospijevanje štetnih mikroorganizama u tlo (bakterije, virusi) koji kasnije mogu izazvati infekcije kod ljudi i životinja.

- kontaminacija tla - unošenje u tlo različitih polutanata kao što su teški metali, pesticidi, biocidi, kancerogeni ugljikovodici koji dospijevaju u tlo odlaganjem čvrstog otpada i medikamenata i čije prisustvo u zemljištu dovodi do promjena njegovih kemijskih i bioloških osobina.

Negativan uticaj na tlo u fazi izgradnje:

- Prilikom nekontrolisanog isticanja goriva, ulja i maziva iz građevinskih i transportnih uređaja, što dovodi do kontaminacije tla,

- Degradacija okolnog zemljišta prilikom uređenja lokacije predmetne deponije,

- U slučaju incidentnih situacija prilikom rukovanja sa opasnim tečnim materijalima u obliku isticanja u tlo,

- U slučaju nepropisnog odlaganja otpada i opasnih materija na zelene i nezaštićene površine i kontaminacija istih,

- Nepravilnim načinom tretmana i ispuštanja otpadnih voda koje nastaju u fazi izgradnje deponije, što isto dovodi do kontaminacije tla.

Negativan uticaj na tlo u fazi eksploatacije:

- Prilikom oštećenja donjeg brtvenog sloja i prodiranja kontaminiranih procjednih voda u tlo i kontaminacija tla,

- Prilikom prodiranja kontaminiranih procjednih voda u tlo uslijed kvarova i oštećenja na sistemu za prikupljanje, odvođenju i recirkulaciju kontaminiranih procjednih voda i sistemima za prikupljanje i prečišćavanje oborinskih voda sa manipulativnih površina i fekalnih otpadnih voda,

- U slučaju izlijevanja kontaminiranih procjednih voda u tlo uslijed nepravilnog dimenzioniranja lagune za prihvat procjednih voda,

- Prilikom incidentnog isticanja opasnih tečnih materija na površine koje nisu obuhvaćene sistemima za prikupljanje manipulativnih oborinskih voda.

Pozitivan uticaj u fazi eksploatacije:

- Sanacija predmetne deponije podrazumijeva uređenje postojećeg prostora na kojem se odlaže otpad.

- Ovo znači da će se otpad koji je nekontrolisano odložen napovršine koje nisu obuhvaćene deponijom ukloniti ispriječiti će se daljno nektrolisano odlaganje otpada na okolne zelene površine,

- Predviđena je izgradnja sistema za prikupljanje i prečišćavanje svih vrsta otpadnih voda (procjedne vode iz tijela deponije, oborinske vode sa manipulativnih površina i fekalne otpadne

- vode). Navedeno će onemogućiti nastavak kontaminacije zemljišta i tla na lokaciji deponije,

- Planirana je izgradnja ograde oko cijele lokacije odlagališta. To će spriječiti neovlašten pristup osoba i raznih

- životinja, što ima za cilj sprečavanje nekontrolisanog raznošenja otpada na okolno zemljište,

- Prilikom izgradnje predmetne deponije i izgradnje pratećih objekata izvršiti će se neophodne mjere vezane za stabilizaciju terene, što će imati za rezultat potpunu stabilizaciju terena i spriječiti dalju degradaciju tla.

Izgradnjom ograde oko cijele lokacije odlagališta će spriječiti neovlašten pristup osoba i raznih životinja, što ima za cilj sprečavanje nekontroliranog raznošenja. Uticaji na okolno tlo se mogu ispoljavati kroz taloženje prašine, para i aerosola uslijed raznošenja vjetrom. Ovaj uticaj ovisi o ruži i brzini vjetrova. Također, ako se otpad odlaže na neadekvatan način, postoji mogućnost da isti dospije na površine izvan odlagališta i može imati negativnog uticaja po zemljište izvan deponije.

5.4. Uticaj buke

Uticaji buke na deponiji:

- Povećan nivo buke tokom izgradnje uslijed rada građevinskih mašina i drugih uređaja.

- Povećan nivo buke tokom redovnog odvijanja procesa u fazi eksploatacije deponije (građevinske mašine, motori SUS i sl.).

5.5. Uticaj na vodu

Uticaji na vodu:

- U slučaju oštećenja donjeg brtvenog sloja i prodiranja kontaminiranih procjednih voda u tlo,

- Prilikom kvarova i oštećenja na sistemu za prikupljanje, odvođenju i recirkulaciju kontaminiranih procjednih voda,

- Prilikom kvarova i oštećenja na sistemima za manipulaciju oborinskih voda sa manipulativnih površina i fekalnih otpadnih voda,

- U slučaju izlijevanja kontaminiranih procjednih voda uslijed nepravilnog dimenzioniranja bazena zaprihvat procjednih voda,

- Prilikom incidentnog isticanja opasnih tečnih materija na površine koje nisu obuhvaćene sistemima za prikupljanje manipulativnih oborinskih voda.

- Izgradnjom donjeg brtvenog sloja i sistema za prikupljanje procjednih otpadnih voda spriječiti će se prodiranje kontaminiranih voda u tlo a time i u podzemne vode na lokaciji.

- Nekontaminirane oborinske vode će se prikupljati i odvoditi zasebnim sistemom, tako da je

- spriječena njihova kontaminacija,

- Oborinske vode sa manipulativnih površina i fekalne otpadne vode će se seperatno prikupljati, prečišćavati i ispuštati u javni kanalizacioni sistem,

- U sklopu sistema monitoringa rada deponije, provoditi će se monitoring kvalitete otpadnih voda kao i kvalitete vode najbližih površinskih tokova i izvorišta. Ovo će imati za rezultat blagovremenu identifikaciju potencijalnih kontaminacija voda.

5.6. Uticaj na floru i faunu

Mogući negativni uticaj na floru i faunu u fazi izgradnje regionalne sanitarne deponije može se pojaviti u sljedećim slučajevima:

- Povećanog nivoa buke tokom izgradnje,

- Povećanom emisijom dimnih plinova i čvrstih čestica koji su proizvod rada

- građevinskih i transportnih mašina,

- Rasipanjem krutog materijala na zelene površine izvan lokacije deponije,

- Pojavom incidentnih situacija (požar, eksplozija, i sl.) u toku izgradnje.

6. Opće mjere za smanjenje negativnog uticaja

Pod općim mjerama podrazumijeva se:

- deponija će biti zaštićena ogradom, tako da svi faktori prijenosa infekcije (životinje, ljudi) nemaju slobodan kontakt sa otpadom koji će se odlagati,

- prilikom odlaganja otpad će se sabijati i istovremeno prekrivati zemljom, tako da je smanjena emisija neugodnih mirisa u zrak i raznošenja otpada u okoliš,

- odlaganje otpada je predviđeno u etažama čime je spriječena mogućnost pojave klizišta,

- postavljen je sistem za otplinjavanje u tijelo deponije kojima se preko plinskih kanala izvodi plin, te je na ovaj način izbjegnuta opasnost od eksplozija i zagađenja okoline,

- reguliran je odvod površinskih i procjednih otpadnih voda.

Mjere za smanjenje emisije iz pogona na najmanju moguću mjeru:

- Investitor/korisnik građevine dužan je u suradnji sa kantonalnim vlastima formirati odgovarajuće obučene i opremljene ekipe za hitne intervencije, te izraditi odgovarajuće operativne planove interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama, za faze korištenja deponije,

- Prilikom rada deponije potrebno je osigurati monitoring voda ispod deponije,

- Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi Plan upravljanja otpadom sukladno Zakonu o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH” broj: 33/03),

- Izvođač radova je sukladno članku 20. Zakona o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH” broj: 33/03) dužan imenovati odgovorno lice za upravljanje otpadom,

- Izvođač radova je dužan u potpunosti se pridržavati Plana o upravljanju otpadom, voditi očevidnik otpada, te vršiti razdvajanje otpada sukladno Planu.

  - Mjere za smanjenje emisija buke

Potrebno preduzimati slijedeće mjere:

- Voditi strogu evidenciju o tehničkoj ispravnosti građevinskih mašina i transportnih sredstava (posebno ispušnih sistema i mehaničkih sklopova) i isključivati iz procesa rada neispravne.

- Voditi nadzor nad primjenom ličnih zaštitnih sredstava uposlenih na gradilištu.

- Radove na lokaciji obavljati najduže u jednoj produženoj smjeni do 18 h.

- Voditi strogu evidenciju o tehničkoj ispravnosti građevinskih mašina i transportnih sredstava

(posebno ispušnih sistema i mehaničkih sklopova) i isključivati iz procesa rada neispravne,

- Voditi nadzor nad primjenom ličnih zaštitnih sredstava zaposlenih na gradilištu.

  - Mjere za smanjenje emisija u zrak

Mjere koje se trebaju preduzimati:

- Građevinski šut, gdje se nalazi zaprašeni usitnjeni materijal, prekrivati folijom sa ciljem smanjenja mogućnosti podizanja prašine uslijed vjetra.

- U slučaju pojave vjetra velike brzine i kritičnih smjerova, privremeno prekinuti radove.

- Kontrolirati skladištenje otpada i sekundarnih sirovina.

- U slučaju pojave jačeg vjetra ne smije se koristiti postupak autogenog rezanja plinom kao niti otvorena manipulacija sa tvarima koje mogu izazvati veća i nekontrolirana prašenja.

- Otpad predviđen za transport, na lokaciji usitniti odnosno rastaviti samo do dimenzija pogodnih za transport.

- Prilikom transporta građevinskog ili drugog usitnjenog materijala, na kamionima postavljati prekrivke utovarnog dijela, kako bi se spriječilo rasipanje materijala i prašenje prilikom transporta.

- Raditi stalnu kontrolu i nadzor nad tehničkom ispravnosti transportnih i građevinskih mašina (izduvni sistemi),

- Vršiti često kvašenje vodom puta kroz naseljeno mjesto.

Mjere koje se trebaju preduzimati u fazi eksploatacije:

- Izgradnja adekvatnog i kvalitetnog sistema za prikupljanje i tretman deponijskog plina,

- Održavanje pod-pritiska u bunarima za prikupljanje plina,

- Upotreba horizontalnih i vertikalnih bunara za sakupljanje deponijskog plina,

- Redovan monitoring sistemabunara za prikupljanjeotpadnog plina i eliminacija mogućnosti nekontrolisanogstvaranja kondenzata,

- Upotreba sistema horizontalnih cijevi za odvodnju plina od glave bunara do baklje,

- Izrada sistema upravljanja deponijskim plinom,

- Kontrolisati uslove sagorijevanja (u slučaju aktivnog sistema otplinjavanja) plina na baklji, u pogledu na koncentracije ugljen monoksida CO, temperature i vremena retencije osiguranjem temperature sagorijevanja od 1000 oC i vremena retencije od 0,3 sekundi u zoni sagorijevanja.

  - Mjere za smanjenje emisija u vodu

Mjere koje se trebaju preduzimati:

- Ukoliko dođe do nepovratnog onečišćenja tla opasnim tvarima, potrebno je sav onečišćeni teren iskopati, privremeno skladištiti u bačve, spremnike i zbrinuti kao opasni otpad.

- Zabranjeno je na lokaciji obavljati nekontrolirane izmjene motornih ulja, rashladnih tekućina i akumulatora na svim vrstama vozila.

- Na lokaciji je zabranjeno pranje vozila i dijelova vozila (osim na navedenom uređaju za pranje točkova).

- Sve ispuste u površinske vode ili kanalizaciju zatvoriti/blindirati

- Kontrolirati skladištenje otpada i sekundarnih sirovina.

- U slučaju nekontrolisanog ispuštanja procesnih medija, osigurati posude i

- materijale za prevenciju većeg onečišćenja kao što su pijesak, piljevina, okipor i odmašćivači.

- Tako prikupljen otpad i tlo zbrinuti kao opasni otpad.

- Raditi stalnu kontrolu inadzor nad tehničkom ispravnosti transportnih i građevinskih mašina (prigušivači zvuka, instalacije od goriva i maziva),

- Na transportnim sredstvima koristiti prekrivke,

- Vršiti često kvašenje vodom puta kroz naseljeno mjesto.

  - Mjere za sprječavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira prilikom rada i nakon prestanka rada

Upravljanje otpadom se vrši na okolišni prihvatljiv način. Isti se u prvom redu ogleda kroz sprječavanje nastanka otpada na izvoru, minimizacija količine otpada, reciklaža otpada te korištenje ekološki prihvatljivih sirovina u proizvodnom procesu.

Predmetni objekt regionalne sanitarne deponije je postrojenje za prihvat, reciklažu i deponiranje otpada. Međutim, i samo postrojenje stvara vlastiti otpad. Vrste otpada koje nastaju u predmetnom kompleksu su:

- komercijalni otpad (iz uredskih prostorija),

- otpad iz sanitarnih čvorova,

- mulj koji nastaje u laguni za procjedne vode,

- mulj iz separatora ulja i masti.

  - Minimizacija količine otpada

Minimizacija količine otpada se u prvom redu ogleda kroz korištenje savremenih mašina i tehnoloških linija, te kontinuiranim ulaganjem u modernizaciju proizvodnih procesa. Nastojaće se razdvojiti sve vrste otpada koje je eventualno moguće reciklirati ili ponovno upotrebiti. Deponiranje otpada u tijelo deponije vrši se samo za otpad koji nije moguće na drugi način zbrinuti.

### Reciklaža otpada

Sav otpad koji ima mogućnost reciklaže (papir, PET ambalaža, sitni metal) se izdvaja, odvojeno prikuplja i reciklira, u svrhu smanjenja otpada i zaštite okoliša.

### Mjere za sprječavanje produkcije otpadnih tehnoloških voda

Izgradnjom vodonepropusne podloge deponije izvršene su pretpostavke za spječavanje produkcije procjednih voda u podzemne tokove. U procesu razgradnje otpada i djelovanja vode na fino suspendirane dijelove čvrstih materija nastaje veoma zagađen medij – filtrat. Prodorom filtrata u podzemlje može doći do značajne promjene kvaliteta podzemnih ili površinskih voda, odnosno njihovog onečišćenja, stoga se tehničkim rješenjem predvidjela izgradnja kaseta za deponiranje otpada sa sistemom za sakupljanje procjednih voda na rezerviranom dijelu lokacije posebnim kanalima.

## 7. Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

## 7.1. Granične vrijednosti emisija u zrak

- u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl. novine Federacije BiH br. 1/2012), maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice su date u tabeli 2 i sediment u tabeli 1.

Tabela 1. Maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| LČ10 | 24 sata | 50 | 100 ((g/m3)◦ |
| ULČ | 24 sata | 150 | 350 ((g/m3)◦ |

Napomena: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini.

Tabela 2. Maksimalne dozvoljene vrijednosti za sediment (taložni prah)

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Taložni prah- ukupno | Jedan mjesec | 200 (mg/m2d) | 350 (mg/m2d)◦ |

Napomena: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima depozicije/taloga.

## 7.2. Granične vrijednosti emisija u vodu

Prije nego što se otpadne vode iz postrojenja za tretman otpadnih voda ispuste u površinske vode treba ih pročistiti do kvaliteta koji odgovara Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije (Sl. novine Federacije BiH br. 4/2012) dati su u tabeli 3.

Tabela 3.  Granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za industrijske otpadne vode

| Parametar | Jedinica mjere | Granične vrijednosti emisije industrijskih otpadnih voda koje se ispuštaju u |
| --- | --- | --- |
|  |  | površinska vodna tijela | javni kanalizacioni sistem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A Opći parametri |
| 1 | Maksimalna temperatura | 0C | 30 | 40 |
| 2 | pH |  | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9,5 |
| 3 | Taložive materije | ml/l | 0,5 | 10,0 |
| 4 | Ukupne suspendirane materije | mg/l | 35,0 | 400,0 |
| B Anorganski parametri |
| 1 | Aluminij, Al | mg/l | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Antimon, Sb | mg/l | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Arsen, As | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Bakar, Cu | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 5 | Barij, Ba | mg/l | 5.0 | 5,0 |
| 6 | Bor, B | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 7 | Cijanidi slobodni | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Cijanidi ukupni | mg/l | 0,5 | 10,0 |
| 9 | Cink, Zn | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Fluoridi | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 11 | Hlor slobodni | mg/l | 0,2 | 0.5 |
| 12 | Hlor ukupni | mg/l | 0.5 | 1,0 |
| 13 | Hloridi | mg/l | 250,0 | 250,0 |
| 14 | Hrom šestovalentni, Cr6+ | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Hrom ukupni, Cr | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 16 | Kadmij, Cd | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Kalaj, Sn | mg/l | 2.0 | 2,0 |
| 18 | Kobalt, Co | mg/l | 1.0 | 1,0 |
| 19 | Mangan, Mn | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 20 | Molibden, Mo | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 21 | Nikal, Ni | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 22 | Olovo, Pb | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 23 | Selen, Se | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 24 | Srebro, Ag | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Sulfati, SO4 | mg/l | 200,0 | 300,0 |
| 26 | Sulfidi, S | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 27 | Sulfiti, SO3 | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 28 | Talij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 29 | Vanadij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Volfram | mg/l | 5,0 | 5,0 |
| 31 | Željezo, Fe | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 32 | Živa, Hg | mg/l | 0,01 | 0,01 |

| C Nutrijenti |
| --- |
| 1 | Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10,0 | 40,0 |
| 2 | Nitratni azot, NO3-N | mg/l | 10,0 | 50,0 |
| 3 | Ukupni azot | mg/l | 15,0 | 100,0 |
| 4 | Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 (a) | 5,0 |
| D Organski parametric |
| 1 | Adsorbilni organski halogeni (AOX) | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| 2 | BPK5 | mgO2/l | 25 | 250 |
| 3 | Heksahlorbenzen (HCB) | mg/l | 0,03 | 0,03 |
| 4 | KPK-Cr | mgO2/l | 125 | 700 |
| 5 | Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 6 | Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (LKCH) | mg/l | 0.1 | 1,0 |
| 7 | Mineralna ulja | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 8 | Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 | 100 |
| 9 | Ukupne površinske aktivne tvari (deterdženti i dr.) | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 10 | Ukupni aromatski ugljikovodici (PAH) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Ukupni fenoli (C6H5OH) | mg/l | 0,1 | 10,0 |
| 12 | Ukupni hlorirani bifenili (PCBs) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Ukupni organofosforni i karbamatni pesticidi | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Ukupni organohlorni pesticidi | mg/l | 0,025 | 0,025 |
| 15 | Ukupni organski ugljik (TOC) | mg/l | 30,0 | 50,0 |
| E Radioaktivnost |
| 1 | Ukupna beta radioaktivnost | mBq/l | 500 | 500,0 |
| F Toksičnost |
| 1 | Toksiološki bioogled Daphnia magna Straus, 48hEC50 | % otpadne vode u razblaženju | > 50% |  |

Napomene:

(a)	Za osjetljiva područja ova vrijednost se smanjuje na 1,0 mg/l.

(b)	Sve granične vrijednosti emisije u tabeli 3 odnose se na srednjodnevne koncentracije koje se proračunaju kao količnik ukupnog dnevnog opterećenja (mase zagađenja) i ukupnog dnevnog protoka.

(c) Granične vrijednosti emisije za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode koje su navedene u koloni 3 u tabeli 3 primjenjivaće sedo donošenja planova upravljanja vodama vodnih područja. Po donošenju planova upravljanja vodama, svaki industrijski i privredni korisnik, koji ima vlastito postrojenje za pročišćavanje, moraće ishoditi novu vodnu dozvolu sukladno članu 11. stav (3), stav (5) i stav (6) ove uredbe.

(d)	Granične vrijednosti emisije otpadnih voda datih u koloni četiri (4) u tabeli 3 mogu se primjenjivati samo u slučaju ako se otpadne vode upuštene u javni kanalizacioni sistem odvode na uređaj za pročišćavanje sa minimalno sekundarnim stepenom pročišćavanja. U protivnom, sva ispuštanja otpadnih industrijskih voda u javni kanalizacioni sistem moraju biti u skladu sa graničnim vrijednostima emisije datim u koloni tri (3) u tabeli 3.

(e) Za ispuštanje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije koje se odvode na postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda svaki operator postrojenja može uspostaviti strožije granične vrijednosti emisije u odnosu na vrijednosti date u koloni četiri (4) u tabeli 3 pri čemu iste ne mogu.

## 7.3. Granične vrijednosti buke

Dozvoljeni nivoi buke na otvorenom prostoru/vanjske buke – kod prvih stambenih zgrada/kuća i na granici deponije, prema Zakonu o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH” broj: 110/12) dati su u tabeli 4:

Tabela 4 Dozvoljeni nivoi vanjske buke u različitim zonama (područjima)

| Područje (zona) | Namjena područja | Najviši dozvoljeni nivo vanjske buke (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 min Leq | Vršni nivo |
|  |  | Dan | Noć | L1 |
| V | Poslovno, upravno, trgovačko, zanatsko, servisno (komunalni servis) | 65 | 60 | 80 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova | 70 | 70 | 85 |

Po odredbama ovog Zakona dan je od 06,00 do 22,00 sati, a noć od 22,00 do 6,00 sati.

Vršni nivo L1 je onaj nivo buke, koji je prekoračen u trajanju od 1% ukupnog vremena mjerenja, odnosno perioda dan ili noć. Buka se izražava ekvivalentnim 15 minutnim nivoom Leq i vršnom vrijednosti L1 u dBA kao ilustracija kritičnih promjenjljivih. Na granicama lokacije nivo buke ne smije prekoračiti dopuštene vrijednosti , tj. strožije propisane vrijednosti uzimaju se u obzir.

Prema smjernicama za komunalnu buku (Guidelines for Community Noise) koje su izdate od  strane  Svjetske  zdravstvene  organizacije  (World Health  Oragnization)  predlaže  se odvojeno  mjerenje  i  monitoring  nivoa  buke  po  danu  i  po  noći.  Tabela  5  sadrži najviše  dozvoljene  vrijednosti  za  nivoe  buke  u  skladu  sa  gore  pomenutim  smjernicama prema različitima namjenama prostora.

## 8. Sistem monitoringa

Monitoring upravljanja deponijom uključuje slijedeće aktivnosti:

- Kontrolni monitoring na ulazu u deponiju – na mjestu vage mjerit će se i evidentirati količina otpada, prijeklo, vrsta vozila koje doprema otpad i specifične karakteristike istog.

- Izlazni monitoring – vršit će se vizualno i kontrolisat će se da li sva vozila izlaze sa deponije tek nakon čišćenja točkova.

- Kontrola pristupa deponiji – pristup je omogućen isključivo ovlaštenim licima.

- Monitoring načina odlaganja otpada  - koji će zagarantovati  najefikasnije moguće odlaganja otpada sa najmanjim rizikom po zdravlje ljudi i kvalitet okoliša.

- Svi zaposlenici su dužni odmah prijaviti sumnive pojave na deponiji, bilo da su vezane za karakteristike otpada, mogući požar, paljenje vatre, neovlašteni pristup i bilo koju  aktivnost koja odudara od  standardnih aktivnosti na deponiji.

- Monitoring i evidencija utroška nafte na pumpnoj stanici unutar ulazno – izlazne zone, koji bi ne samo vodio računa o finansijskom aspektu , već bi i pravovremeno ukazao na moguće gubitke iz rezervoara.

- Kontrola kvaliteta procjednih voda  na mjesečnoj osnovi. Potrebno je vršiti uzorkovanje i analizu procjednih voda  u skladu sa programom monitoringa, radi praćena fizičko – kemijskog procesa razgradnje otpada unutar tijela deponije  i prikupljanja podataka za potrebe projektiranja uređaja za tretman otpadnih voda.

- Kontrola količine  i kvaliteta deponijskog gasa. U cilju praćenja procesa razgradnje otpada u tijelu deponije, kao i za planiranje spaljivanja  i budućeg iskorištavanja deponijskog gasa za proizvodnju energije, potrebno je vršiti mjerenje količine i kvaliteta deponijskih gasova jednom mjesečno.

- Kontrola  operativnih područja kao i samoga rada i organizacije deponije treba da se vrši redovno u cilju poboljšanja rada deponije i povećanja efikasnosti. Predlaže se, u budućim fazama, i u skladu rasta i razvoja preduzeća da se provede formiranje sistema upravljanja kvalitetom, prema međunarodno priznatim standardima, kao što je ISO 9001.

## 8.1.  Monitoring emisija u zrak

U skladu sa Pravilnikom o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak (Službene novine Federacije BiH 12/05), provjera i praćenje emisije se vrše u cilju dokazivanja da postrojenje zadovoljava granične vrijednosti emisije propisane okolinskom dozvolom, odnosno graničnim vrijednostima emisije koje su usklađene s propisima EU.

## 8.2. Monitoring procjedne vode sa deponije

Odredbe Priloga 19. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („ Sluzbene novine FBiH“, broj: 26/20) odnose se na otpadne vode nastale prilikom rada odlagališta za neopasni otpad uključujući i centre za upravljanje otpadom u dijelu gdje je primjenjivo. Odredbe ovoga Priloga 19.  ne odnose se na sljedeće izvore onečišćenja:

- odlagališta opasnog otpada,

- odlagališta inertnog otpada.

Tabela 1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari

| POKAZATELJI | JEDINICA | POVRŠINSKE VODE | KANALIZACIJSKI SISTEM |
| --- | --- | --- | --- |
| FIZIKALNO – HEMIJSKI POKAZATELJI |
| Temperatura | °C | 30 | 40 |
| pH vrijednost |  | 6,0 – 9,0 | 6,5 – 9,5 |
| Suspendirane tvari | mg/l | 35 | 400* |
| TOKSIKOLOŠKI POKAZATELJI |
| Toksičnost na dafnije | % otpadne vode u razblaženju | > 50% | - |
| ORGANSKI POKAZATELJI |
| HPK | mg O2/l | 125 | 700* |
| BPK5 | mg O2/l | 25 | 125* |
| Teškohljapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 | 100 |
| Mineralna ulja | mg/l | 10 | 20 |
| Fenoli | mg/l | 0,1 | 10 |
| Adsorbilni organski halogeni (AOX) | mg/l | 1,0 | 1,0 |
| Ukupni organski ugljik (TOC) | mg/l | 30 | 50 |
| ANORGANSKI POKAZATELJI |
| Amonijak | mg/l | 10,0 | - |
| Ukupni dušik | mg N/l | 15 | 100 |
| Ukupni fosfor | mg P/l | 2,0 (1,0 osjetljiva područja) | 5,0* |
| Arsen | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| Bakar | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| Cink | mg/l | 1,0 | 1,0 |
| Kadmij | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| Ukupni hrom | mg/l | 0,15 | 0,15 |
| Nikl | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| Olovo | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| Željezo | mg/l | 2,0 | 10 |
| Živa | mg/l | 0,005 | 0,01 |

* Operater koji upravlja sistemom javne kanalizacije sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, može da propiše i drugačije vrijednosti za odabrane parametre ovisno od kapaciteta i efikasnosti postrojenja

- Deponiji se preporučuje primjena sljedećih mjera sprječavanja zagađivanja voda, kao što su:

- Procjedne vode potrebno je prikupljati odvojeno od oborinskih voda, kao i otpadnih voda sa manipulativnih površina (pranje vozila ili dr.);

- Uspostaviti sistem prikupljanja i praćenje nivoa prikupljenih procjednih voda u sabirnim bazenima;

- Prilagoditi način pročišćavanja procjednih voda (kombinovati hemijsko, fizikalno i biološko pročišćavanje procjednih voda) graničnim vrijednostima emisija za ispuštanje u površinske vode, odnosno u sistem javne odvodnje.

## 8.3. Monitoring otpada

U skladu sa čl. 48. Zakona o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03, 72/09 i 92/17) proizvođači otpada i operatori  postrojenja dužni su jednom godišnje sastaviti izvještaj o ispunjavanju  uvjeta iz dozvole i drugim  podacima utvrđenih provedbenim propisima.

## 8.4. Monitoring buke

Tabela 6. Plan monitoringa buke

| Faza | Mjerenja | Uređaj kojim se vrši mjerenje I učestalost |
| --- | --- | --- |
| Faza korištenja deponije | Mjerenje dnevnog i noćnog nivoa u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke | Uređaj koji odgovara preporukama IEC 651 i 804 Type 1 |

## 8.5. Izvještavanja o provođenju monitoringa

Tabela 7. Način izvještavanja o provođenju monitoringa

| Naziv izvještaja | Dinamika - Rokovi za dostavljanje izvještaja | Kome se dostavlja izvještaj |
| --- | --- | --- |
| Izvještaj o izvršenim mjerenjima emisija u zrak | U roku od 30 dana od dana izvršenih mjerenja, jednom godišnje | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| Izvještaj o izvršenim mjerenjima tereta zagađenja otpadnih voda | U roku od 30 dana od dana izvršenih mjerenja, prema pravilniku | Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo |
| Izvještaj o količinama deponiranog otpada | Svakog 31.1. naredne godine za prethodnu godinu. | Nadležno kantonalno ministarstvo |
| Izvještaji o mjerenju buke | U roku od 30 dana od dana izvršenih mjerenja | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |

8.6. Monitoring deponijskih plinova

Za monitoring emisija deponijskih plinova ne postoji zakonska osnova kojim se propisuje potreba i način monitoringa. S obzirom da ne postoji BAT za deponije, prilikom izrade plana monitoringa deponijski plinova, potrebno je uzeti u obzir zahtjeve Direktive 1999/31EC, annex III., prema kojima je potrebno vršiti mjerenje kvaliteta i količine emisija gasova i atmosferskog pritiska jednom mjesečno tokom rada deponije. Parametri analize gasa su: metan (CH4), ugljen dioksid (CO2) i hidrogen sulfid (H2S).

8.7. Monitoring plan u toku rada deponije

Tabela 8. Monitoring okoliša u toku rada deponije

|  | Meteorološki podaci | Emisije deponijskog plina | Kvalitet vode | Kvalitet zraka | Buka | Otpad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta lokacije i aktivnosti | Monitoring meteoroloških podataka: -Lokacija deponije. | Monitoring emisija u zrak deponijskog plina: -lokacija ispuštanja otpadnog deponijskog plina. | Monitoring emisija u vode i kvalitet vode: -Lokacija ispuštanja otpadnih voda u recipijent, -Lokacija uzorkovanja procjedne i površinske vode. | Monitoring kvaliteta zraka: -Mjerenje kvaliteta zraka na lokaciji deponije | Monitoring nivoa buke: - Mjerenje nakon puštanja u rad deponije nakon izgradnje, -Na granici kruga i van kruga kod najbližih stambenih objekata . | Monitoring nastanka i upravljanja otpadom: - Ukupna lokacija predmetne deponije. |
| Vrsta i parametri mjerenja | Parametri koji se mjere: - Zapremina i Intenzitet padavina, - Temperatura (min., max.), - Smjer i jačina vjetra, - Isparavanje (lizimetar), - Atmosferska vlažnost. | Parametri koji se mjere: - metan (CH4), - ugljen dioksid - (CO2), - kisik (O2), - H2S (sumpor - vodik), - H2 (vodik). | Parametri koji se mjere: - Periodični monitoring svih zakonom propisanih parametara na mjestima upuštanja u recipijent sa mjerenjem osnovnih i specifičnih parametara kvaliteta ispuštenih voda (mjesečno, 12 puta godišnje), - Mjerenje za utvrđivanje EBS -a, - Mjerenje svih zakonom Propisanih parametara procjedne i površinske vode na lokaciji. | Parametri koji se mjere: - NOx, SO2, CO, O3, Čvrste čestice (prašina), -Meteorološki parametri - smjer u brzina vjetra, temperatura, vlaga, barometarski pritisak | Parametri koji se mjere: Ekvivalentni nivo buke za dan i noć i kartiranje istih | Parametri koji se mjere i prate: - Vrsta i količina otpada koji nastaje u toku jedne godine (opasni i neopasni), - Način transporta i Privremenog skladištenja, - Odvoz od strane ovlaštene firme |
| Učestalost aktivnosti | Dnevno | Učestalost mjerenja: -Jednom mjesečno | Učestalost mjerenja: -Kontinuirano (Prašina, TOC, HCI, HF, SO2, NO, NO2, Unutrašnja temperatura, O2, H2O. - Dva puta godišnje (Svi navedeni teški metali, Dioksini i furani, NOx, CO – u prvih 12 mjeseci rada pogona, jednom u 3 mjeseca) | Učestalost mjerenja: -Monitoring na ispustu; mjesečno, 12 puta godišnje (svi parametri prema Uredbi), -Monitoring procjedne i površinske vode; količina procjedne vode - mjesečno, 12 puta god., sastav procjedne vode - svako 3 mjeseca, sastav i količina površinske vode - svako 3 mjeseca. - Jednom u dvije godine za utvrđivanje EBSa. | Učestalost mjerenja: - Četiri (4) puta godišnje, sa početkom faze rada deponije | Učestalost mjerenja: - Jednom godišnje. |
| Izvršilac aktivnosti | Operater deponije | Ovlaštena institucija | Ovlaštena institucija | Ovlaštena institucija | Ovlaštena institucija | Ovlaštena institucija |
| Rokovi izvještavanja | Najkasnije do 31.01. za prethodnu godinu | U roku od 30 dana od dana izvršenih mjerenja | U roku od 30 dana od dana izvršenih mjerenja | Po izvršenim mjerenjima. Laboratorija koja izvrši mjerenja dostavlja nadležnoj agenciji. | Najkasnije do 31.01. za prethodnu godinu | Po izvršenim mjerenjima |

9. Izvještavanje o godišnjim količinama ispuštenih zagađujućih materija u okoliš

Investitor – Općina Goražde mora Izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa podacima o godišnjim emisijama i zagađivanja nakon puštanja u rad, na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07). Podaci trebaju biti unijeti u elektronski registar http://prtr.fmoit.gov.ba najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Izvještavati o količinama otpada Fondu za zaštitu okoliša u skladu sa Uredbom o informacionom sistemu upravljanja otpadom (Službene novine Federacije BiH br. 97/18. Unos vršiti u bazu podataka putem linka:

10. Period važenja dozvole

Ovo rješenje o izdavanju okolišne dozvole važi pet (5) godina od dana uručenja rješenja stranci.

O b r a z l o ž e nj e

Investitor, Općina Goražde, za izgradnju Regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada “Trešnjica” je podnio zahtjev za izdavanje okolišne dozvole broj: UPI 05/2-02-19-5-140/20  dana 30.11.2020. godine koji je izradila konsultantska kuća “SENDO” d.o.o. Sarajevo.

U prethodnom upravnom postupku koji je vođen 2015. godine, s obzirom da namjeravana izgradnja, temeljem čl. 3. i 4. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 19/04), spada u grupu projekata za koje se obavezno vrši procjena uticaja na okoliš prije izdavanja okolišne dozvole od strane Federalnog ministarstva, na temelju člana 20 poglavlja IV istog Pravilnika, investitor je dostavio Studiju o procjeni uticaja na okoliš koju su izradila konsultantska kuća Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla dana 07. 5. 2015. godine. U postupku ocjene Studije o uticaju na okoliš, a sukladno čl. 59 Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03) i čl. 23. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/09) imenovana  je Stručna komisija za ocjenu Studije o uticaju na okoliš Rješenjem ministra br. UP I 05/2-23-11-50/15 SN od 20. 05. 2015. godine. Stručna komisija je sastavljena od stručnjaka - specijalista za ocjenu Studije sa aspekta zaštite okoliša u sljedećim relevantnim oblastima: voda, zrak, zemljište/tlo, hidrogeologija, otpad, buka, biodiverzitet, fauna, šume, kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe.

U postupku ocjene Studije uticaja na okoliš, Federalno ministarstvo okoliša i turizma organiziralo je javnu rasprave u skladu sa odredbama čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 33/03) i čl. 8. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 38/09) dana 22. 7. 2015. godine u prostorijama Općine Goražde, sala općinskog Vijeća. Dokumentacija je bila dostupna javnosti na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Marka Marulića 2, Sarajevo i na web stranici Ministarstva www.fmoit.gov.ba od 09.6.2015. godine. Javni poziv o održavanju javne rasprava objavljen je u Dnevnom avazu dana 04. 7. 2015. godine.

Studija o uticaju na okoliš dostavljena je na ocjenu nadležnim organima iz oblasti zaštite okoliša i zainteresovanim subjektima u skladu sa  čl. 58 Zakona o zaštiti okoliša i čl. 22 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša, tj. o održavanju javne rasprave blagovremeno su obavješteni pismenim putem dopisom broj UPI 05/2-23-11-50-2/15 SN od 30. 06. 2015. godine sljedeći zainteresirani subjekti:

- Općina Goražde

- Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštiu  okoline, Goražde

- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava je uspješno održana. Prisustvovala su 33 sudionika. Sa javne rasprave je sačinjen zapisnik i sastavni je dio spisa kao i spisak sa potpisima prisutnih.

Općina Goražde ima validno Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti koje je izdala Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pod brojem UP-I/25-1-40-482-5/15 od 30. 09.2015. godine u kojoj su propisani uvjeti izgradnje Regionalne sanitarne deponije “Trešnjica” u Goraždu.

Stručno povjerenstvo je konstatiralo da je dostavljena Studija o procjeni uticaja na okoliš uglavnom obuhvatila sve segmente predviđene Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogone i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/04), te dalo pozitivnu ocjenu na dostavljenu Studiju.

Postupajući u naprijed navedenom upravnom postupku, a polazeći od odredbi o osnovnim obvezama investitora propisanim u čl. 67 Zakona o zaštiti okoliša, te uzimajući u obzir sadržaj Studije uticaja na okoliš, prijedloga zainteresiranih strana, Federalno ministarstvo je ocjenilo da će se propisanim mjerama i uvjetima postići odgovarajući, zakonom propisani stupanj zaštite okoliša, sukladno čl. 17 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/09) i čl. 71 Zakona o zaštiti okoliša, te je Studija o procjeni utjecaja na okoliš odobrena zaključkom br. UPI 05/2-23-11-50-4/15 SN od 14.10.2015. godin i izdata je okolišna dozvola broj UPI 05/2-23-11-50/15 SN  od 26.10.2020. godine.

Dana 02.12.2020. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je javno objavilo Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole na web stranici https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-grad-gorazde-deponija-komunalnog-otpada-tresnjica-u-izgradnji i dostavilo dopis_

- Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštite okoliša,

- Gradu Goražde i

- Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

U ostavljenom roku nije bilo primjedbi javnosti.

Federalna uprava za inspekcijske poslove se dana 23.10.2020. godine očitovala po dopisu od 23.9.2020. godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru za deponiju Trešnjica i konstatovala sljedeće:

- Kupljeno privatno zemljište cca 6000 m2,

- Urađen pristupni put sa asfaltnim završnim slojem,

- Započeta aktivnost postavljanja zaštitne ograde oko deponije, ugovor potpisan. Počeli radovi. Sredstva obezbijedila Vlada Federacije BiH.

- Izgradnjom ove deponije moći će se pristupiti zatvaranju deponije „Šišeta“, a prema izjavi odgovornog lica JKP „6. mart“ Goražde to bi se trebalo desiti krajem 2021. godine.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je dao procjenu predloženog projekta na okoliš, utvrđene mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš i mjere monitoringa, te je ovo Federalno ministarstvo ocijenilo da je predmetni projekat okolišno prihvatljiv. Na osnovu izloženog, ovo Federalno ministarstvo je ocijenilo da su ispunjeni uvjeti u smislu čl. 86 Zakona o zaštiti okoliša, te da je zakonom utvrđeni preduvjet za dobijanje okolišne dozvole ispunjen sukladno čl. 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša, te je odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda  u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

MINISTRICA

Dr Edita Đapo

Dostaviti:

- Grad Goražde

- Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštiu  okoline, Goražde

- Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

- Dokumentaciji

- Arhivi