### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FEDERAL MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI 05/2-02-19-5-64/20 mk

Sarajevo, 03.12.2020. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatora „RUDNICI BOKSITA JAJCE“ d.d. Jajce za izdavanje okolišne dozvole za podzemnu eksploataciju boksita i površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na lokalitetu „Poljane“ u općini Jajce, temeljem članka 68. i članka 71. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03), članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09), te članka 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99 ), d o n o s i:

## R J E Š E N J E

1. Izdaje se okolišna dozvola operatoru „RUDNICI BOKSITA JAJCE“ d.d. Jajce za podzemnu eksploataciju boksita i površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na lokalitetu „Poljane“ u općini Jajce.

Odobreno eksploatacijsko polje za eksploataciju rude boksita površine 165,8 ha nalazi se  sjeveroistočno od Jajca u smjeru Dobretića, jugoistočno od eksploatacijskog polja „Bešpelj”, te zapadno od Dobretića. Eksploatacijsko polje arhitektonsko – građevnog kamena prostire se na 23,855 ha i nalazi se neposredno uz rudnik boksita.

2.  Pogoni i postrojenje za koje se izdaje okolišna dozvola

Osnovna djelatnost „Rudnika Boksita Jajce“ d.d. je istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, koju obavlja u širem okruženju općine Jajce.

2.1. Pogon za podzemnu eksploataciju Poljane

Jama „Poljane” otvorena je sa dva potkopa:

- Glavni vjetreni potkop PK – 1113

- Glavni transportni potkop PK – 1035

### 2.1.1. Potkop PK 1113

Na platou potkopa nalaze se sljedeći objekti:

- Upravna zgrada,

- Skladište goriva i maziva

- Skladište priručnog alata

- Kompresorska stanica

- Trafostanica

- Ulaz u jamu – jama

- Istovarna rampa s deponijom (nije u funkciji)

Skladišta

Skladište alata objekt je dimenzija 5x4 m i visine 3 m, izgrađen od AB konstrukcije. Objekt je smješten u blizini ulaza u jamu.

Skladište ulja i maziva, objekt je kontejnerskog tipa izrađen od čelika, na kojem je nadograđen kosi krov. U skladištu je moguće uskladištiti 300 – 400 L ulja i maziva.

Kompresorska stanica

Objekt kompresorske stanice dimenzija je 12x4 m i visine 3 m. Izgrađen od AB konstrukcije. Krov je na jednom vodu i izgrađen je od drvenih greda preko kojih su postavljene daske i pokrov od salonita. Objekt je pregrađen na dva dijela. Uz objekt se nalazi i betonska platforma dimenzija 2,5 x 2 m za smještaj spremnika za zrak volumena 10m3.

Trafostanica

Trafostanica je montažno-betonski objekt, tipa 10(20)/10 kV, odakle se preuzima predviđena snaga od 500 kW.

Ulaz u jamu

Potkop PK-1113 izrađen je u dužini od oko 250 metara, svijetlog profila 5,76 m2, opremljen je jamskim željezničkim kolosijekom, svim potrebnim jamskim instalacijama (voda, komprimirani zrak i el. energija) i služi kao glavni vjetreni potkop, a isto tako i kao prolazno servisni potkop.

2.1.2. Potkop PK 1035

Na platou potkopa PK – 1035 nalaze se sljedeći objekti:

- Skladište

- Ulaz u jamu

- Istovarna rampa s deponijom

Potkop PK – 1035 m izrađen je u dužini od oko 2040 metara, svijetlog profila 5,76 m2, opremljen je jamskim željezničkim kolosijekom, svim potrebitim jamskim instalacijama (voda, komprimirani zrak i električna energija ) i služi kao glavni transportni potkop.

Na udaljenosti  od oko 200 m od ulaza u potkop, nalazi se remizna stanica za smještaj i punjenje akumulatorskih lokomotiva.

Skladište

Skladište je prizemni objekt, dimenzija 3x3 m, visine 3 m. Izgrađen je od AB konstrukcije. Krov je na jednu vodu i uređen je od drvenih greda preko kojih su postavljene daske, letve i pokrov od salonita.

Istovarna rampa sa deponijom

Nalazi se neposredno ispred ulaza u jamu. Izgrađena je od armiranog betona. Uz rampu, nalazi se deponija za privremeno skladištenje rude, kapaciteta 7000 tona.

Jama

Dnevne potrebe eksplozivnih sredstava za miniranje skladište se u priručnom skladištu u jami. Dopremaju se iz skladišta pogona Crvene Stijene, a prema planu proizvodnje. U priručnom skladištu u jami predmetnog pogona skladišti se količina od 200 – 250 kg.

Oprema koja se koristi u jami je sljedeća:

- Ventilator AVJ-450-2-7,5 kW (tri komada),

- Ventilator 11 kW,

- Bušeći čekić za Alimak

- Aku lokomotiva (dva komada)

- Utovarna lopata LM-36 (dva komada),

- Stroj za paljenje mina, kondenzatorski,

- Centralna pumpa CP 600/25 A

- Ispravljač – punjač za aku lokomotivu 5 kVA

- Utovarni – transportni stroj CAVO – 310 (tri komada)

- Bušaći čekić MFD 90 DI (4 komada)

2.2. Ležište arhitektonsko-građevnog kamena Poljane

Eksploatacijsko polje arhitektonsko-građevnog kamena „Poljane“ nalazi se neposredno uz rudnik boksita u industrijskom krugu rudnika gdje već postoje pogonski objekti i nisu predviđeni nikakvi dodatni objekti.

Strojevi i oprema koja se koristi prilikom eksploatacije

| Vrsta opreme | Značajke | Pogonska energija |
| --- | --- | --- |
| Dijamantna žična pila, 2 kom | 40 kW | El. energija |
| Lančana sjekačica | 50 kW | El. energija |
| Bušaća sonda SLIM DRILL | Φ90 mm | Komprimirani zrak |
| Kompresor | 107 kW, 7 m3, 7 bar | Diesel |
| Kamion | 150 kW, troosovinski | Diesel |
| Utovarivač | 180 kW ≥3 m3 | Diesel |
| Bager s priključkom za hidraulički čekić | 180 kW, 55 t | Diesel |
| Hidraulički čekić za bager | ≥1000 kg | Hidraulika |
| Crpka za vodu, 2 kom. | 3 kW | El. energija iz DEA |
| Odvaljivači 2 kom | 3 kW | El. energija iz DEA |
| Zračni jastuci | 200 x 200 cm | Komprimirani zrak |
| Vodeni jastuci | 120 x 120 cm, 100 x 100 cm | Hidraulička energija |
| Hidraulički čekić za klinove |  | Hidraulična enerigja |
| Ručni bušaći čekić RK28, 2 kom |  | Komprimirani zrak |

3. Opis aktivnosti za koje se izdaje dozvola

3.1. Tehnološki proces eksploatacije boksita

Eksploatacijsko polje „Poljane“ obuhvaća 36 rudnih tijela, a nalaze se pod krovinskim naslagama u različitim dubinama. Razlikuju se sljedeći nizovi rudnih tijela:

- L-2 – L-19 s tanjim pokrovom krovinskih naslaga od 10 – 60 m,

- L-20 – L-24 debljine krovinskih naslaga od 100 – 200 m,

- L-25 – L-31 pod krovinom veće debljine od 200 – 300 m.

U rudnicima boksita od početka eksploatacije za otkopavanje rudnih ležišta jamskim putem primjenjuje se otkopna metoda „podetažno prečno otkopavanje sa zarušavanjem ili postavljanjem praznog prostora“ u različitim varijantama.

Na početku se primjenjivala klasična „podetažna“ metoda koja je bila prilagođena za ručni utovar i transport. Primjenom utovarno – transportnih strojeva CAVO – 310, tehnologija rada se bitno promijenila.

#### Otkopavanje

Otkopavanje ležišta dijeli se u dvije faze:

- Prva faza – sastoji se od izrade smjernog i prečnih hodnika na razini svake etaže,

- Druga faza – dobivanje rude iz otkopa, odnosno natkopnog dijela prečnog, sad otkopanog hodnika i stupa prema starom radu.

Prva faza otkopavanja ista je za obje varijante otkopavanja te se sastoji u izradi otkopnih hodnika na razini svake etaže. Iz spojnog hodnika po pružanju rudnog tijela uz podinski kontakt radi se smjerni hodnik. Okomito iz smjernog hodnika do krovinskog kontakta rade se prečni hodnici. Profil otkopnih hodnika zavisi od primijenjene opreme na otkopavanju fizičko – mehaničkih osobina rude i načina podgrađivanja.Za uvjete ležišta Crvene Stijene , Poljane i Bešpelj, sa primjenom utovarno – transpornih strojeva CAVO – 310  i kombiniranim podgrađivanjem sa frikcionim čeličnim stupcima sa drvenom gredom, profil otkopnih hodnika je pravokutni  -  3,4 m  x  2,7 m. Širina stuba između prečnih hodnika iznosi 2,6 m.Bušenje minskih bušotina vrši se pneumatskim bušaćim čekićem sa potpornom nogom i monoblok dlijetom prečnika 34 mm. U dugogodišnjoj praksi izrade otkopnih hodnika u rudi usvojena je dužina minskih bušotina od 1,6 m, jer izračunata vrijednost od 2 m u praksi se nije pokazala učinkovitom.

Druga faza otkopavanja u ovisnosti od fizičko – mehaničkih osobina krovine, geoloških uvjeta i veličine rudnog tijela izvodi se na dva načina:

- Podetažno – prečno otkopavanje sa ostavljanjem praznih prostora

- Podetažno – prečno otkopavanje sa samozarušavanjem krovine

Otkopavanje se izvodi odstupno od kraja otkopnih hodnika i otkop napreduje prema rudnoj sipki. Često nije moguće postaviti strogu granicu primjene varijanti otkopavanja. Često se događa da eksploatacija započne primjenom otkopavanja s ostavljanjem praznih prostora, ali dođe do samozarušavanja krovine uslijed povećanja otvorenog prostora te se rad nastavlja primjenjujući otkopavanje sa samozarušavanjem krovine.

3.2. Oprema za smanjenje negativnog utjecaja

Instalirana oprema za smanjenje negativnog utjecaja, vezano za tehnologiju rada pogona, odnosi se na osiguranje uvjeta radne sredine. U tu svrhu instalirani su Ventilator tip AVJ-450-2 –7,5 kW i Ventilator tip AVJ-450-2 –5,5 kW, za izvlačenje prašine i produkata sagorijevanja, pri obavljanu pojedinih operacija (miniranje, bušenje). Provjetravanje jame se uglavnom vrši pomoću prirodne depresije, a ventilatori (mehaničko provjetravanje) se koriste po potrebi.

3. 3. Tehnološki proces eksploatacije a-g kamena i potrebni radni strojevi

A. Izrada probnih etaža i prilaznih cesta

S južne strane kamenoloma izrađena je prilazna cesta širine 4 m, do kote: 960, koja je spojena s asfaltnom cestom i ima stalni značaj. Prilazne ceste do pozicija rudarskih radova (istražnih bušotina i zasjeka) urađene  su u širini 5 m, s najvećim nagibom 20%. Uzdužni nagib stalne prometnice bit će do 20%, a poprečni nagibi će biti: na ravnim dijelovima 2% ; u krivinama 3% ka unutarnjem rubu ceste.

B. Izrada usjeka na kamenolomu

Prije nego što je krenula eksploatacija stvorena je mogućnost razvoja rudarskih radova, odnosno dovoljnog prostora za dobivanje blokova. To je se postiglo otvaranjem etaže trokutnog i trapeznog oblika. Usijecanjem u stijenski masiv stvaraju se nove slobodne površine koje omogućuju rezanje osnovnih i završnih blokova projektiranih dimenzija, te proširivanje radne površine na etaži. Usjek se izrađuje u obliku trokuta i trapeza, ovisno o uvjetima rada i mogućnostima opreme i strojeva. Izrada usjeka izvodit se na dva načina:

1. Piljenjem dijamantnom žičnom pilom kako horizontalnih tako i vertikalnih rezova;

2. Kombiniranim piljenjem; lančanom sjekačicom (horizontalni rez) i dijamantnom žičnom pilom (vertikalni rezovi).

Pripremne radnje za izradu usjeka su: bušenje vertikalnih i horizontalnih bušotina pomoću bušilice. Izrada trokutnog usjeka izvodi se primjenom dijamantne žične pile uz obveznu upotrebu bušilice. Dimenzije usjeka su određene temeljem iskustvenih podataka i realnih pokazatelja na samom terenu. Poseban naglasak se stavlja na kut dobiven križanjem kraćih stranica trokuta koji treba biti veći od 90°, a poželjno je od 95-105 radi laganijeg odvaljivanja blokova iz usjeka.

Osnovne blokove treba odvaliti i oboriti tako da se mogu dalje piliti i oblikovati sve dok se ne dobiju završni blokovi. Nakon odvaljivanja, blok će se oboriti na prednju plohu (čelo). Dimenzije prednje plohe će biti oko 10 x 12 m. Blok će se odvaljivati od masiva i prevrtati korištenjem vodenih ili zračnih jastuka te hidrauličkih odvaljivača (potiskivača), uz možebitnost pripomaganja utovarivačem. Na mjestu gdje se očekuje prevrtanje bloka, izradit će se posteljica (tampon) u širini, najmanje, 12 x 14 m. Posteljica će se izraditi od kamenog otpada i sitneži, koje neće nedostajati u neposrednom okružju. Granulacija materijala nije strogo određena no, ne smije biti većih stršećih komada stijene jer bi isti uzrokovali pucanje bloka pri njegovom padu na izbočine. Debljina posteljice se kreće od 0,3 m, na mjestu prijanjanja donjeg ruba, do 0,6 m, na mjestu prijanjanja gornjeg ruba bloka.

Zračni jastuci se koriste za odvaljivanje bloka, ispiljenog dijamantnom žičnom pilom, u zdravom stijenskom masivu.

Budući se pri odvaljivanju, prevrtanju i podizanju osnovnih blokova, očekuje i pojava pukotina, odnosno prirodnih vena, velika je vjerojatnost odlamanja blokova po istim

diskontinuitetima. U takvim slučajevima koristit će se vodeni jastuci, koji imaju prednost u odnosu na zračne, jer su potonji neotporniji te lakše pucaju kod kontakta s oštrim rubovima pukotina. Vodeni jastuci se rade od čeličnog lima debljine 0,5 do 0,6 mm, ukupne debljine oko 2 mm. Jastuci se pune vodom pomoću male crpke, pod tlakom od 3 MPa. Crpka se spaja s jastukom visokotlačnim crijevom na položaju potiskivanja. Jastuci se uvuku u ispiljeni rez. Potom se pune vodom pod visokim tlakom pomoću crpke. Obzirom se vodeni jastuci nakon upotrebe deformiraju, moći će se koristiti samo jednokratno.

Nakon što se zračnim i/ili vodenim jastucima osnovni blok odvali i odvoji četrdesetak centimetara daljnje prevrtanje nastavlja se hidrauličkim potiskivačima.

Blok će se nakon prevaljivanja raspilavati na manje dijelove tj. blokove, a način piljenja odnosno dimenzije će se određivati ovisno o stanju bloka i položaju pukotinskih sustava na licu mjesta. Stoga se u nastavku navode tri načina piljenja oborenog bloka, a poslovođa radilišta će, prema zatečenoj situaciji na terenu, odrediti primjereni način piljenja bloka.

I. način - raspilavanje osnovnog bloka usporedno slojevitosti

II. način - raspilavanje osnovnog bloka okomito na slojevitost

III. način - raspilavanje osnovnog bloka kombinacijom prva dva načina

C. Dobivanje osnovnih blokova na razvijenoj etaži

Za dobivanje osnovnih blokova koristit će se tri načina, i to:

-  dobivanje blokova bušenjem i cijepanjem klinovima

-  dobivanje osnovnih blokova dijamantnom žičnom pilom

-  dobivanje osnovnih blokova kombinacijom lančane sjekačice i dijamantne žične pile.

D. Oblikovanje blokova bušenjem i cijepanjem klinovima

Ručno bušenje vrtina

Za ručno bušenje pri eksploataciji i za cijepanje klinovima koriste se obični ručni bušaći čekići npr. RK-18, RK-21 i RK-23. Tip čekića označava istovremeno i njegovu masu u kilogramima. Radni pritisak im je 500 do 600 kPa, potrošnja zraka 1.7 do 2.4 m/min, ovisno o tipu čekića, broj udaraca 1900-2000 min, a broj okretaja 170 220 min. Smjenski učinak čekića kreće se od 35 do oko 50 m bušotina Φ32 mm. Klasični način cijepanja primarnih blokova na komercijalne sastoji se od bušenja vrtina u koje se umeću klinovi i njima kala blok.

Strojno bušenje vrtina

Poželjno je, na bloku, sustav gustih bušotina bušiti s lafetnom bušilicom. Kod lafetne bušilice rade najčešće po dva bušaća čekića, koja buše bušotine promjera 32 mm, na razmaku 12 do 20 cm. Bušilica je postavljena na postolje (tračnice) - vodilice koje usmjeravaju lafete i čekić, te održavaju pravac i nagib bušenja. Postoje različiti tipovi lafetnih vodilica s različitim

E. Utovar i transport

Stijenski materijal zahvaća se utovarivačem, utovara u kamion i odvozi do lokacija daljnje obrade, na kamenolomu. Prvo se zahvaća i odvozi kameni otpad, na privremeno odlagalište, tako da se ujedno stvori veći manevarski prostor za dobivanje blokova. Zatim  se zahvaćaju blokovi, koji budu ispiljeni na projektirane dimenzije, i odvoze na lokaciju predviđenu za završno oblikovanje blokova. Pri utovaru blokova i drugog stijenskog materijala u kamion mora se osigurati dovoljna širina etaže.

Mjesto završnog oblikovanja blokova je na etažama, što je uvjetovano postojanjem dovoljne širine radnog prostora, pogodnošću smještaja radnog stroja za oblikovanje blokova te otpremom blokova. Kameni otpad, stvoren završnim oblikovanjem blokova, odlaže se na odlagalište. Utovar završnih blokova izvodi se utovarivačem, a odvoz kamionima.

3.4. Oprema za smanjenje negativnog utjecaja

Tehnologija rada na kamenolomu nema uporabu eksploziva, koji je poznat kao uzročnik negativnih utjecaja na okoliš (seizmički valovi, razbacivanje komada, buka i prašina). Način rada važi kao čista tehnologija, tj. ima neznatan utjecaj na okoliš. Negativni utjecaji kao što su buka, prašina i ispušni plinovi javit će se u neznatnom obliku. Rudarski radovi nezamislivi su bez izmjene prvobitnog oblika terena. Stoga se eksploatacija mora podrediti budućem izgledu i prenamjeni otkopanih prostora.

Tijekom izvođenja rudarskih radova, na kamenolomu neće biti osobite buke, utjecajne na bliži i širi okoliš, te nisu potrebite posebne mjere za ublažavanje utjecaja buke na okoliš. Prašina, koja će nastati u tehnološkom procesu rada, ne sadrži štetne komponente, ali nošena vjetrom može se raznositi na velike udaljenosti, te mjesta gdje se stvara prašina moraju biti nakvašena vodom i otklonjen utjecaj na okoliš. Budući da se voda, pri dobivanju blokova, koristi kao sredstvo za hlađenje nekih strojeva, ista će dobrim djelom gravitacijskim otjecanjem s etaža obaviti spomenutu operaciju kvašenja prašine. Kao što je već spomenuto, voda će se na kamenolomu koristiti, između ostalog, za hlađenje strojeva za dobivanje blokova, pranje utovarno-transportnih strojeva i pranje blokova. Voda će nakon obavljenog korisnog rada, gravitacijski, otjecati u vodosabirnik. Voda koja se koristiti za hlađenje strojeva i pranje blokova vraća se crpkama u tehnološki proces i ponovno koristiti, te nije potrebno posebno zbrinjavanje iste. Voda, kojom se peru utovarno-transportni strojevi, mora se sakupljati i pročišćavati, te onečišćeni talog zbrinjavati na propisani način. Strojevi će se prati na posebnom mjestu na pogonu „Crvene Stijene“.

5. Emisije / utjecaji koje pogon i postrojenje ima u okoliš

Tijekom rada Postrojenja eksploataciju boksita i arhitektonsko – građevinskog kamena, može doći do utjecaja na sastavnice okoliša, konkretno na zrak, vode i tlo.

Emisije iz predmetnog kompleksa mogu se ogledati kroz:

- Emisije otpadnih voda

- Emisije u zrak

- Emisije buke

- Emisije otpada

- Emisije u tlo

## 5.1. Emisije otpadnih voda na pogonu za eksploataciju boksita

U krugu pogona nastaju dvije vrste otpadnih voda:

- Fekalne/sanitarne otpadne vode

- Oborinske otpadne vode

Zajedno sa ostalim otpadnim vodama koje potječu od ljudske aktivnosti svrstavaju se u komunalne otpadne vode. Fekalne/sanitarne otpadne vode nastaju na pogonu Poljane, na PK-1113, u prostorima sanitarnih čvorova tehničko upravne zgrade. Takva voda se prikuplja sustavom odvodnje fekalne otpadne vode te se odvodi u vodonepropusnu trokomornu septičku jamu. Septička jama prazni se po potrebi od strane komunalnog poduzeća.

Oborinske otpadne vode

Oborinske otpadne vode nastaju kada oborinske vode ispiru površine na kojima se vrši eksploatacija. Mogućnost nastanka potencijalno zauljenih otpadnih voda smanjena je na minimum budući da se mehanizacija redovito održava i servisira. Ukoliko dođe do većih kvarova na mehanizaciji, popravci se vrše na drugom lokalitetu, odnosno na pogonu „Crvene stijene“ gdje se po potrebi odvija i pranje mehanizacije. Također, kretanje transportnih vozila je vremenski i prostorno ograničeno. Razlog tome je što većinu vremena strojevi i vozila se nalaze u podzemnom dijelu kopa, te povremeno izbacuju boksitnu rudu na površinu.

Imajući u vidu činjenicu da se ruda koja se eksploatira na predmetnom pogonu u prirodnom stanju odlaže na deponiju, pretpostavlja se da prilikom ispiranja neće doći do negativnog utjecaja na okoliš, izuzimajući akcidentne situacije.

### 5..2. Emisija otpadnih voda na pogonu za eksploataciju arhitektonsko – građevnog otpada

U krugu pogona nastaju dvije vrste otpadnih voda:

- Oborinske otpadne vode

- Tehnološke otpadne vode.

Oborinske otpadne vode

Oborinskim vodama smatraju se one vode koje nastaju ispiranjem aktivnog dijela površinskog kopa. Voda koja pada na površinski kop i pripadajuće objekte velikom brzinom se drenira u najniže dijelove površinskog kopa i okolni teren. Uzimajući u obzir činjenicu da tijekom procesa proizvodnje ne nastaju štetne tvari, izuzev akcidentnih situacija, mogućnost onečišćenja slijevanjem vode je minimalna.

Tehnološka otpadna voda

Voda koja je potrebna za rad strojeva na pogonu se mrežom gumenih crijeva razvodi iz vodospremnika preko kolektora. Na kolektoru se nalaze ventili kojima se regulira brzina protjecanja.

Stalnim potrošačima vode na pogonu smatraju se:

- Dijamantna žična pila

- Lančana sjekačica

Voda služi za hlađenje rezanih elemenata te za odstranjivanje produkata razaranja, te uklanjanje sitnih čestica kamena iz reza koje nastaju rezanjem stijenske mase, ali vlaži i čestice koje nastaju prilikom operacije čime se smanjuje zaprašenost okoliša.

Voda se, osim gore navedenog, koristi i za pranje blokova, punjenje vodenih jastuka te za druge popratne potrebe.

Sustavom odvodnje voda se skuplja u najnižem dijelu kamenoloma.

Voda koja nastaje prilikom obavljanja operacija opterećena je suspendiranim tvarima, ali nema onečišćujućih tvari. Suspendirane čestice sastoje se od finih čestica stijenske mase i čestica tla koje voda prikuplja dok se slijeva niz prirodni pad parcele na kojoj se nalazi eksploatacijsko polje. S vremenom voda prelazi sve veći put i takve se čestice talože, a voda u podzemlje dospijeva čista i skoro nepromijenjena.

## 5.3. Emisije u zrak prilikom eksploatacije boksita

Uslijed miniranja na predmetnom lokalitetu moguć je nastanak dušikovih plinova te nastanak ugljikovog dioksida kao posljedica truljenja jamske građe. Ovi plinovi nastaju samo tijekom miniranja, a mogu negativno utjecati na radnike u jami.

Budući da se radi o poroznoj vapnenačkoj sredini u kojoj se nalazi boksit, ne očekuje se nakupljanje opasnih plinova niti njihov prodor u jamske prostorije.

Kao posljedica miniranja u jami se može javiti prašina koja sadrži silicij dioksid.

Tijekom miniranja također može doći i do razbacivanja komada minirane stijene što predstavlja opasnost za ljude, ali i za floru i faunu.

Budući da boksit, koji se odlaže na deponiju do transporta, u sebi ima cca 8 % vlage, ne dolazi do produkcije prašine na samom pogonu.

### 5.4. Emisije u zrak prilikom eksploatacije arhitektonsko – građevnog kamena

Na kamenolomima dolazi do produkcije prašine prilikom bušenja, premještanja, utovara i prijevoza. Na intenzitet zaprašenosti utječu u prvom redu karakteristike bušaće garniture te utovarivača i kamiona kao i njihov način vožnje.

Prilikom izvođenja eksploatacije arhitektonsko – građevnog kamena dolazi do piljenja uslijed izdvajanja kamenih blokova iz stijenskog masiva. Piljenje se dovija dijamantnim žičanim pilama te lančanim sjekačicama. Voda koja se koristi za hlađenje navedenih strojeva također vlaži i čestice koje nastaju čime se smanjuje zaprašenost okoliša. Dolazi do vlaženja tla u blizini strojeva što sprječava pojavu prašine u neposrednoj radnoj zoni. Kamena prašina nema nije kemijski ni mehanički agresivna te ne djeluje kao kemijski onečišćivač.

Prilikom utovara dolazi do nastanka prašine tijekom istresanja kašike u transportna sredstva. Emisije prašine rastu s porastom visine utovara, zapremine kašike te smanjenja vlažnosti materijala.

Budući da se radi o arhitektonsko – građevnom kamenu, eksploatiraju se veliki kameni blokovi što znatno smanjuje mogućnost pojave prašine prilikom transporta. Ukoliko dođe do akcidentnih situacija u što ubrajamo prometne nesreće, prevrtanje ili iskliznuće, što rezultira ispadanjem bloka iz prijevoznog sredstva, onečišćenje se moguće lako i brzo otkloniti.

Do emisija u zrak dolazi i uslijed rada motora transportnih vozila.

Na predmetnom eksploatacijskom polju u sušnim periodima, dolazi do pojave prašine uzrokovane od strane vjetra i kretanja transportnih vozila. Pojava prašine je neminovna na ovakvim vrstama pogona.

5.5. Emisija otpada

Na eksploatacijskom polju će dolaziti do stvaranja otpada u procesu proizvodnje (jalovina) kao i otpada koji nastaje uslijed održavanja strojeva u pogonu (servisni dijelovi, ulja i masti) kao i komunalni otpad. Jalovina koja se javlja kao otpad u procesu proizvodnje se odvozi pomoću kamiona u deponiju koja se nalazi unutar pogona. Sitni ostaci kamena i zemlje koja nastaje u procesu otkrivanja eksploatacijskog polja se utovaruju u kamione te odvoze na predviđeno mjesto za istovar jalovine. Nastala deponija može kasnije poslužiti u procesu rekultivacije kao podloga za izgradnju stambenih objekata ili kao poljoprivredno zemljište. Jalovina se također može upotrijebiti kao građevinski materijal. Pri tome prvenstveno pri asfaltiranju gdje jalovina može poslužiti kao donji sloj.

Predmetno poduzeće je sklopilo ugovor s ovlaštenim poduzećem za zbrinjavanje opasnog otpada Grioss d.o.o. Grude. Opasni otpad skladišti se u krugu pogona u spremnike koji su za to namijenjeni.

Komunalni otpad koji nastaje tijekom procesa eksploatacije skladišti se u zasebne spremnike, a prazni ga komunalno poduzeće po potrebi.

Kada se radi o opasnom otpadu koji nastaje tijekom servisiranja strojeva, ono se odvozi i zbrinjava od strane ovlaštenog poduzeća koje je odgovorno za servis.

5.6. Emisije u tlo

Servisiranje i parkiranje mobilnih strojeva koji se koristi unutar pogona vrši se na točno predviđenom mjestu. Negativni utjecaj na tlo uključuju onečišćenje tla otpadnim vodama, otpadom mineralne sirovine, jalovinom, energentima, mazivima, te sabijanje tla teškom mehanizacijom, a sve ih je moguće izbjeći ili smanjiti na najmanju moguću mjeru pravilnim planiranjem i izvođenjem tehnološkog procesa.

5.7. Emisija buke

Buka i vibracije nastaju kao rezultat rada strojeva ali i kretanja transportnih sredstava na samoj lokaciji.

Osnovnim izvorima buke smatraju se pogonski motori te kontakt transportnih sredstava s podlogom.

Pogonski motori koji se koriste u kamenolomima su dizelski i električni.

Elektromotori su fiksno locirani te su kao takvi dobro izolirani. Dizelske motore teško je zvučno izolirati budući da se radi o mobilnim transportnim sredstvima. Kada je riječ o kontaktu podloge i strojeva, intenzitet buke ovisi o brzini, ali i veličini te tipu sredstva.

Ovakva je buka lokalnog karaktera i nije stalna, odnosno javlja se tijekom transporta.

Najveća razina buke emitira se prilikom rada bušaćih čekića dok je najmanja prilikom rada strojeva s elektromotornim pogonom u što se ubrajaju dijamantna žična pila, lančana sjekačica, hidraulična bušilica.

Najveće razine buke nastaju prilikom miniranja. Iza njega slijedi rad hidrauličnog čekića dok bušaća garnitura (kompresor i bušilica) emitiraju nešto manje buke.

6. Aktivnosti i mjere za sprečavanje i smanjenje emisija iz pogona

6.1. Postojeće mjere prevencije na pogonu Poljane

- Redoviti pregled i servisiranje strojeva i instalacija, te pravilno rukovanje strojevima u toku proizvodnog procesa.

- Korištenje sirovina i pomoćnih materijala definirano je Glavnim rudarskim projektom. U slučaju odstupanja potrošnje od projektirane vrši se nadzor i analiza o održivosti proizvodnje.

- Sa svim sirovinama i energentima postupa se u skladu s preporukama proizvođača danim u sigurnosno tehničkim listovima koji su dostavljeni s navedenim tvarima.

-  Vrši se osposobljavanje za rukovanje radnim strojevima.

-  Prilikom miniranja u rudniku posebna pažnja se pridaje tehnološkom postupku miniranja kako bi iskoristivost odminirane mase bila što veća.

-  Ugrađen je mjerač protoka vode (smješten u šahtu iznad upravne zgrade) te se vrši redovno plaćanje posebnih vodnih naknada na temelju potrošnje.

Tehnološke otpadne vode koje će nastajati u kamenolomu će se slijevati na najnižu etažu nakon čega će se vršiti prikupljanje u vodosabirniku  i ponovno korištenje (recirkulacija).

6.2. Opis konačnog tretmana otpadnih tokova na pogonu Poljane

-  Jalovina nastala podzemnom eksploatacijom boksita se po potrebi koristi za tehničku rekultivaciju devastiranih površina, izgradnju pristupnih i internih putova i etaža i za potrebe lokalnog stanovništva.

-  Otpadna jalovina koja će nastati prilikom eksploatacije a-g kamena će se odlagati na odgovarajuće mjesto unutar pogona.

-   Nakon završetka eksploatacije izvršit će se rekultivacija zemljišta pri čemu će se iskoristiti otpadna jalovina.

-  Potrebno je postaviti odgovarajuće prihvatne koševe u koje će se skladištiti selektirani otpad do trenutka odvoza od strane ovlaštenog poduzeća.

-  Potrebno je ugraditi vodonepropusnu trokomornu septičku jamu za pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda prije ispuštanja u okoliš, shodno Glavnom projektu instalacija vodovoda i kanalizacije (Zagrebinspekt 01-15-3-9-IV/14).

-  Osigurati redovan odvoz otpadnih voda i mulja iz septičke jame od strane ovlaštenog Osigurati redovan odvoz mulja iz vodospremnika tehnoloških voda kamenoloma od strane ovlaštenog poduzeća.

-  Izvršiti rekonstrukciju odvodnje čistih oborinskih voda s deponije boksita shodno Glavnom projektu instalacija vodovoda i kanalizacije (Zagrebinspekt 01-15-3-9-IV/14).

-  Izvršena je zamjena goriva za rad kotlovnice te se, umjesto lož ulja, koristi pelet čime se povećala efikasnost kotlovnice te smanjile emisije onečišćujućih tvari u zrak.

-  Boksit koji se privremeno odlaže na deponiju do transporta, ima u sebi cca 8% vlage, tako da isti, uslijed prisustva vlage, ne producira prašinu na pogonu.

- Izbor ulazno-izlaznih ruta kretanja vozila sa najmanjim mogućim negativnim utjecajem na stanovništvo (buka, emisije prašine).

-  Relativna dispozicija uređaja i objekata koja minimizira disperziju prašine pri kretanju kamenog agregata između njih, uzimajući u obzir dominantan smjer puhanja vjetra.

-  Reguliranjem brzine vožnje transportnih strojeva unutar pogona smanjena je emisija u zrak.

-  Za vrijeme ekstremno jakih vjetrova tehnološki procesi unutar pogona eksploatacije a-g kamena će se zaustavljati.

-  Onečišćenje zraka prašinom na transportnim putevima i utovarnim mjestima sprječava se vlaženjem u vrijeme dužih sušnih razdoblja.

-  U slučaju duljeg zadržavanja transportni strojevi se gase, čime se smanjuje potrošnja goriva kao i emisija u zrak.

6.3. Mjere i aktivnosti za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

-   Asfaltiranje pristupnih puteva u cilju smanjenja emisije u zrak.

-  Potrebno je predvidjeti površinu unutar pogona koja će služiti za utovar gotovih proizvoda u kamione. Navedena površina će biti vodonepropusna, a ujedno će služiti za parkiranje rudarskih strojeva.

-  U slučaju eventualnog prolijevanja goriva i maziva potrebno je osigurati dovoljne količine inertnog materijala ili sredstva za suho čišćenje tla od masnoća.

-  Potrebno je ugraditi vodonepropusnu trokomornu septičku jamu za pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda prije ispuštanja u okoliš, shodno Glavnom projektu instalacija vodovoda i kanalizacije (Zagrebinspekt 01-15-3-9-IV/14).

Osigurati odgovarajuće vodonepropusne podloge (tankvane) u skladištu ulja i masti sa mogućnošću sakupljanja prolivenih ulja u slučaju oštećenja ambalaže.

- Vršiti se redovna kontrola mehanizacije da ne bi došlo do curenja ulja iz strojeva.

- Zabranjeno je bacanje otpada i ispuštanje tekućeg otpada, nafte i naftnih derivata u krugu radilišta i na susjednim parcelama. Svaka zamjena ulja vrši stručna i osposobljena osoba.

6.4.  Zaštita tla

Snabdijevanje gorivom se neće vršiti direktno na lokaciji planiranoj za eksploataciju arhitektonsko - građevnog kamena. Pretakanje goriva u radne strojeve će se vršiti na površinskom dijelu rudnika boksita - Poljane  na način da se direktno iz autocisterne po potrebi vrši pretakanje goriva u radne strojeve. Unutar kompleksa potrebno je predvidjeti vodonepropusnu površinu za pretakanje goriva. Nakon završene eksploatacije na eksploatacijskom području arhitektonsko građevnog kamena će se izvršiti rekultivacija i revitalizacija oštećenog zemljišta. Do sada Investitor nije izradio Projekt rekultivacije zemljišta nakon završetka eksploatacije, a što je planirano u narednom periodu.

Također, potrebno je predvidjeti površinu unutar pogona koja će služiti kao utovarno mjesto kamenog agregata u kamione. Navedena površina biti će vodonepropusna čime će se smanjiti vjerojatnost otjecanja ulja i goriva u tlo.

7. Granične vrijednosti emisija

## 7.1. Granične vrijednosti kvaliteta zraka

U skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka“ (Službene novine Federacije BiH broj: broj: 04/12, broj: 101/15 i broj: 1/16) su:

Maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice su:

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| LČ10 | 24 sata | 50 | 100 ((g/m3)◦ |
| ULČ | 24 sata | 150 | 350 ((g/m3)◦ |

Napomena: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini.

Maksimalne dozvoljene vrijednosti za sediment (taložni prah)

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Taložni prah - ukupno | Jedan mjesec | 200 (mg/m2d) | 350 (mg/m2d)◦ |

Napomena: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima depozicije/taloga.

## 7.2. Granične vrijednosti buke

Na  nivou  Federacije BiH je donesen Zakon o zaštiti od buke (‘’Službene novine Federacije  BiH’’, broj: 110/12).

Dozvoljeni nivoi vanjske buke u području VI

| Područje (zona) | Namjena područja | Najviši dozvoljeni nivo vanjske buke (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 min Leq | Vršni nivo |
|  |  | Dan | Noć | L1 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova | 70 | 70 | 85 |

8. Sistem monitoringa

Prijedlog monitoring plana predstavljen je u sljedećoj tabeli:

| Medij | Parametar | Mjesto mjerenja | Učestalost mjerenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvaliteta zraka | Obavezni parametri shodno Pravilniku o monitoringu kvaliteta zraka ("Službene novine FBiH'', broj: 12/05, 09/16) | Rubni dijelovi prostora eksploatacije arhitektonsko – građevnog kamena i utovaru boksita | Jednom godišnje |
| Voda | Obavezni parametri shodno Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (''Službene novine FBiH'', broj: 101/15,1/16 i 101/18) | Sukladno Rješenju o vodnoj dozvoli |
| Buka | Srednja energetska vrijednost buke Leq Vršna vrijednost L1% | Okoliš objekta | Jednom u tri godine |
| Tlo | Parametri prema Pravilniku o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Sl. Novine F BiH br. 72/09). | Na mjestu izlijevanja ulja i maziva | U slučaju akcidentnih situacija |
| Otpad | Provoditi program nadzora i monitoriranja te voditi evidencije o nastanku otpada (kategorija, vrsta, količina) sukladno Zakonu o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, broj: 33/03 i 72/09). | Mjesto nastanka otpada | Prilikom nastanka otpada |

Monitoring vrši za to osposobljena institucija.

9.  Izvještavanje o monitoringu

- Operater je dužan redovito izvještavati ovo federalno  ministarstvo o rezultatima monitoringa, na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima ( ''Službene novine F BiH'', broj: 82/07), izvještavati  Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima. Izvješća trebaju biti poslana najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu  izvještavanja.

- Bez odlaganja prijaviti svaku izvanrednu situaciju koja bi mogla negativno utjecati na okoliš.

10. Period važenja dozvole

Ova okolišna dozvola važi 5( pet) godina od dana uručenja rješenja strankama.

Obrazloženje

Dana 22. 04. 2020. godine operator „RUDNICI BOKSITA JAJCE“ d.d. Jajce dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole po III put, za pogone tri jame eksploatacije boksita i eksploataciju a-g kamena na istom lokalitetu gdje se odvija  podzemna eksploatacija  boksita.

Uz zahtjev koji je urađen u skladu sa članom 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 38/09),  dostavljeno je:

- Vodni dozvolu, broj: UP-I/25-3-40-473-3/17 od 19.09.2017. godine, izdate od strane Agencije za vodno područje rijeke Save,

- Plan upravljanja otpadom,

Posljednja obavljena ispitivanja:

    - Izvještaj o rezultatima ispitivanja kvalitete zraka

    - Izvještaj o mjerenju okolišne buke

    - Izvještaj o rezultatima ispitivanja kvantitativnih karakteristika efluenta s programom praćenja stanja voda.

Dopisom broj:UPI-05/2–02-19-5–64-1/20, od 29. 04. 2020. godine je zatraženo  od Federalne uprave za inspekcijske poslove da dostavi sve inspekcijske zapisnike i rješenja koja su izdata investitoru u proteklom periodu. Upravna mjera inspektora zbog ne ažuriranja Izvješća o stanju sigornosti je izvršena i inspektor tako utvrdio na licu mjesta u vršenju ponovnog nadzora operatora.

U skladu sa članom 36. i 37. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH, broj: 33/03) ovo Ministarstvo je dokumentaciju, radi davanja  primjedbi i sugestija, postavilo na javni uvid na web stranicu ministarstva www.fmoit.gov.ba. dana 07.10. 2020.god.

Dopisi za dostavljanje mišljenja su dostavljeni općini Jajce i nadležnom kantonalnom ministarsvu i nije bilo primjedbi.

Kako je ovo ministarstvo utvrdilo da predloženo postrojenje neće prouzrokovati nove negativne utjecaje na okoliš ako se pridržava određenih mjera za zaštitu okoliša, te je temeljem članka 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

U skladu s Zakonom o izmjenama i dopunama federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (Službene novine Federacije BiH”, broj 43/13) tarifni broj 57, točka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION BANKE d.d. Sarajevo

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce

- Federalna uprava za inspekcijske poslove,

- Sektor okolišnih dozvola

- arhiva