PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

na Koridoru Vc  dionica SARAJEVSKE OBILAZNICE, OD JOŠANICE DO MOSTARSKOG RASKRŠĆA

Sarajevo, februar 2021.

PODACI O INVESTITORU

| Naziv investitora | JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar |
| --- | --- |
| Pravni oblik | Javno preduzeće |
| Adresa | Sjedište u Mostaru: Ul. Adema Buća 20, 88 000 Mostar Ured u Sarajevu: Ul. Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
| Telefon | +387 36 512 300– Mostar +387 33 277 900– Sarajevo |
| Faks | +387 36 512 301– Mostar +387 33 277 901– Sarajevo |
| E-mail | info@jpautoceste.ba |
| Web | www.jpautoceste.ba |
| Generalni direktor | Adnan Terzić, dipl.ing. |
| Kontakt osoba | Dr.sci. Amir Fejzić |
| Službeni kontakt | + 387 33 277 956 |
| ID broj | 4227691540005 |

# Sadržaj

Sadržaj	3

1.	UVODNA RAZMATRANJA	4

1.1.	Definicije	5

2.	ZAKONSKI OKVIR	8

2.1.	Pravni i institucionalni okvir	8

2.2.	Zakonski okvir upravljanja otpadom u FBiH	8

2.3.	Zakonodavstvo EU i EU direktive	10

3.	OPIS PROJEKTA	11

3.1.	Dionica Butila – Vlakovo – Mostarsko raskršće	11

3.1.1.	Opis trase	11

3.2.	Tehnički opis projekta prema Idejnom projektu	16

4.	VRSTA, KOLIČINA I PORIJEKLO OTPADA KOJI SE PROIZVODI I KOJI SE TREBA TRETIRATI ILI ODLOŽITI	18

5.	CILJEVI UPRAVLJANJA OTPADOM	24

6.	SPECIJALNI UGOVORI ZA POJEDINE VRSTE OTPADA, KAO ŠTO JE OPASNI, TEČNI I AMBALAŽNI	25

7.	STRATEŠKI CILJEVI SA RAZRAĐENIM PRIORITETIMA U UPRAVLJANJU OTPADOM I POJEDINIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE TREBAJU PREDUZETI	26

8.	RASPOLOŽIV I PODESAN TRETMAN, MJESTA ODLAGANJA I UREĐENJE UNUTAR ODREĐENE TERITORIJE	27

9.	LISTA MJERA KOJE SE PODUZIMAJU DA BI SE UMANJILA PRODUKCIJA OTPADA	31

10.	PROCJENA TROŠKOVA ZA IZVRŠAVANJE ZADATAKA U UPRAVLJANJU OTPADOM	33

11.	ZAKLJUČAK	34

# UVODNA RAZMATRANJA

Otpad znači sve tvari ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži njihovo odlaganje sukladno jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada i utvrđenoj u provedbenom propisu.

Upravljanje otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine je definirano Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 72/09), a obuhvaća funkcije sakupljanja, transfera, tretmana, reciklaže, ponovne upotrebe i odlaganja  otpada.

Shodno članu 3 Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 72/09), radi postizanja cilja i pravodobnog sprječavanja zagađivanja i smanjenja posljedica po zdravlje ljudi i okoliš, upravljanje otpadom obavljat će se na način koji osigurava:

- minimalno nastajanje otpada, a posebice svođenje opasnih značajki takvog otpada na minimum;

- smanjenje nastalog otpada po količini, posebice uzimajući u obzir opticaj otpada;

- tretiranje otpada na način kojim se osigurava povrat tvorivog materijala iz njega;

- spaljivanja ili odlaganja na odlagališta na okolišno prihvatljiv način onih vrsta otpada koje ne podliježu povratu sastavnica, ponovnoj uporabi ili proizvodnji energije.

Pri utvrđivanju prvenstva uzeti će se u obzir:

- ekološke prednosti,

- tehnička provedivost za korištenje nabolje raspoložive tehnologije,

- ekonomska provedivost.

Upravljanje otpadom obavljat će se na način poduzimanja svih neophodnih mjera koje osiguravaju tretman i odlaganje otpada bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez stvaranja štete ili uzročenja značajnog rizika po prirodu, a osobito:

- bez rizika po vode, zrak, tlo, životinje i biljke,

- bez stvaranja smetnji putem buke ili mirisa,

- bez štetnog utjecaja po prirodu ili mjesta koja su od posebnog interesa.

U Članu 5. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 72/09) definirana su načela upravljanja otpadom:

- prevencija - izbjegavanje nastajanja otpada ili smanjivanje količine i štetnosti nastaloga otpada kako bi se smanjio rizik po zdravlje ljudi i okoliš i izbjegla okolišna degradacija;

- mjere opreznosti - sprečavanje opasnost ili štete po okoliš koji uzroči otpad, preduzimanje mjera, čak iako nije na raspolaganju potpuna znanstvena podloga;

- odgovornost proizvođača otpada - proizvođač je odgovoran za odabir najprihvatljivijeg okolinskog rješenja prema značajkama proizvoda i tehnologiji proizvodnje, uključujući životni ciklus proizvoda i korištenje najadekvatnije raspoložive tehnologije;

- princip zagađivač plaća - proizvođač ili vlasnik otpada snosi sve troškove prevencije, tretmana i odlaganja otpada, uključujući brigu nakon uporabe i monitoring. On je i finansijski odgovoran za preventivne i sanacijske mjere uslijed šteta po okoliš koje je uzročio ili će ih najvjerojatnije uzročiti;

- blizina - tretman ili odlaganje otpada treba se obavljati u najbližem odgovarajućem postrojenju ili lokaciji, uzimajući u obzir okolišnu i ekonomsku profitabilnost,

- regionalnost - razvitak tretmana otpada i izgradnja objekata za njegovo odlaganje treba se obavljati na način pokrića potrebe regije i omogućavanja samoodrživosti izgrađenih objekata.

Sve se djelatnosti trebaju poduzimati tako da imaju veoma mali utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, smanjuju opterećenje i korištenje okolišnih resursa, ne ugrožavaju ljudsko zdravlje ili zagađuju okoliš, smanjuju količine i štetne utjecaje otpada, promiču ponovno korištenje i reciklažu otpada i sigurno odlaganje otpada.Proizvedeni se otpad koristi ukoliko je ekološki koristan, tehnički izvodiv i ekonomski opravdan.

Otpad se odlaže samo ako nije moguće korištenje njegovog materijala i/ili energije u postojećim tehničkim i ekonomskim uvjetima i ako su troškovi ponovnog korištenja nerazumno visoki u usporedbi s troškovima odlaganja.

Proizvođač je dužan dizajnirati proizvod i ambalažu, koristiti tehnologije i razvijati proizvodnju na način koji najučinkovitije koristi materijale i energiju, stimulira ponovno korištenje i reciklažu proizvoda, a na kraju životnog ciklusa proizvoda će promovirati okolišno održiv tretman, korištenje i odlaganje.

Proizvođač je dužan koristiti takva tvoriva i osnovne materijale, poluproizvode i ambalažu koje smanjuju uporabu energije i materijala i čijom se uporabom smanjuje proizvodnja otpada i uporaba ambalaže koja dulje traje i ne ugrožava okoliš kada postane otpadom.

Ostaci nastali tijekom tehnološkog procesa, a koji se uvode ponovo u tehnološki proces, kao i proizvodi koji se mogu koristiti ponovo za prvotnu svrhu bez daljeg tretmana, postaju otpad jedino kada izađu iz ovoga proizvodnog ciklusa.

U skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 72/09), operator postrojenja za koje je potrebna okolinska dozvola izrađuje Plan upravljanja otpadom. Predmetni Plan upravljanja otpadom poduzeća JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je sastavni dio dokumentacije za izdavanje Okolišne dozvole.

## Definicije

| "otpad" | - | znači sve tvari ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži njihovo odlaganje sukladno jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada i utvrđenoj u provedbenom propisu; |
| --- | --- | --- |
| "komunalan otpad" | - | je otpad iz kućanstva, kao i drugi otpad koji po svojoj prirodi ili sastavu je sličan otpadu iz kućanstva; |
| "opasan otpad" | - | je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više značajki koje uzroče opasnost po zdravlje ljudi i okoliš po svojemu porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada kao opasan i reguliran provedbenim propisom; |
| "neopasan otpad" | - | je otpad koji nije definiran kao "opasan Otpad"; |
| "inertan otpad" | - | je otpad koji nije podložan značajnim fizičkim, kemijskim ili biološkim promjenama. Intertan otpad se neće rastvarati, spaljivati ili na drugi način fizički ili kemijski obrađivati, biološki razgrađivati ili nepovoljno utjecati na druge supstance sa kojima dolazi u kontakt na način da uzroči zagađenje okoliša ili ugrožavanje zdravlja ljudi. Ukupna vlažnost, sadržaj polutanata u otpadu i ekotoksičnost filtrata mora biti neznatna kako ne bi došlo do ugrožavanja kvalitete površinskih i podzemnih voda; |
| "vlasnik" | - | je proizvođač otpada i fizička ili pravna osoba koja posjeduje otpad; |
| "proizvođač" |  | je bilo koja osoba čijom djelatnošću se proizvodi otpad (izvorni proizvođač), i/ili bilo koja osoba koja obavlja predtretman, sortiranje ili druge operacije koje dovode do promjene fizičkih karakteristika ili sastava otpada; |
| "odlagač’’ | - | je bilo koje osoba kojoj se isporučuje otpad ili koje obavlja odlaganje takvog otpada; |
| "operator" | - | je fizička ili pravna osoba odgovorna za bilo koju vrstu aktivnosti upravljanja otpadom; |
| "upravljanje otpadom" | - | znači sustav djelatnosti i radnji vezanih za otpad, uključujući prevenciju nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovih opasnih značajki, tretman otpada, planiranje i nadzor djelatnosti i procesa upravljanja otpadom, transport otpada, uspostavu, rad, zatvaranje i održavanje uređaja za tretman otpada nakon zatvaranja, monitoring, savjetovanje i izobrazbu u svezi s djelatnošću i radnjama upravljanja otpadom; |
| "tretman" | - | znači fizičke, termalne, kemijske ili biološke procese, uključujući sortiranje, koji mijenjaju značajke otpada s ciljem smanjivanja količine ili opasnih svojstava, olakšavaju upravljanje ili povećavaju povrat sastavnica otpada; |
| "povrat sastavnica" | - | znači povrat materijala i energije iz iskorištenih proizvoda ili otpada u gospodarski sustav primjenom određenog tehnološkog postupka ili spaljivanjem; |
| "ponovno korištenje" | - | znači svaku djelatnost kojom se otpad upotrebljava za namjenu za koju je prvobitno korišten; |
| "prikupljanje" | - | znači sustavno prikupljanje i po mogućnosti sortiranje otpada s ciljem olakšanja budućeg tretmana; |
| "transport" | - | znači promet otpada izvan postrojenja; |
| "skladištenje" | - | znači ostavljanje otpada od proizvođača unutar postrojenja i pogona, a najviše tri godine, na način koji isključuje opasnost po okoliš i ljudsko zdravlje; |
| "odlaganje" | - | znači bilo koju djelatnost utvrđenu u provedbenom propisu; |
| "odlagalište" | - | znači mjesto odlaganja otpada u svrhu konačnog odlaganja na površini ili ispod površine tla, uključujući: unutarnja mjesta za odlaganje (primjerice,odlagališta na kojima proizvođač otpada zbrinjava vlastiti otpad na mjestu nastanka), i stalna mjesta (primjerice, više od jedne godine) koja se uporabljuju za dugogodišnje odlaganje otpada, ali isključujući: objekte u kojima nije dopušteno skladištenje otpada, a otpad je spreman za daljnji transport s ciljem ponovnog korištenja, tretmana ili odlaganja na drugome mjestu i prethodno skladištenje otpada za ponovnu uporabu ili tretman za razdoblje po pravilu kraće od tri godine ili prethodno skladištenje otpada za odlaganje za razdoblje kraće od jedne godine. |
| "biorazgradivi otpad" | - | je svaki otpad koji je pogodan za aerobnu ili anaerobnu razgradnju, poput hrane, vrtnog otpada, papira i kartona; |
| "tekući otpad" | - | je svaki otpad u tekućoj formi, uključujući otpadne vode, ali isključujući mulj. |

# ZAKONSKI OKVIR

## Pravni i institucionalni okvir

Glavna odgovarajuća institucija za pitanja zaštite okoliša na entitetskoj razini ili razini Distrikta Brčko u  Bosni i Hercegovini je Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo Ministarstvo obavlja "upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine  koji se odnose  na:  zrak,  vodu,  zaštitu  tla,  i  upravljanje  otpadom,  izradu  strategije  i  politike  zaštite  okoliša,  standarde kvalitete  okoliša,  praćenje  stanja  okoliša,  izrada  razvojne  strategije  i  politike  u  oblasti  turizma  i  ugostiteljske djelatnosti, praćenje turističkih tokova i trendova na lokalnom i međunarodnom tržištu; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru privrednog sistema i druge poslove utvrđene važećim zakonima (članak 20a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, ''Službene novine FBiH'', broj: 06/08). Postoji pet sektora unutar ovog Ministarstva: Sektor  za zaštitu  okoliša, Sektor za okolišne dozvole, Sektor za turizam, Sektor za implementaciju projekta i Sektor za pravne, financijske i opće poslove. Ovo Ministarstvo djeluje kao nacionalne središnjice Bosne i Hercegovine u Europskoj agenciji za okoliš (EEA).

Prema Zakonu  o  upravljanju  otpadom  (''Sl.  novine  FBiH'',  broj:  33/03  i  72/09)  ”Federalni  plan upravljanja otpadom je provedbeni dokument  Strategije iz članka 6.ovog Zakona i donosi se na razdoblje od pet godina”. Operativni  i  strateški  ciljevi  definirani  Strategijom  trebaju  biti  sastavni  dio  Plana,  bilo  na  federalnom,  bilo  na kantonalnom nivou.

Federalni  plan  upravljanja  otpadom  (FPUO  ili  Plan)  predstavlja  krovni  Plan  Federacije  BiH,  koji  će,  pored Strategije upravljanja otpadom FBiH 2008-2018, biti osnova razvoja kantonalnih i općinskih planova upravljanja otpadom kojima se definira upravljanje svim vrstama otpada, dok se kapaciteti za pojedine vrste otpada planiraju na  entitetskom  nivou.  Kao  takav,  Plan  ima  za  osnovne  ciljeve  smanjenje  rizika  po  okoliš  i  zdravlje  ljudi,  i uspostavu prioritetne infrastrukture za integrirano upravljanje otpadom, te smanjenje količina otpada za finalno odlaganje/zbrinjavanje uz efikasnije korištenje resursa.

Federalni  plan  upravljanja  otpadom  se  sa  svim  svojim  aspektima  mora  uklapati  u  zahtjeve  domaćeg zakonodavstva  po  pitanjima  upravljanja  otpadom.  Federalna  strategija  upravljanja  otpadom,  izrađena  kao komponenta  Federalne  strategije  zaštite  okoliša  2008-2018,  je  postavila  strateške  ciljeve  razvoja  sektora upravljanja  otpadom  na  području  FBiH  i  propisala  mjere  za  njihovo  dostizanje.  Odredbe  Federalnog  plana upravljanja otpadom, kao provedbenog dokumenta Strategije, moraju biti u potpunosti usklađeni sa spomenutim strateškim ciljevima.

## Zakonski okvir upravljanja otpadom u FBiH

Zakonski  propisi  koji  se  odnose  na  upravljanje  otpadom  predstavljaju  jednu  od  najsloženijih  oblasti  zakonskih propisa  za  zaštitu  okoliša  uslijed  širokog  niza  utjecaja  koje  otpad  može  imati  na  čovjeka  i  okoliš.  Važećim zakonodavstvom iz oblasti upravljanja otpadom uveden je i osiguran okvir za suvremeni sustav zakonskih propisa o upravljanju otpadom.

Pregled propisa koji uređuju upravljanje otpadom u Federaciji BiH:

- Strategija zaštite okoliša FBiH (2008-2018)

- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. novine FBiH’’, broj:33/03 i 72/09)

- Odluka o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju („Sl. glasnik BiH, br.31/00)

- Pravilnik o kategorijama otpada sa listama („Sl. novine FBiH’’, broj: 9/05)

- Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom („Sl. Novine FBiH’’, broj: 9/05)

- Pravilnik o potrebnim uvjetima za prijenos obaveza sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za

- prikupljanje otpada („Sl. novine FBiH’’, broj: 9/05)

- Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj

- nepoznat („Sl. novine FBiH’’, broj: 9/05)

- Pravilnik  o  sadržaju  plana  prilagođavanja  upravljanja  otpadom  za  postojeća  postrojenja  za  tretman  ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ („Sl. novine FBiH’’, broj: 9/05)

- Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada („Sl. novine FBiH’’, broj: 12/05)

- Uredba o financijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, čišćenje i postupke nakon zatvaranja odlagališta („Sl. novine FBiH’’, broj: 39/06)

- Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Sl. novine FBiH’’, broj: 38/06)

- Uredba  o  vrstama  financijskih  garancija  kojima  se  osigurava  prekogranični  transport  opasnog  otpada („Sl. novine FBiH’’, broj: 41/05)

- Uredba  koja  regulira  obavezu  izvještavanja  operatora  i  proizvođača  otpada  o  provođenju  programanadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uvjetima iz dozvole („Sl. novine FBiH’’, broj: 31/06)

- Pravilnik  o  životinjskom  otpadu  i  drugim  neopasnim  materijalima  prirodnog  porijekla  koji  se  mogu koristiti u poljoprivredne svrhe („Sl. novine FBiH“, broj: 8/08)

- Pravilnik o obrascu,sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača(„Sl. novine FBiH“, broj: 6/08)

- Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Sl. novine FBiH“, broj: 77/08)

- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. novine FBiH“, broj: 83/10)

- Pravilnik o prekograničnom prometu otpada („Sl. novine FBiH“, broj: 07/11).

Postoji još niz propisa koji na neki način tj. indirektno, utječu ili reguliraju način upravljanja otpadom kao što su Zakon o prikupljanju i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Sl. novine FBiH“, br:35/98), Pravilnik o  načinu  prijevoza  opasnih  tvari  u  cestovnom  prometu(„Sl.  list  RBiH“,  br.  13/94  i  2/92),  te  Roterdamska konvencija o postupku davanja suglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini i Štokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama.

## Zakonodavstvo EU i EU direktive

Okvir  za  europsku  politiku  gospodarenja  otpadom  sadržan  je  u  rezoluciji  EU  Vijeća  o  Strategiji  gospodarenja otpadom  (97/C76/01)  koja  se  temelji  na  tada  važećoj  okvirnoj  Direktivi  o  otpadu  (75/442/EEC)  i  drugim europskim propisima na području upravljanja otpadom.

Postoje tri ključna europska načela:

- Prevencija  nastajanja  otpada  -  u  cilju  očuvanja  prirode  i  resursa,  generiranje  otpada  mora  biti minimizirano i izbjegnuto gdje je to moguće

- Reciklaža i ponovno korištenje - ukoliko se generiranje otpada ne može prevenirati, potrebno ga je ponovno upotrijebiti ili reciklirati ili iskoristiti u procesu povrata energije

- Poboljšanje  konačnog  zbrinjavanja  i  nadzora  -  u  slučajevima  gdje  ne  otpad  ne  može  ponovo koristiti, potrebno ga je tretirati i adekvatno odložiti ili spaliti. Obje ove metode zahtijevaju monitoring i obzirom na njihov potencijal za uzrokovanje opasnih okolišnih šteta.

Obvezu planiranja upravljanja otpadom direktno propisuju tri direktive:

- Okvirna direktiva o otpadu  (2008/98/EC),

- Direktiva o upravljanju opasnim otpadom  (91/689/EEC) i

- Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62/EC).

Međutim,  i  druge  europske  direktive  koje  se  odnose  na  posebne  tokove  otpada,  te  na  objekte  za  obradu i odlaganje otpada moraju se uzeti u obzir tijekom izrade planova upravljanja otpadom.  Najvažnije europske direktive u sektoru upravljanja otpadom su:

- Direktiva o otpadu (2006/12/EC)

- Okvirna direktiva o otpadu (2008/98/EC)

- Direktiva o odlagalištima otpada (1999/31/EC, dopunjena Pravilnikom (EC) 1882/2003)

- Direktiva o upravljanju opasnim otpadom (91/689/EEC) s dodacima 94/31/EC, 166/2006

- Direktiva  o  mulju  s  uređaja  za  pročišćavanje  otpadnih  voda  (86/278/EEC,  dopunjena  Direktivom 91/692/EEC)

- Direktiva o spaljivanju otpada (2000/76/EC)

- Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62/EC) s dodacima 2005/20/EC, 2004/12/EC, 1882/2003

- Direktiva o zbrinjavanju otpadnih ulja (75/439/EEC, s dodatkom 87/101/EEC)

- Direktiva o otpadu iz industrije titanij-dioksida (78/176/EEC)

- Direktiva o odlaganju PCB i PCT (96/59/EC)

- Direktiva o baterijama i akumulatorima (91/157/EC)

- Direktiva o električnom i elektroničkom otpadu (2002/96/EC)

- Pravilnik o transportu otpada (EC) 1013/2006

# OPIS PROJEKTA

## Dionica Butila – Vlakovo – Mostarsko raskršće

Sarajevska obilaznica je dio budućeg Trans Evropskog koridora Vc . Trasa je  locirana na Sjeverozapadu Sarajeva, u dolini rijeke Bosne. Radovi su podijeljeni na lotove, i to:

| Lot | Dionica | Tip puta | Dužina (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jošanica-Butila | Obilaznica | 5.5 |
| 2 | Butila-Briješće | Gradski autoput | 3.5 |
|  | Briješće-Stup | Gradski put | 0.6 |
|  | Briješće-Safeta Zajke Street | Gradski autoput | 1.4 |
| 3 | Butila- Vlakovo-Mostarsko Raskršće | Obilaznica/ Gradski put | 4.8 |

Lot 3 je podijeljen na dvije dionice, Lot 3a od Butila do Vlakova, i Lot 3b od Vlakova do Mostarskog raskršća. Lot3a je riješen kao autoput sa dvije odvojene kolovozne trake, svaka sa po dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja i po jednu zaustavnu traku za prinudno zaustavljanje u svakoj kolovoznoj traci. Lot 3b je riješen kao gradski put sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.

### Opis trase

Trasu LOT-a 3 obilaznice Sarajeva funkcionalno sačinjavaju dvije dionice i to: LOT 3a (Butila – Vlakovo) i LOT 3b (Vlakovo – Mostarsko raskršće) .

Trasa LOT-a 3b,  počinje od novoprojektovanog rondoa i pruža se na jug prema Mostarskom raskršću. Koridor novoprojektovane trase najvećim dijelom uslovljen je Regulacionim planom naselja Rogačići. S druge strane, cilj projektanta bio je i da se projektnim rješenjem izbjegnu veća rušenja postojeće urbanizacije.

Geometrijski poprečni profil definisan je Urbanističkim planom grada Sarajeva kao saobraćajnica sa dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake i razdjelnim pojasom od 2.00m. Granični elementi plana i profila definisani su prema računskoj brzini od Vr=80km/h.

Novoprojektovana trasa najvećim dijelom situativno prati postojeću saobraćajnicu prema groblju sa blagom denivelacijom zbog boljeg uklapanja u okolni teren. Znatno povećanje denivelacije u drugom dijelu trase izazvano je  izraženom konfiguracijom terena  i potrebom za očuvanjem postojećih lokalnih putnih veza. U cilju savladavanja ovog zadatka projektom je predviđena gradnja dva vijadukta (Rogačići 1 i Rogačići 2) dužina od po L=140m. Na ovom dijelu primjenjeni podužni nagib nivelete je i na usponu i u padu 4%.

U situacionom planu  trasa je najvećom dijelom položena u pravcu a minimalni primjenjeni radijus horizontalne krivine R=300m  poklapa se sa lokacijom vijadukta Rogačići 1. Vijadukt Rogačići 2 lociran je na dionici u pravcu koji slijedi pomenutu krivinu, a pruža se sve do rondoa Mostarsko raskršće

Proračun kolovozne konstrukcije je baziran na proučenim geotehničkim uslovima. Predloženo rješenje kolovozne konstrukcije se sastoji iz :

| Naziv sloja | Materijal | Debljina (cm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Saobracajtrake | Mostovi | Servisne ceste |
| Tamponski sloj | Tucanik | 40 | - | 50 |
| Nosivi sloj | BNS 32S A | 7 | - | 8 |
| Nosivi sloj | BNS 22S A | 7 | 5 | - |
| Habajući sloj | SBM 8S | 3 | 3 | - |
| Habajući sloj | AB 11 | - | - | 4 |

Nasip od kamenog materijala iz kamenoloma se izvodi sa nagibom 1:1.5, a u području gdje je taj nagib veći, 1:1, nagib se obezbjeđuje polipropilenskom trodimenzionalnom mrežom vlaknaste strukture preko kojeg je moguće zasijavanje trave ili humuziranje. Kosine na području usijeka i zasjeka su takođe nagiba 1:1.5.

Projektom se predviđa i izmještanje postojećih puteva koje djelomično ili u potpunosti presjeca trasa Lot 3b, a to su sljedeće putevi :

- Izmještanje puta za groblje Vlakovo

- Pristupni put rondou Vlakovo

- Izmještanje puta sa desne strane od KM 0+180 do KM 0+313.5

- Lokalni put na KM 1+121.08

U okviru projekta predviđeno je također i izmještanje vodovodnih, nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih instalacija koje dolaze u koliziju sa trasom Lot-3a.  Izmještanje ovih instalacija vršiti će se prema već dobivenim saglasnostima uz stručni nadzor institucija od kojih su saglasnosti i odobrene (KLKP “Vodovod i Kanalizacije” , Elektroprenos Bosne i Hercegovine a.d. i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine) .Detaljni podaci o postojećim servisnim instalacijama, njhovoj zaštiti i  izmještanju,   nalaze se u Knjizi A.1, Dio MIŠLJENJA, SAGLASNOSTI I ZAPISNICI. Crtez situacije sa priloženom komunalnom infrastrukturom se nalazi u knjizi B.6

Trasa Sarajevske obilaznice na pojedinim mjestima ruši određene objekte, te se svi takvi objekti nalaze u području linije eksproprijacije i biće predmet rješavanja postupka eksproprijacije koji vodi služba za imovinsko-pravne poslove.

Studijom izvodljivosti pod nazivom “Updating of Corridor Vc motorway feasibility study for  the Butila – Vlakovo-Tarcin section”, uradjenoj od strane IPSA instituta jula 2008 izneseno je postojeće stanje, kao i osvrt na ponudjena rješenja i već projektovane saobraćajnice. Kao podloga za izradu ove studije je korišten projekat Lot 3A i Lot 3B, te je njom potvrđena korektnost rješenja petlje Vlakovo.Takodje i u SUO Sarajevske zaobilaznice izneseno je postojeće stanje, ukazano na ekološki značaj područja obuhvata obilaznice i date smjernice za njegovo ekološko očuvanje.

#### Opis zemljišta

#### Dionica petlja Jošanica-Butila

Od početka Jošanice do brda Oštrik, obilaznica je položena duž postojećeg putem na lijevoj strani doline rijeke Bosna. Malo naselje Rječica se nalazi na 1.5 km od predložene trase na lokaciji budućeg vijadukta. Naselje se nalazi u strmoj dolini (ca 500 m širine) pored makadamskog lokalnog puta. Prvi dio naselja sastoji se od privatnih kuća koje su u blizini jedna druge, uglavnom na dva sprata. Postoje neke namjere o budućoj gradnji kuća u ovom dijelu. Kuće su uglavnom smještene pored puta. Samo nekoliko kuća se nalazi na padini brda (nekih 50 do 100 m od puta). Brda koja okružuju ovu dolinu imaju nagib od 4-60% i dostižu  nekih 50m visine. Brda su pokrivena lišćarskom vegetacijom. Na lijevoj strani puta potok Rječica teče dnom doline. To je pritoka rijeke Bosne.

Pogled sa ove tačke doseže do Paljevog brda (lokalni toponim) na zapadu, i do nagiba brda Gradac na istoku (682 m). Naselje će se prirodno proširiti na istok, te je zbog toga pogodna lokacija za vijadukt i mjesto gdje naselje nije tako zbijeno.

Na km 2, nakon napuštanja tunela Ožege,  obilaznica ulazi u  pejzaž Sarajevskog polja i lokalnog Reljevog polja. Od ivice polja na ovoj lokaciji otvaraju se široki pogledi preko okolne zone i zapadnog dijela grada Sarajeva. Takođe ima se pogled na planinu Igman na jugozapadu i druga brda koja okružuju Sarajevsko polje. Zona Reljevog polja ima slikovit ruralni karakter (krave, plaštevi sijena i šarene porodične kuće) u frontalnom pogledu. U pozadini su smještena brda i visoke planine koje nadopunjuju cijeli pejzaž. Nekoliko porodičnih kuća su smještene uz sami lokalni put. Pogled na rijeku Bosnu uključuje bašte i mala polja i pašnjake. Dalje na jugozapad, pogledi se miješaju sa obalskim šumovitim krajevima pored rijeke Bosne. Prijatnost ovog pogleda je već narušena vazdušnim prenosnim linijama koje spajaju Reljevo polje sa podstanicom smještenom na drugoj strani rijeke.

U selu Reljevo, postojeći lokalni asfaltni put, i predložena trasa su vrlo blizu rijeke Bosne. Nadalje, u ovoj zoni meandarskog rukavca (km 3.5-4.0) još uvijek je moguće uživati ranije pomenuti pogled na podnožje planine Igman i okolna brda.

Zona sjeverno od Belugovića gdje je planirana petlja Butile za vezu sa gradom, zemljište sadrži mali dio mozaika sastavljenog od vlažnih livada i obalske vegetacije prema rijeci Bosna i dva jezera koja su rezultat eksploatacije šljunka u bivšim meandrima rijeke. Zone sela sa kućama poredanim pored glavnog puta i rasutim u brdima u pozadini dominiraju pogledima na suprotnoj strani. Dalje prema Butilama mala poljoprivredna zemljišta se nastavljaju između linije sela i rijeke Bosna koja su oivičena vrbama i ljepljivom johom. Zapadno od Butila zemljište se otvara i skala poljoprivrede se mijenja. Velike zone livada i polja su dominantne u sjeverozapadnoj ivici Sarajevskog polja. Na padinama brda nalazi se ograđeni vojni objekat Armije Federacije Bosne i Hercegovine.

#### Dionica brda Treševine

Ova dionica prolazi kroz brdovitu i šumovitu zonu (km 6.4-8.0) i trasa uključuje jedan vijadukt i jedan tunel. U ovoj zoni smještena su naselja sa malim vikendicama i stambenim kućama. Ova zona obezbjeđuje odličan pogled prema istoku preko Sarajevskog polja. Dio zapadno od prevoja Treševine od km 7.2 do 8.0 slijedi sjeverni nagib udaljene uske doline.

#### Dionica Vlakovo – Blažujska petlja

Ova dionica prolazi kroz zonu koja je predmet značajnog ljudskog uticaja. Kada trasa napušta dolinu istočno od Markovića i skreće južno u širu dolinu rječice Trnava. Trasa prolazi kroz zonu gdje su sagrađene brojne nove kuće. Presijeca lokalni put koji vodi od Blažuja prema groblju Vlakovo. Zemljište i pogledi su dominantni na potezu sjever – jug ove doline. Prema groblju Vlakovo, kuće su rasute i sporadično smještene na stranama brda. Vegetacija na brdima sa istočne strane postojećeg puta sastoji se uglavnom od hrastove šume. Prema jugu, na istočnoj strani lokalnog puta protežu se brojne male industrije (kamenolom, namještaj). Dalje putem prema Rogacićima također na zapadnoj strani smještena su skladišta malih preduzeća (Energopetrol, Sarajevska pivara, Dallas, Marmex), dok su između na padini razbacane mnoge kuće. Na južnoj strani strmog brda Rakovica na zapadnoj strani postojećeg puta izgrađeno je novo naselje sa porodičnim kućama, dok su na desnoj strani smještene razbacane kuće na pašnjacima.

U selu Reljevo, postojeći lokalni asfaltni put, i predložena trasa su vrlo blizu rijeke Bosne. Nadalje, u ovoj zoni meandarskog rukavca (km 3.5-4.0) još uvijek je moguće uživati ranije pomenuti pogled na podnožje planine Igman i okolna brda.

Zona sjeverno od Belugovića gdje je planirana petlja Butile za vezu sa gradom, zemljište sadrži mali dio mozaika sastavljenog od vlažnih livada i obalske vegetacije prema rijeci Bosna i dva jezera koja su rezultat eksploatacije šljunka u bivšim meandrima rijeke. Zone sela sa kućama poredanim pored glavnog puta i rasutim u brdima u pozadini dominiraju pogledima na suprotnoj strani. Dalje prema Butilama mala poljoprivredna zemljišta se nastavljaju između linije sela i rijeke Bosna koja su oivičena vrbama i ljepljivom johom. Zapadno od Butila zemljište se otvara i skala poljoprivrede se mijenja. Velike zone livada i polja su dominantne u sjeverozapadnoj ivici Sarajevskog polja. Na padinama brda nalazi se ograđeni vojni objekat Armije Federacije Bosne i Hercegovine.

#### Spojni put od petlje Butila do Briješća

Petlja je smještena na mjestu gdje su nastala dva umjetna jezera eksploatacijom šljunka. Prema Briješću, spojni put prolazi između dva velika infrastrukturna postrojenja: sarajevski pogon za preradu otpadnih voda i SFOR-ovi vojni objekti u Rajlovcu. U ovoj zoni nema važnih naselja, i pravac prolazi uglavnom kroz neobrađena poljoprivredna polja i livade. Pogledi iz ove zone dosežu do brda koja okružuju Sarajevsko polje. Jugozapadno od trase spojnog puta nalazi se drvored uz rijeku Miljacku. Prema Briješću zemljištem dominira željeznička pruga i željezničko čvorište. Petlja Briješće-Stup na koji se uključuje spojni put smještena je visokom nasipu. Na istoku su smještene velike skladišne zgrade a na jugu je industrijska zona. Zona od puta Briješće-Stup do Ulice Safeta Zajke se sastoji od neobrađenih pašnjaka i poljoprivrednog zemljišta koje leži između dva kolosijeka. U ulici Safeta Zajke gdje se spojni put poklapa sa malom komercijalnom zgradom na obje strane dominira slika, dok su na padinama brda smještene stambene zone.

## Tehnički opis projekta prema Idejnom projektu

Pri projektiranju su korišteni svi osnovni zakoni i regulative, a to su:

- Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja  ("Službene novine FbiH", br.63 od 13.09.2007)

- TEM Standards and recommended practice, od veljače 2002 g,

- BAS standardi za ceste,

- Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, ("Službeni glasnik BiH" br.6 od 21.01.2006),

- Smjernice za građenje, održavanje i nadzor na putevima “ DDC Ljubljana 2005.god.,

- Zakon o cestama FBiH ("Službene novine FBiH", br.12/10),

- Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva ("Službene novine FBiH", br.60/09 od 23.09.2009.).

Primjenom vrlo povoljnih i ujednačenih tehničkih elemenata omogućeno je razvijanje optimalne brzine vozila pri čemu se smanjuje potrošnja goriva, smanjuje količina ispušnih plinovate smanjuje nivo buke i vibracija.

Tehnički elementi za projektiranje trase autoceste:

-  Kategorija ceste : Autocesta

-  kategorija terena: Ravničarski

Normalni poprečni profil na Lotu 3b je ukupne širine 19,20 m sadrži:

- Razdjelni pojas širine 2.0 m.

- Ivične trake širine 0.30 m sa lijeve strane preticajnih traka (ivične trake ne ulaze u širinu preticajnih traka).

- Četiri saobraćajne trake: po dvije u svakom pravcu, (jedna vozna i jedna preticajna traka), čije širine iznose po 3.25 m.

- Ivične trake širine 0.25 m sa desnih strana vozne trake.

- Dvije humuzirane bankine širine 1.5 m, za smještanje odbojne ograde i asfaltnog rigola širine 0.50 m.

Vijadukti se izvode odvojeno za svaku kolovoznu traku i ukupne su širine od 9,80 m lijevi, odnosno 10,40 desni uključujući:

- Razdjelni pojas sa dvostranom čeličnom odbojnom ogradom, čija konstrukcija se nalazi na desnom mostu na širini 1,25m

- Dvije saobraćajne trake, širine 3.25 m.

- Ivične trake širine 0.30 m.

- Zaštitna širina od 0.50 m uz koju se sa desne strane nalazi čelična odbojna ograda

- Reviziona staza širine 0.80 m sa ogradom od cijevnih profila sa desne strane

Projektna brzina za glavni pravac ove dionice je 80 km/h . Propisi  korišteni za određivanje  parametara i elemenata trase su Smjernice za projektovanje. U skladu sa ovim, glavni uslovi koje treba poštivati da bi se postigla pomenuta brzina su:

- Kružne krivine sa minimalnim radijusom od 250 m .

- Prelazne krivine sa minimalnom dužinom 50 metara

- Maksimalni podužni nagib  6%

- Konveksna vertikalna krivina sa minimalnim RV 4.250

- Konkavna vertikalna krivina sa minimalnim RV 2.400

# VRSTA, KOLIČINA I PORIJEKLO OTPADA KOJI SE PROIZVODI I KOJI SE TREBA TRETIRATI ILI ODLOŽITI

Otpad koji nastaje prilikom gradnje, odnosno koji nastaje pri proizvodnji građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina naziva se građevinskim otpadom.Vrste materijala koje se mogu pojaviti u građevinskom otpadu ovise o vrsti radova i o tome da li se ruši postojeća građevina ili se gradi nova.  većina otpada nastaje u fazi pripremnih radova (čišćenje terena, krčenje), kao i u fazi izgradnje dionice (otpad od građenja, ostaci asfalta i sl.).

Materijali koji se mogu javiti u građevinskom otpadu su:

- granje, različite vrste otpada (čišćenje terena kuda će prolaziti buduća dionica)

- zemlja, pijesak, šljunak, glina, ilovača, kamen, (zemljani radovi i iskopi tla),

- bitumen (asfalt), ili cementom vezani materijal, pijesak, šljunak, dobijeni kamen,

- (niskogradnja),

- drvo, plastika, papir, karton, metal, kablovi, boja, lak, šuta (u zavisnosti od vrste

- građevinskih radova)

Prilikom izgradnje autoceste značajne količine otpada nastaju prilikom izvođenja sljedećih aktivnosti:

- pripremni radovi - čišćenje terena (pripremanje terena za izgradnju pojedinih dijelova dionice),

- zemljani radovi - iskopi (površinski slojevi humusa sa utovarom, iskopi zemljanog materijala i njegovo pravilno odlaganje, kanalski rovovi, propusti, šahtovi i drenaža, nasipi, potputnjaci, tuneli i sl.),

- postavljanje tampona, zaštitni slojevi sa bitumenskom maskom,

- asfaltiranje,

- postavljanje betonskih ograda,

- izrada podužne i poprečne drenaže,

- drvo, plastika, papir, karton, metal (različiti građevinski radovi kod izgradnje naplatnih mjesta, pratećeg uslužnog objekta).

Prikaz otpada koji nastaje u većim količinama i velike zapremine:

Slika 1: Prikaz otpada koji nastaje u većim količinama i velike zapremine

Otpad koji nastaje za vrijeme gradnje posjeduje osobine otpada kao što su:

1. velik stepen iskoristivosti

2. niska cijena prerade

3. širok spektar upotrebe

4. zaštita okoliša (indirektno)

5. velik ekonomski benefit.

Da bi se što bolje procijenile količine otpada koja će nastati realizacijom ovog projekta važno je imati u vidu podatke koji su navedeni u glavnom projektu (predmjeri radova). Građevinski otpad, ukoliko se pravilno postupa sa njim, se može ponovno korisno upotrijebiti, pri čemu se onaj otpad koji sadrži štetne sastojke zasebno odlaže i uklanja. Od ukupno nastalog građevinskog otpada, prema smjernicama, čak 70 % se može ponovno iskoristiti. Da bi se građevinski otpad mogao ponovno iskoristiti ili reciklirati, potreno je vršiti selektirano sakupljanje otpada na mjestu nastanka. Sav nastali otpad koji se selektirano prikuplja i pravilno odlaže, preuzimaju kompanije koje se bave otkupom sekundarnih sirovina, a sa kojima se sklopi ugovor o preuzimanju otpada.

Otpad se preuzima u tačno dogovorenim vremenskim intervalima, prema ugovoru sa izvođačem radova. Recikliranje građevinskog otpada podrazumijeva iskop i odstranjivanje građevinskih materijala postojeće ceste, njegovo sakupljanje i lagerovanje i nakon toga obrađivanje uz dodavanje novih materijala u svrhu gradnje nove ceste ili rekonstrukcije postojeće. Bitno je napomenuti da se u tu svrhu na lokacijama izvođenja radova formiraju privremene deponije građevinskog otpada, koje se nakon završetka radova na toj dionici zatvaraju i vraćaju u prvobitno stanje. Lokacije privremenih deponija građevinskog materijala ne smiju biti blizu vodenih tokova. Također, bitno je da se formiraju blizu mjesta izvođenja radova kako bi se smanjili troškovi transporta građevinskog otpada kao i rasipanje otpada prilikom transporta.

Tabela 4: Popis vrsta otpada za koje se smatra da će nastati prilikom izgradnje dionice u skladu sa Katalogom otpada

| Kategorija otpada | Naziv otpada |
| --- | --- |
| 13 00 00 | 13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA(osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) |
| 13 02 06* | Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |
| 13 02 07* | Biorazgradiva ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |
| 13 02 08* | Ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |
| 13 05 01* | Čvrste materije iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda |
| 13 05 02* | Muljevi iz odvajača ulje/voda |
| 13 05 03* | Muljevi iz ulaznog okna |
| 13 05 06* | Ulje iz odvajača ulje/voda |
| 13 05 07* | Uljana voda iz odvajača ulje/voda |
| 13 05 08* | Mješavine otpada iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda |
| 13 07 01* | Mazut i dizel |
| 13 07 02* | Benzin |
| 13 07 03* | Ostala goriva (uključujući mješavine) |
| 15 00 00 | OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN |
| 15 01 01 | Ambalaža od papira i kartona |
| 15 01 02 | Plastična ambalaža |
| 15 02 02* | Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim materijama |
| 15 02 03 | Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća koja nije navedena pod 15 02 02 |
| 17 00 00 | GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU SA ONEČIŠĆENIH/KONTAMINIRANIH LOKACIJA) |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 02 01 | Drvo |
| 17 02 03 | Plastika |
| 17 02 04* | Staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni/kontaminirani opasnim materijama |
| 17 03 01* | Mješavine bitumena koje sadrže ugljeni katran |
| 17 03 02 | Mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* |
| 17 03 03* | (Ugljeni) katran i proizvodi koji sadrže katran |
| 17 04 02 | Aluminij |
| 17 04 05 | Željezo i čelik |
| 17 04 07 | Miješani metali |
| 17 04 09* | Metalni otpad onečišćen/kontaminiran opasnim materijama |
| 17 05 03* | Zemlja i kamenje koji sadrže opasne materije |
| 17 05 04 | Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03 |
| 17 05 05* | Iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne materije |
| 17 05 06 | Iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05 |
| 17 05 07* | Šljunak koji sadrži opasne tvari |
| 17 05 08 | Šljunak koji nije naveden pod 17 05 07 |
| 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja |
| 20 00 00 | KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |
| 20 02 01 | Biorazgradivi otpad |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad |

Temeljna načela upravljanja otpadom

Da bi se pravilno upravljalo građevinskim otpadom, potrebno je pridržavati se načela koja su

propisana za upravljanje otpadom. Temeljna načela upravljanja otpadom navedena su u

tabeli ispod.

Tabela 5: Temeljna načela upravljanja otpadom

| Načelo | Djelovanje |
| --- | --- |
| prevencija | izbjegavanje nastajanja otpada ili smanjivanje količine i štetnosti nastaloga otpada kako bi se smanjio rizik po zdravlje ljudi i okoliš i izbjegla okolišna degradacija |
| mjere opreza | sprječavanje opasnosti ili štete po okoliš koju uzrokuje otpad, poduzimanje mjera čak i ako nije na raspolaganju potpuna naučna podloga |
| odgovornost proizvođača otpada | proizvođač je odgovoran za odabir najprihvatljivijeg okolinskog rješenja prema karakteristikama proizvoda i tehnologiji proizvodnje, uključujući životni ciklus proizvoda i korištenje najadekvatnije raspoložive tehnologije |
| princip zagađivač plaća | proizvođač ili vlasnik otpada snosi sve troškove prevencije, tretmana i odlaganja otpada, uključujući brigu nakon upotrebe i monitoring. On je i financijski odgovoran za preventivne i sanacijske mjere usljed šteta po okoliš koje je uzročio ili će ih najvjerojatnije uzrokovati |
| blizina | tretman ili odlaganje otpada treba se obavljati u najbližem odgovarajućem postojenju ili lokaciji, uzimajući u obzir okolinsku i ekonomsku profitabilnost |
| regionalnost | razvitak tretmana otpada i izgradnja objekata za njegovo odlaganje treba se obavljati na način pokrića potrebe regije i omogućavanja samoodrživosti izgrađenih |

Na deponiju građevinskog otpada dozvoljeno je odlagati sljedeći građevinski otpad:

Tabela 6: Otpad koji je dozvoljeno odlagati na deponiju

| materijali iz iskopa/zemljani radovi | staklo |
| --- | --- |
| beton i ojačani cementni beton | ciglasti, betonski i dr.mineralni crijepovi |
| porobeton | azbest – cement |
| opeke od cigle i druge opeke | keramičke pločice |
| malta i malteri | pješčar, prirodno kamenje |
| šljunak | lomljeni prirodni materijal |
| pijesak | opeke od cigle na bazi sedre |
| asfalt, asfaltni beton, pješčani asfalt | štukaturni materijal |
| bitumenska sitnež | fajans |
| bitumenski beton | klinker |

Materijali koji će se koristiti prilikom izgradnje dionice

Prilikom izgradnje dionica autoceste koristit će se različite vrste građevinskih materijala. Najveću količinu otpada koja će nastati prilikom izgradnje autoceste predstavljat će u prvom redu otpad nastao prilikom čišćenja i krčenja terena, zatim otpad od iskopavanja (trenutni otpad), otpadni materijali za izgradnju kao što su: asfalt, pijesak koji će se koristiti za tampon i sl.

Kod izgradnje dvije petlje, nastat će značajne količine i ostalih vrsta građevinskog otpada kao što je: beton, drvo, ostaci od armature i sl. Na objektima koji će se graditi, odnosno naplatnim mjestima također će se javiti značajne količine građevinskog otpada. Bitno je napomenuti da će tokom izvođenja radova, nezavisno od građevinskog otpada, nastati značajne količine i komunalnog otpada od radnika koji će raditi na dionici. Komunalni otpad, kao i sav ostali otpad, potrebno je odvojeno prikupljati i privremeno odlagati na posebno obilježenu lokaciju. Otpad se odlaže na površine namjenjene za deponovanje a za koje su prethodno dobivene neophodne dozvole (saglasnosti).

# CILJEVI UPRAVLJANJA OTPADOM

Na lokalitetima na kojim će se izvoditi radovi, potrebno je osigurati uslove, odnosno privremenu lokaciju odlagališta građevinskog otpada radi provođenja propisanih mjera za upravljanje građevinskim otpadom. Također, potrebno je planirati mjere koje se odnose na smanjivanje dozvoljenih količina građevinskog otpada koji se odlaže i to u zadanim vremenskim rokovima. Dakle, potrebno je provesti načelo „prevencije“, smanjivanja nastajanja količina otpada.

Osnovni ciljevi upravljanja građevinskim otpadom su:

- smanjenje velikih količina otpada koji nastaju prilikom iskopavanja, rekonstrukcijom i izgradnjom građevina a koji bi završio na deponiji (čak i na divljim deponijama).

- očuvanje mineralnih resursa koji bi bili utrošeni za potpuno nove građevinske proizvode.

Neki od osnovnih građevinskih materijala su već duže vrijeme predmet procesa recikliranja i ponovne upotrebe. Tako npr. drvo se može sortirati i isjeći kako bi se koristilo za proizvodnju nekih drugih proizvoda od drveta. Također, otpadno drvo se može predati lokalnom stanovništvu za iskorištavanje u energetske svrhe.

Plastični proizvodi se također mogu prikupljati odvojeno, ali i obrađivati kroz proces reciklaže samo kada se nalaze u čistom stanju. Ponovno topljenje plastike rezultira u stvaranju granula koje mogu zamijeniti sirovinu.

Zemljani otpad koji nastaje prilikom iskopnih radova je također samo privremeni otpad, koji se u kasnijim fazama realizacije projekta iskorištava za zatrpavanje neravnina ili se površinski slojevi koriste za zatravnjivanje ili uređivanje površina oko dionice. Stoga je potrebno prilikom iskopnih radova odvajati površinski sloj zemlje, dubine do oko 40 cm, na jednu lokaciju (tzv. humusni sloj zemlje), dok se na drugu lokaciju odlaže ostala zemlja sa iskopa.

U kasnijim fazama izgradnje potrebno je vršiti selektirano prikupljanje otpada i njegovo trenutno odlaganje na dogovorenim lokacijama do konačnog preuzimanja od kompanija koje budu zadužene za preuzimanje tog otpada. Za konačni tretman otpada u ovom slučaju će biti zadužene kompanije sa kojima izvođač radova sklopi ugovor o konačnom zbrinjavanju i tretiranju otpada. Nakon završetka radova, sve lokacije na kojima se nalaze privremene deponije, potrebno je vratiti u prvobitno stanje.

# SPECIJALNI UGOVORI ZA POJEDINE VRSTE OTPADA, KAO ŠTO JE OPASNI, TEČNI I AMBALAŽNI

OTPAD

U fazi izvođenja radova, pored specifičnih vrsta otpada koji se javljaju od pojedinih materijala koji se koriste, najčešći otpad koji se javlja je ambalažni otpad koji se pojavljuje od gotovo svih proizvoda. Često su to različite vrste folija i najlonskih kesa u kojima se nalazi materijal za rad, različite vrste plastičnih i staklenih boca, konzervi od farbi, ulja, papirne vreće od cementa i sl. Obzirom da su ove vrste otpada reciklabilne, potrebno je obezbijediti privremeno mjesto odlaganja na gradilištu za ovaj otpad, do konačnog preuzimanja od strane kompanije koja bude zadužena za dalje preuzimanje i tretman tog otpada. Da bi se preventivno djelovalo na smanjenje nastajanja ambalažnog otpada, jedna od opcija je nabavljati materijal na veliko ili uzimati materijal ukoliko je to moguće u povretnoj ambalaži. Izvodač radova je dužan da posredstvom investitora blagovremeno stupi u vezu sa uvoznikom, od koga će potrebne proizvode i materijale preuzeti i ugrađivati u toku radova, radi dogovora o načinu i mjestu primopredaje istih, koordiniranja i planiranja isporuka proizvoda i materijala s jedne i izvođenja radova sa druge strane. Izvođač i uvoznik - predstavnik investitora također treba da se dogovore i o ostalim pitanjima i problemima koji se obično javljaju kod izgradnje. Investitor je dužan da blagovremeno upozna Izvođača radova i uvoznika sa lokacijom deponija na kojima će se vršiti isporuka i primopredaja proizvoda i materijala. Investitor je dužan da pravovremeno dostavi Izvođaču adresu uvoznika - predstavnika Investitora kako bi Izvođač uspostavio međusobnu poslovnu saradnju.

Jediničnom cijenom obuhvaćeni su i svi ostali troškovi i radovi koji se normalno pojavljuju kod ovakvih radova. Jediničnom cijenom treba da je obuhvaćeno plaćanje komunalnih i ostalih taksi za korištenje i uređenje deponija na koje se odlaže višak iskopanog materijala. Izvođač radova treba odredititi lokacije za trenutno zbrinjavanje otpada za koji se smatra da će nastati na određenoj lokaciji. Osim lokacija potrebno je nabaviti kontejnere za različite vrste otpada kako bi se otpad mogao odvojeno prikupljati. Obzirom da se različite vrste otpada, različitno zbrinjavaju, potrebno je da se naprave uputstva o način odlaganja pojedinih vrsta otpada (plastična flaša od mašinskog ulja nije plastični otpad nego opasni zbog samog sadržaja koji se nalazio u flaši). Izvođač radova je dužan napraviti odluku o imenovanju osobe za upravljanje otpadom u toku izvođenja radova. Otpad koji bude imao karakteristike opasnog otpada, potrebno je kratkotrajno zbrinuti i odvesti, kako bi se tretirao na okolinski prihvatlji način. Lokacije za privremeno odlaganje opasnog otpada moraju biti natkrivene površine, zaštićene od vremenskih uticaja (vjetar, kiša i sl.).

Za zbrinjavanje i daljnji tretman otpada potrebno je potpisati ugovor sa kompanijom, koja je ovlaštena za preuzimanje različitih vrsta otpada.

# STRATEŠKI CILJEVI SA RAZRAĐENIM PRIORITETIMA U UPRAVLJANJU OTPADOM I POJEDINIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE TREBAJU PREDUZETI

Lokacija na kojoj će se izvoditi radovi potrebno je da ispunjava strateške ciljeve po određenim prioritetima kako su navedeni:

- Mora biti određena i obilježena lokacija za trenutno zbrinjavanje otpada

- Postupci odlaganja opasnog otpada moraju biti kontrolisani na način kako je to naloženo ovim dokumentom i uslovima u dozvolama

- Beton, drvo, metal, staklo i sl. otpad koji nastaje prilikom izgradnje objekta mora se propisno sakupljati i odlagati

- Mora se vršiti razdvajanje otpada na mjestu nastanka i pravilno odlaganje istog na privremenoj lokaciji do trenutka odvoza od strane ovlaštene kompanije

- Potrebno je napraviti raspodjelu zaduženja za uposlenike unutar kompanije koji su zaduženi za razvrstavanje otpada na mjestu nastanka

- Potrebno je odrediti osobe za upravljanje otpadom i vršiti kontrolu da li se otpad odlaže po pravilima (odvojeno komunalni, metalni, drveni otpad, ostaci asfalta i sl.)

Dalje metode tretmana su regulisane u Planu upravljanja otpadom kompanije koja prihvata otpad tj. kojoj su firme sa kojima je potpisan Ugovor dopremile otpad za deponovanje. Potrebno je napraviti liste kako bi se vodila evidencija o količinama otpada koje su nastale na lokaciji i količine koje je preuzela određena kompanija sa kojom je potpisan ugovor. Evidencija dakle, treba da sadrži podatke o količini, vremenu i mjestu preuzimanja otpada, kao i naziv kompanije koja ga je preuzela.

# RASPOLOŽIV I PODESAN TRETMAN, MJESTA ODLAGANJA I UREĐENJE UNUTAR ODREĐENE TERITORIJE

TERITORIJE

Da bi se otpad odložio prema zakonu i propisima i kako bi se spriječio štetni utjecaj na okoliš, uspostavio sistem za sakupljanje, ponovnu upotrebu, zbrinjavanje i druge aktivnosti vezane za otpad, potrebno je da se isti prethodno očistiti od štetnih tvari. U ovom slučaju misli se na građevinski otpad koji je onečišćen / kontaminiran opasnim tvarima. Upravljanje građevinskim otpadom potrebno je provesti na način da se poduzmu sve neophodne mjere koje osiguravaju tretman i odlaganje otpada bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez stvaranja štete ili uzrokovanja značajnog rizika za prirodu a naročito:

- bez rizika za vode, zrak, tlo, životinje i biljke,

- bez stvaranje smetnji putem buke ili mirisa,

- bez štetnog utjecaja na mjesta koja su od posebnog interesa.

Prilikom odlaganja otpad se sortira prema vrsti materijala i to na:

- metal

- drvo

- papir i karton

- opasni otpad

- komunalni optad

- zemljani otpad.

Tretiranje otpada se vrši na više načina, u zavisnosti od toga o kojoj vrsti otpada se radi. U narednoj tabeli navedeni su načini tretmana otpada u zavisnosti od vrste otpada, kao i način tretmana za pojedine vrste.

Važno je naglasiti da je u svijetu prepoznat značaj tretiranja otpada koji nastaje za vrijemegradnje i da je oko 100 % takvog otpada reciklabilno. Na slici su prikazane samo 2 vrste postojećih tehnologija, odnosno mašina, koje se mogu koristiti za tretman ove vrste otpada.

Faze koje su sastavni dio ovakvog načina prerade građevinskog otpada su:

- Punjenje uređaja i primarno drobljenje

- Sistem nadgledanja

- Pranje pod visokim pritiskom

- Sekundarni i tercijarni sistem drobljenja

- Odvajanje otpadnih voda koje nastaju tretmanom

- Sistem za otprašivanje

- Automatski sistem kontrole

Tabela 7: Vrste otpada i način tretiranja

| Vrsta otpada | Mjesto nastajanja | Tretman |
| --- | --- | --- |
| Metalni otpad | Metalni otpad se pojavljuje upotrebom cijevi, metalnih spojnica, ugradnjom različitih konstruktivnih dijelova prilikom izgradnje itd. Predpotsavlja se da će najveći dio metalnog otpada nastati prilikom izgradnje naplatnih mjesta kao i kod pratećeg uslužnog objekta (Vrbovački lipik) koji se planira graditi. | Odlaganje na dogovorenu lokaciju do konačnog preuzimanja i zbrinjavanja od stane kompanije koja se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, sa kojom izvođač radova potpiše ugovor. |
| Otpadno ulje | Otpadno ulje nastaje u toku rada mašina prilikom izvođenja građevinskih radova pa tako nastaju: zauljene krpe u toku remonta mašina, zauljene flaše i buradi pri izvođenju radova. | Ovaj otpad se smatra opasnim otpadom pa ga je kao takvog potrebno i posebno odlagati do pruzimanja od strane komapnije koja bude zadužena preuzimanje opasnog otpada. |
| Drveni otpad | Drveni otpad se može nalaziti ili nastati na samoj lokaciji npr.: otpad koji će nastati prilikom čišćenja lokacije gdje će se izvoditi gradnja, otpad koji će nastati od različitih drvenih ploča koje se koriste prilikom izvođenja konstrukcijskih radova kod izgradnje naplatnih mjesta i sl. | Sav nastali drveni otpad potrebno je odložiti na privremenu lokaciju do konačnog zbrinjavanja. Drvni otpad se također može predati lokalnom stanovništvu za iskorištavanje u energetske svrhe. |
| Papirni otpad | Papirni otpad se najviše pojavljuje od pakovanja proizvoda kao što su: kartonske kutije od materijala, alata i dr., papirne vreće (cement i sl.) | Papirni otpad se odvojeno prikuplja i predaje kompaniji sa kojom je potpisan ugovor o preuzimanju istog. |
| Plastični otpad | Plastični otpad nastaje uglavnom od ambalaže koja se koristi prilikom pripreme i izvođenja gradnje: plastične boce, burad, plastične vreće i sl. | Plastični otpad se odvojeno sakuplja i predaje kompaniji sa kojom je potpisan ugovor o preuzimanju istog. Ukoliko se u otpadu pojavi otpadna plastika kao što je plastična ambalaža od ulja i sl. opasnih materija/tečnosti, takav otpad se više ne smatra plastičnim nego on postaje opasni otpad i kao takvog ga treba i tretirati. |
| Ostali otpad | Prilikom izgradnje očekuje se da će nastati i značajne količine drugih vrsta otpada kao što su ostaci betona, šut, plastični, kartonski i komunalni otpad. | Sve nastale količine i vrste otpada potrebno je odvojeno sakupljati do preuzimanja od strane kompanije sa kojom je potpisan ugovor. |

Potrebno je naglasiti da će u pripremnim radovima nastati značajne količine zemljanog otpada od pripreminh radova. Otpadna zemlja nastala u toku pripremnih radova, predstavljat će samo trenutno nastali otpad, obzirom da je planirano iskorištavanje iste zemlja za zatrpavanje određenih neravnih površina kao i zatrpavanja lokacija gdje će se vršiti izmjene tokova rijeka.

Kod izvođenja zemljanih radova potrebno je u prvoj fazi odstraniti površinski sloj zemlje od 40 cm, takozvani humusni sloj zemlje i taj sloj odvojeno odlagati od ostalog iskopanog materijala.

Za ove vrste otpada potrebno je predvidjeti posebnu lokaciju za privremeno zbrinjavanje. Te lokacije ne smiju biti blizu vodenih tokova, kako ne bi došlo do obrušavanja zemlje i dodatnog zagađenja toka. Također, javit će se i značajne količine građevinskog otpada kao što su ostaci od asfalta, betona i ostaci od drveta (od čišćenja lokacija), pijesak, ambalažni otpad od materijala za gradnju objekta. Na početku gradnje potrebno je sve nastale vrste otpada tretirati kao otpad, odlagati na lokacije namijenjene za određenu vrstu otpada. Međutim, sav nastali otpad ukoliko se pravilno odlaže na određene lokacije moguće je iskoristiti kao sirovine, odnosno to su materijali koji se mogu ponovno koristiti ili reciklirati (metal, karton, papir, folije i sl.). Za vrijeme trajanja građevinskih radova izvođač radova dužan je imenovati i zadužiti osobu za sprovođenje Plana upravljanja građevinskim otpadom. Radnici će, kao i izvođači radova

dobiti zaduženja da na mjestu nastanka razvrstavaju nastali otpad od građevinskih radova. Razdvojeni otpad radnici su dužni propisno odložiti na dogovoreno mjesto prema unaprijed utvrđenom rasporedu tako da ga lica odgovorna za održavanje čistoće mogu preuzeti i prevesti na mjesto za odlaganje. Radnici zaduženi za sprovođenje Plana upravljanja građevinskim otpadom trebaju voditi redovnu evidenciju o količini čvrstog komunalnog otpada, kartona, metala, asfalta te opasnog otpada. Za opasni otpad izvođač radova će odrediti i prilagoditi prostor za privremeno zbrinjavanje koje će biti natkriveno i zaštićeno od vanjskih utjecaja.

Sakupljanje otpada i transport

Proces sakupljanja otpada je veoma važan, kako zbog očuvanja zdravlja ljudi i okoliša, tako i zbog estetskih i finansijskih razloga. Pojam prikupljanja otpada je onaj funkcionalni element, koji uključuje ne samo njegovo sakupljanje, već i prenošenje materijala nakon sakupljanja do mjesta gdje se vozilo za sakupljanje prazni. Pod građevinskim otpadom se podrazumjevaju sve vrste otpadnog materijala i nusproizvoda koji nastaju tokom procesa gradnje. Građevinski otpad, kako je već ranije navedeno, po svojim karakteristikama može biti opasan i neopasan. Svaki generator otpada, u ovom slučaju izvođač radova je obavezan da u skladu sa propisima skladišti otpad.

Neopasan otpad, se odlaže u kontejnere (najčešće većih zapremina) koje će komunalno preduzeće na osnovu sklopljenog ugovora, redovno odvoziti i prazniti. Opasni otpad će se odlagati u spremnike koji su strogo definisani, zavisno od stanja i vrste otpada.

Općinski organ nadležan za poslove prostornog uređenja utvrđuje i odobrava lokaciju za odlaganje zemlje od iskopa sa gradilišta i drugog građevinskog otpada. U skladu sa ovim izvođač radova je obavezan da traži dozvolu od nadležne Općine za odlaganje građevinskog otpada. Prilikom nastanka građevinskog otpada potrebno je izraditi dokumente kojima se evidentiraju količine i vrste otpada.

Na mjestima nastanka otpada potrebno je napraviti radna uputstva neposrednih izvršilaca u kojim je propisan način ponašanja u slučajevima nastajanja otpada.

Tabela 8: Otpad za koji se procjenjuje da će nastati prilikom izgradnje

| LOT 3b: Vlakovo – Mostarsko Raskršće |
| --- |
| R.br. | Opis radova | J.M. | Količina |
| 1. | Uklanjanje grmlja i drveća | km | 2,09 |
| 2. | Iskop materijala III i IV kategorije sa utovarom i prevozom na deponiju | m3 | 37.300,00 |
| 3. | Rušenje AB zidova postojećeg zida sa utovarom i prevozom na deponiju | m3 | 1.161,60 |
| 4. | Rušenje objekata od čvrstog materijala sa utovarom i prevozom na deponiju | m2 | 1.020,00 |
| 5. | Rušenje prizemnih zgrada čvrstog materijala uključujući utovar i transport na deponiju | m2 | 43,52 |
| 6. | Široki otkopi humusa | m3 | 8.700,00 |

# LISTA MJERA KOJE SE PODUZIMAJU DA BI SE UMANJILA PRODUKCIJA OTPADA

Plan upravljana građevinskim otpadom sadrži planirane mjere koje se odnose na smanjivanje dozvoljenih količina građevinskog otpada koji se odlaže i to u zadanim vremenskim rokovima.

Da bi se umanjile količine otpada za vrijeme trajanja radova potrebno je uraditi slijedeće:

- Prilikom vršenja pripremnih radova potrebno je odvojiti površinski, humusni sloj od ostalog iskopanog zemljišta (do dubine oko 40 cm), kako bi se iskoristio u druge svrhe

- Kod uklanjanja drvnog otpada i šiblja potrebno je vršiti selektivno prikupljanje i odlaganje na dogovorenu lokaciju.

- Gradilište urediti tako da se smještaj i kretanje vozila i mehanizacije odvija strogo u funkciji same lokacije.

- Prilikom izgradnje dionice vršiti redovno prskanje zemljanih površina kako se ne bi dizala prašina pri kretanju vozila.

- Tečna goriva i ostale tečne materije (ljepila, rastvarači i sl.) koje će se koristiti za potrebe gradnje potrebno je čuvati u zatvorenim posudama smještenim na sigurnom mjestu po mogućnosti u nepropusnoj kadi koja je natkrivena.

- Potrebno je što preciznije planirati količine tečnosti koje će se koristiti kako ne bi došlo do nagomilavanja viškova ili prosipanja.

- U slučaju nenamjernog istjecanja, kontaminirano tlo treba ili očistiti ili skloniti na odgovarajuću lokaciju sa koje će se pokupiti i odvesti u dalji proces. Takvu vrstu otpada će preuzeti licencirana kompanija za odvoz opasnog otpada.

- Zabraniti prosipanje tečnog otpada u tlo kao i nekontrolisano odlaganja hemijskih sredstvava koja se namjeravaju koristiti za vrijeme trajanja projekta iz razloga smanjenja količine zaprljane zemlje.

- Sav građevinski otpad treba odmah prikupljati i deponovati na okolinski prihvatljiv način na odabranu lokaciju prije odvoženja sa lokacije.

- Razvrstavati otpad na mjestu nastanka radi olakšanog daljeg tratmana tog otpada odnosno reciklaže.

- Obilježiti mjesta za trenutno odlaganje pojedinih vrsta otpada (zemlja, pjesak, ostaci betona, drvene daske, plastičnu ambalažu, kartonsku i papirnu ambalažu i sl.).

- Napraviti instrukcije za postupanje sa različitim vrstama otpada u toku trajanja projekta izgradnje dionice.

- Instrukcije za postupanje sa otpadom staviti na vidljiva mjesta.

- Odrediti posebnu lokaciju za privremeno odlaganje opasnog otpada (zauljene boce, krpe i sl.)

- Potpisati direktni ugovor sa ovlaštenom kompanijom za preuzimanje i tretman opasnog otpada.

# PROCJENA TROŠKOVA ZA IZVRŠAVANJE ZADATAKA U UPRAVLJANJU OTPADOM

Opšti model za izračunavanje količina je uglavnom reprezentativan računski model koji se  upotrebljava u Agencijama za okoliš i Statističkim uredima. Ovaj model uključuje porcjenu građevinskog otpada i otpada od rušenja gdje je u procjenu uključen i otpad od iskopavanja. Za izračunavanje količine građevinskog i ruševnog otpada, a samim tim i procjene troškova, za uslove u BiH koriste se faktori dobijeni na osnovu posmatranja i iskustva nekoliko grčkih građevinskih kompanija.

Preporuka za odgovornu osobu koja bude vršila proračun je da se koristi slijedeća formula:

CW=[NC+EXG]*VW*D

Gdje je: CW-građevinski otpad u tonama NC3

-površina novoizgrađenih objekata u m2

EX-površina dograđenih objekata m2

VW-zapremina nastalog otpada na 100m2=6m3/100m2

D-gustoća otpada=1,6t/m3

Ne može se precizno govoriti o eventualnoj procjeni troškova, evidencija će se voditi tokom izvođenja radova. Prije same izgradnje dionice rade se iskopni radovi i čišćenje prostora i treba napomenuti da je taj otpad koji potiče od iskopavanja isključen iz proračuna. Iskopana zemlja predstavlja samo trenutni otpad koji se nakon završenih radova koristiti za zatrpavanje uvala kao i za uređenje i ozelenjavanje površina oko dionice kao i oko pomoćnog uslužnog objekta.Ostali nastali otpad od izvođenja građevinskih radova preuzet će ugovoreno komunalno preduzeće ili kompanija za otkup sekundarnih sirovina. Odvoz otpada će vršiti na lokaciju koja je dogovorena sa općinom u čijoj se nadležnosti nalazi dio dionice autoceste na kojoj se izvode radovi.

Cijene se utvrđuju sa kompanijama koje budu pruzimale otpad, različite su u zavisnosti od vrste otpada i količine otpada koji će se preuzeti, kao i udaljenosti lokacije na koju će se izmjestiti otpad.

# ZAKLJUČAK

Ukoliko bude potrebe, odnosno ukoliko dođe do značajnijih promjena u projektu ili u toku izvođenja radova, Izvođač radova je dužan ažurirati Plan upravljanja građevinskim otpadom. Važno je istaći da treba u što većoj mjeri primijeniti stavke i preporuke iz ovog dokumenta.

Također je važno da odgovorna osoba koju imenuje izvođač radova odmah izradi evidencijske liste (sedmične/mjesečne), koje su navedene u ovom dokumentu a koje su u obliku tabela. Na taj način će se moći pratiti vrsta nastalog otpada, količine otpada i izvođač radova kao i firma koja ih je angažovala (u ovom slučaju JP Autoceste FBiH) i imat će informaciju koja je firma preuzela određenu vrstu otpada. Radi boljeg uvida u nastale količine otpada u pojedinim fazama, dat je pregled količina različith vrsta materijala u pojedinim fazama rada kroz predmejre radova koji se nalaze u prilogu dokumenta.

Investitor ovog projekta će sve svoje obaveze planiranja i zbrinjavanja otpada prebaciti na izvođača radova kojeg odabere. Ispred izvođača radova će se imenovati odgovorna osoba za sprovođenje mjera iz ovog plana. Potrebno je neposredno nakon izbora izvođača radova imenovati osobu i tu odluku o imenovanju proslijediti nadzornom organu koji je ovlašten za okolinski nadzor.

U periodu izrade Plana upravljanja građevinskim otpadom ne postoje ugovori sa firmama koje će preuzimati otpad, odvoziti ga i zbrinjavati. Sačinjene ugovore je potrebno odmah u periodu pripreme radova dostaviti na uvid okolinskom nadzoru, kojeg imenuje Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.