Bosna i Hercegovina                                                                                         Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                    Federation of Bosnia and Herzegovina

FEDERALNO MINISTARSTVO                                                  			               FBIH MINISTRY OF

OKOLIŠA I TURIZMA                                                                                                    ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UP-I / 05-23-11-168/19

Sarajevo, 16.09.2020 godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev „ČAJUŠA“ d.o.o., Kupres, za izdavanje okolišne dozvole za postrojenje skijališta sa popratnim sadržajima, temeljem članka 68, članka 71. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03), članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/09), te članka 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH",br.2/98), donosi:

## R J E Š E NJ E

1. Izdaje se okolišna dozvola operatoru „ČAJUŠA“ d.o.o., Kupres, iz Kupresa za Skijalište – sportsko rekreacijski centar koji se nalazi na planini Čajuša u općini Kupres. Predmetni lokalitet je smješten cca 8 km jugozapadno od centra Kupresa. Cjelokupan lokalitet kompleksa karakterizira brdsko-planinski reljef, a prostire se na 13,2583 ha.

2.  Okolišna dozvola se izdaje za sljedeće objekte:

Predmetni skijaški kompleks sastoji se od sljedećih objekata:

-	blagajna i prostorije za osoblje hitne pomoći,

-	skijalište (ski staze ukupne dužine cca. 13 km),

-	hotel Adria Ski

-	restoran Ognjišta

-	motel Tikvice

-	objekt tehničkog održavanja

-	Rental skijaške opreme

-	Hotel Jezero

  - Blagajna i prostorije za osoblje hitne pomoći

Na samom ulazu u skijalište nalazi se objekt u kojem je blagajna. U sklopu ovog objekta nalaze se i prostorije za pružanje hitne pomoći. Objekt se nalazi na nadmorskoj visini od 
1200 m te je najniža točka skijališta.

  - Ski staze

Skijalište se sastoji od staza koje su podiljene u dvije kategorije:

- crvene staze i

- plave staze.

Na predmetnoj lokaciji nalazi se 5 ski liftova i to: četverosjed, dvosjed, vučnica (sidro 1), vučnica (sidro 2) i Baby lift, a njihove karakteristike su prikazane u tablici u nastavku.

Karakteristike instaliranih liftova

| Naziv lifta | Duljina, m | Kapacitet (skijaša/h) |
| --- | --- | --- |
| Četverosjed | 1850 | 3500 |
| Dvosjed | 980 | 1500 |
| Vučnica – sidro 1 | 1080 | 1000 |
| Vučnica – sidro 2 | 1150 | 1000 |
| Baby lift | 300 | 200 |

Četverosjed prevozi skijaše od ulaza na skijalište do vrha Tikvice. Duž staze postavljen je 21 stub. Preko stubova su razvučeni kabeli na kojima se nalaze sjedežnice. Sustav se pokreće motorom snage 570 kW.

Dvosjed vozi od ulaza na skijalište do vrha plave staze. Pokreće se motorom snage 350 kW.

Vučnica – Sidro 1 nalazi se na spoju plave i crvene staze, a pokreće se motorom snage 
150 kW.

Vučnica – Sidro 2 nalazi se na dijelu staze koja nema mogućnost umjetnog zasnježivanja pa radi samo kada ima dovoljno prirodnog snijega. Snaga motora ista je kao kod vučnice – sidro 1 odnosno 150 kW.

Baby lift nalazi se na dijelu plave staze blagog nagiba što je čini idealnom za djecu i početnike.

Topovi za proizvodnju umjetnog snijega

Za vremenske uvjete kada nema dovoljno prirodnog snijega, poduzeće provodi zasnježivanje staza pomoću topova marke Gemini. U svrhu održavanja staza na lokalitetu se nalazi 15 topova koji se pale po potrebi.

Zasnježenje se može provesti na stazama koje se nalaze s lijeve i desne strane četverosjeda te na velikom području plave staze.

Vučnica – sidro 2 radi samo kada postoji dovoljna količina prirodnog snijega budući da na tom dijelu zasnježivanje nije moguće.

Predmetno poduzeće posjeduje 3 uređaja za ravnanje staza u cilju kvalitetne pripreme staza te osiguravanja idealnih uvjeta za skijaše i snowboardere na stazama.

  - Hotel Adria Ski

Hotel Adria Ski nalazi se uz predmetno skijalište, na 1200 m nadmorske visine. Od magistralne ceste M – 16 udaljen je cca 2,5 km. Sastoji se od 1 podzemne te 7 nadzemnih etaža. Kapacitet hotela je 256 ležajeva.

Unutar hotela nalazi se mali olimpijski bazen dimenzija 25m x 8m, dvije saune te veliki fitness centar kao i restoran s ponudom tradicionalnih, autohtonih jela.

Hotel posjeduje dvije sale za seminare. Mala sala nalazi se na prizemlju i ima kapacitet 60 osoba. Velika, odnosno kongresna sala, nalazi se na podzemnoj etaži te ima kapacitet do 250 osoba.

Odmah pored hotela postoji jedno nogometno igralište dok su na udaljenosti cca. 2 km od hotela napravljena još 3 nogometna igrališta kako bi se osigurali idealni uvjeti za nogometne momčadi koje dolaze na pripreme u ljetnim mjesecima.

  - Restoran Ognjišta

Restoran Ognjišta nalazi se nasuprot hotela Adria Ski, odmah ispod ulaza na skijalište. Radi se o ugostiteljskom objektu površine 250 m2. Restoran ima ponudu domaćih jela koja, uz otvoreni kamin, daju pravi zimski ugođaj.

  - Motel Tikvice

Motel tikvice nalazi se odmah na vrhu skijaških staza, na nadmorskoj visini od 1560 m, a sastoji se od:

- Restorana

- 4 apartmana s kuhinjom

- 1 trokrevetne sobe

- 2 dvokrevetne sobe

- Kotlovnice

Pored restorana, motel ima i terasu okruženu borovom šumom koja pruža pravi planinski ugođaj.

  - Objekt tehničkog održavanja

Objekt za održavanje nalazi se uz restoran Ognjište. Predmetno poduzeće u tom objektu vrši servis i održavanje vozila i opreme.

  - Rental skijaške opreme

Uz restoran Ognjište nalazi se i objekt namjenjen iznajmljivanju skijaške opreme. Dimenzije poslovnog objekta su 38,95 x 10,00 m.

  - Hotel Jezero

Hotel se nalazi uz magistralni pravac Livno – Kupres, uz umjetno jezero iz kojeg se crpi voda za potrebe zasnježenja staza kada nema dovoljno prirodnog snijega. Umjetno jezero je u vlasništvu općine Kupres, a predmetno poduzeće posjeduje suglasnost Općine za crpljenje vode iz jezera (Suglasnost u Prilogu br. 10)

Hotel „Jezero“ raspolaže s 82 ležaja i restoranom s 200 mjesta, a u svojoj ponudi ima dvokrevetne i trokrevetne sobe te apartmane.

- Osnovne i pomoćne sirovine za koje se izdaje dozvola su:

Osnovne sirovine koje se koriste unutar kompleksa su:

- pelet

- električna energija

- voda

Osnovne sirovine

Drveni pelet predstavlja gorivo koje se dobija od piljevine ili strugotina suhog drveta. Proces proizvodnje uključuje mljevenje, sušenje i prešanje te izuzetno visoke tlakove koji podižu temperaturu drveta tako da se stvara prirodno ljepilo. Zbog toga nema kemijskih vezivnih sredstava što doprinosi čistoći izabranog goriva.

Predmetno poduzeće je u smještajnim objektima (hotel Adria Ski, motel Tikvice i hotel Jezero) instaliralo kotlove različitih proizvođača i kapaciteta.

Kotlovi u predmetnom poduzeću

Smještajni objekt     	Proizvođač	        Kapacitet

Hotel Adria Ski	           Viessman	         480 kW

Motel Tikvice	                      Botić Metal	          100 kW

Hotel Jezero	                          Toplin	           200 kW

Godišnja potrošnja peleta u predmetnom poduzeću na godišnjoj razini u iznosi 95 t.

Električna energija u predmetnom poduzeću se, osim u smještajnim i ugostiteljskim objektima, koristi i za pokretanje ski liftova. Objekt električnu energiju preuzima od poduzeća JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar. Na lokalitetu se nalazi transformatorska stanica

2,5 MW, a energetski dijelovi podstavljeni su jednim dijelom nadzemno, a jednim podzemno.

Potrošnja na godišnjoj razini iznosi 567,115 MWh.

Voda koja se koristi u svrhu opskrbe smještajnih i ugostiteljskih objekata dobiva se iz vodovodne mreže, a za potrebe zasnježivanje staza u slučajevima kada nema dovoljno prirodnog snijega iz umjetnog akumulacijskog jezera koje se nalazi odmah uz hotel Jezero.

Godišnja potrošnja vode ovisi o vremenskim uvjetima koji određuju kojim kapacitetima topovi za zasnježivanje mogu raditi. U 2018. godini je bilo dovoljno prirodnog snijega pa zasnježivanje nije bilo ni potrebno.

Procijenjena godišnja potrošnja vode iznosi 5018 m3.

Pogonsko gorivo za strojeve koji djeluju na lokaciji je dizel gorivo, a potrošnja na godišnjoj razini iznosi 30 000 l.

Sirovine u održavanju

Antifriz je sredstvo za snižavanje ledišta vode, npr. rashladne vode za motore. Sadrži

etilen – glikol ili alkohol te mu se dodaju tvari za sprječavanje korozije. Predmetno poduzeće na godišnjoj razini koristi 200 l antifriza.

Kako bi se osigurao pravilan rad strojeva, potrebno je osigurati redovno održavanje koje uključuje korištenje motornog i hidrauličnog ulja te maziva za podmazivanje.

Motorno ulje neophodno je za ispravan rad i dugotrajnost svih vozila na motorni pogon. Koristi se u cilju podmazivanja pokretnih dijelova vozila i spriječiti njihovo prekomjerno trenje. Osim podmazivanja, motorna ulja imaju još zadaća, a to su zaštita, hlađenje i čišćenje.  Predmetno poduzeće na godišnjoj razini troši 200 – 300 l motornog ulja.

Hidraulično ulje se koristi u hidrauličkim sustavima u kojima tekućina pod tlakom vrši prijenos sile. Ovisno o zahtjevima, tržiše nudi velik broj vrsta hidrauličnih ulja. Količina ulja na godišnjoj razini ovisi o potrebama.

Maziva se koriste za podmazivanje ležajeva ski liftova te za održavanje mehanizacije koja djeluje na lokalitetu.

Tekućine za kočnice također spadaju u sirovine u održavanju, a njihova potrošnja na godišnjoj razini procjenjuje se na 15 l.

- Utjecaji i emisije koje će pogon imati na okoliš su sljedeće:

U krugu skijaškog kompleksa u vlasništvu poduzeća Čajuša d.o.o. Kupres mogu se identificirati sljedeći otpadni tokovi:

-	Emisije otpada

-	Emisije u zrak

-	Emisije u vodu

-	Emisije u tlo

-	Emisija buke

4.1.	Otpad

U krugu predmetnog poduzeća nastaje opasni i neopasni otpad.

Iz smještajnih i ugostiteljskih objekata u najvećoj mjeri nastaje miješani komunalni otpad kao i ambalažni otpad.

Opasni otpad nastaje većinom kao posljedica održavanja strojeva koji djeluju na lokaciji i ski liftova.

4.2.	Emisije u zrak

Na lokalitetu može doći do onečišćenja zraka iz dva izvora:

-	Kotlovnice

-	Servisna i druga vozila koja se nalaze na lokalitetu (gostiju, zaposlenika…)

Predmetno poduzeće posjeduje 3 kotlovnice u sljedećim objektima:

-	Hotel Adria Ski

-	Motel Tikvice

-	Hotel Jezero

4.3.	Emisije u vodu

U krugu kompleksa nastaju sljedeće otpadne vode:

-	Sanitarne otpadne vode i

-	Potencijalno zauljene otpadne vode

Unutar smještajnih i ugostiteljskih objekata nastaju sanitarne otpadne vode koje se kanalizacijskim cijevima odvode u vodonepropusne septičke jame. Pražnjenje jama odvija se po potrebi od strane ovlaštenog poduzeća.

Potencijalno zauljene otpadne vode mogu nastati ispiranjem s manipulativnih površina koje uključuju i parkirne površine koje se nalaze na ulazu u kompleks. Unutar kompleksa nije instaliran uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pa se ove vode slijevaju u okolni prostor. Sukladno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustav javne kanalizacije („Službene novine FBiH“, br.: 101/15, 1/16 i 101/18) ove vode bi se trebale pročistiti prije ispuštanja u recipijent.

Separator ulja i masti, čija bi zadaća bila obrada potencijalno zauljenih otpadnih voda s parkirnih površina, nije ugrađen.

4.4.	Emisije u tlo

Potencijalno zauljene otpadne vode mogu predstavljati i izvor onečišćenja tla u blizini parkirnih površina te površina po kojima se kreću vozila.

Na području skijaške staze ne očekuju se emisije u tlo, ali mogu se pojaviti uslijed nestručnog korištenja opreme, korištenja opreme koja nije pravodobno servirisana od strane stručne i ovlaštene osobe te u slučaju neočekivanih akcidentnih situacija uslijed kojih može doći do izlijevanja ulja.

4.5.	Emisije buke

U predmetnom kompleksu buka može nastati uslijed kretanja vozila na lokalitetu, pokretanja ski liftova, prilikom rada strojeva za održavanje staza te komunalna buka uzrokovana boravkom ljudi na lokalitetu.

5. OPIS PRIRODE I KOLIČINE PREDVIĐENIH EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U OKOLIŠ (ZRAK, VODA I TLO) KAO I IDENTIFIKACIJA ZNAČAJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ I OPIS PREDLOŽENIH MJERA, TEHNOLOGIJA I DRUGIH TEHNIKA ZA SPRJEČAVANJE ILI UKOLIKO TO NIJE MOGUĆE SMANJENJA EMISIJA IZ POSTROJENJA

Tijekom odvijanja radnih procesa u predmetnom poslovnom objektu može doći do utjecaja na sastavnice okoliša, konkretno na zrak, vode, tlo kao i emisije buke.

## 5.1.Utjecaj na zrak

Na onečišćenje zraka mogu utjecati emisije ispušnih plinova vozila kao i emisije plinova iz stacionarnih izvora. Svi stacionarni izvori emisija su, sukladno zakonskim zahtjevima, kontrolirani. Ispravno vođenim tehničko – tehnološkim postupcima na lokaciji te dobro podešenim parametrima, kvaliteta sagorijenih plinova iz kotlovnice je u granicama Zakonski dopuštenih vrijednosti za stacionarne izvore emisija.

## 5.2.Utjecaj na tlo

Nepovoljni utjecaj na tlo mogući su u pogledu ispiranja parkirnih površina te površina kojima se kreće mehanizacija na predmetnom lokalitetu. Obzirom na veliki broj vozila postoji mogućnost istjecanja fluida iz motora osobnih vozila. U cilju zaštite okolnog tla preporučuje se izgradnja separatora ulja i masti kako bi se potencijalno zauljene vode u okoliš ispuštale nakon pročišćavanja.

## 5.3.Utjecaj na vode

## Na predmetnoj lokaciji pojavljuju se sljedeće vrste otpadnih voda:

- sanitarne otpadne vode

- potencijalno zauljene otpadne vode

Sanitarne otpadne vode odvode se u nepropusne septičke jame.

Utjecaj na vode moguć je uslijed ispiranja parkirnih površina na kojima se, pogotovo u zimskim mjesecima, kreće velika količina osobnih automobila i mehanizacije za održavanje skijaških staza. Vode koje pri tom nastaju smatraju se potencijalno zauljenim otpadnim vodama te ih je prije ispuštanja u okoliš potrebno pročistiti sukladno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustav javne kanalizacije („Službene novine F BiH br. 101/15, 1/16 i 101/18).

## 5.4.Utjecaj buke

Buka se, u najvećoj mjeri, javlja tijekom rada skijaškog kompleksa. Kompleks radi najčešće u zimskom periodu, u dnevnim satima te se nakon toga buka značajno smanjuje. Zbog dovoljne udaljenosti od naseljenih područja, nema značajan utjecaj na stanovništvo.

Budući da se instalirana oprema redovno održava, ne očekuju se daljnji negativni utjecaji na okoliš.

## 5.5.Utjecaji na sastavnice okoliša

|  | Utjecaji zahvata | Posljedice zahvata |
| --- | --- | --- |
| ZRAK | Emisije iz kotlovnica | Ispušni plinovi |
|  | Emisije iz mehanizacije i vozila na lokalitetu |  |
| VODA | Emisije iz ugostiteljskih i smještajnih objekata | Sanitarne vode Potencijalno zauljene vode |
|  | Emisije uslijed boravka mehanizacije i osobnih vozila |  |
| BUKA | Promet na lokaciji | Buka |
|  | Strojevi za održavanje |  |
|  | Ski liftovi |  |
|  | Boravak ljudi na lokaciji |  |
| TLO | Neodgovorno odlaganje otpada | Onečišćujuće tvari |
|  | Emisije uslijed boravka mehanizacije i osobnih vozila |  |
| OTPAD | Rad kompleksa | Komunalni otpad Opasni otpad |
|  | Održavanje strojeva i ski liftova |  |

Tijekom redovnog rada kompleksa objekta, predlažu se sljedeće mjere zaštite:

| VODE | -Predlaže se ugradnja separatora ulja i masti na koji će se dovoditi potencijalno zauljene otpadne vode s manipulativnih površina |
| --- | --- |
|  | -Kvaliteta otpadnih voda s lokacije mora zadovoljavati kriterije propisane Uredbom o ispuštanju otpadnih voda u sisteme javne kanalizacije ("Službene Novine FBiH", br.101/15, 1/16, 101/18) |
|  | -Svi dijelovi separatora se moraju redovno prazniti i kontrolirati efikasnost i funkcionalnost svih sastavnica istog |
|  | -Osigurati redovno servisiranje i održavanje strojeva koji djeluju na lokaciji |
|  | -Osiguravati potrebnu količinu sredstava za apsorbciju tekućeg goriva u slučaju akcidentnog curenja goriva |
|  | -Odgovorno skupljati i odlagati otpad u odgovarajuće spremnike u cilju sprječavanja razlijevanja i rasipanja |
|  | -Redovno kontroliranje i održavanje dijelova transformatora i transformatorske stanice |

| ZRAK | -Održavanje internih prometnica |
| --- | --- |
|  | -Redovno održavanje instaliranih kapaciteta (kotlovi sa pripadajućom armaturom, pumpe, rezervoar) |
|  | -Dimnjake redovno čistiti i održavati |
|  | -Redovno (Zakonom propisano) provođenje ispitivanja od strane ovlaštenog poduzeća o emisijama onečišćujućih tvari u zrak |

| BUKA | -Redovito održavanje strojeva i ski liftova od strane stručnih i ovlaštenih osoba |
| --- | --- |
|  | -Vršiti redovan monitoring buke shodno Okolišnoj dozvoli |

| TLO | -Redovito održavanje strojeva za ravnanje staza |
| --- | --- |
|  | -Odgovorno postupanje s otpadom |
|  | -Redovito provoditi monitoring sukladno Okolišnoj dozvoli |
|  | -Predlaže se ugradnja separatora ulja i masti na koji će se dovoditi potencijalno zauljene otpadne vode |
|  | -Redovno kontroliranje i održavanje dijelova transformatora i transformatorske stanice |

| OTPAD | -Organizirati sigurno odlaganje otpada na lokaciji |
| --- | --- |
|  | -Osigurati spremnike odgovarajuće veličine i materijala za vrstu otpada koja se namjerava odlagati |
|  | -Osigurati redovno odvoženje otpada s lokacije |
|  | -Otpad zaštititi od manipulacije neovlaštenih osoba kao i rasipanja te utjecaja vremenskih neprilika |
|  | -Voditi evidenciju o kategoriji, vrsti i količini otpada te o načinu zbrinjavanja |

# 5.6.Opis mjera za sprječavanje proizvodnje i povrat korisnog materijala iz otpada koji proizvodi postrojenje

# Identifikacija otpada izvršena je na temelju djelatnosti odnosno tehnoloških faza rada u pogonu, a koristeći kao referentnu listu otpada iz „Pravilnika o kategorijama otpada sa listama“ („Sl. Novine FBiH“ br. 9/05).Prilikom procesa u pogonu nastaju vrste otpada:

| Šifra otpada | Vrsta otpada | Način zbrinjavanja |
| --- | --- | --- |
| 10 OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA |
| 10 01 Otpad iz termoelektrana i ostalih uređaja za spaljivanje |
| 10 01 01 | Šljaka sa rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotlova (osim prašine iz kotlova navedene pod 10 01 04) | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 10 01 03 | Leteći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORICA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05,12 i 19) |
| 13 01* Otpadna hidraulična ulja |
| 13 01 10* | Neklorirana hidraulična ulja na bazi mineralnih ulja | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 13 02 Otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |
| 13 02 05* | Neklorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi minerala | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 13 05 Sadržaj iz odvajača ulje/voda |
| 13 05 02* | Muljevi iz odvajača ulje/voda | Odredit će se nakon instaliranja separatora |
| 13 05 06* | Ulje iz odvajača ulje/voda | Odredit će se nakon instaliranja separatora |
| 13 07 Otpad od tekućih goriva |
| 13 07 01* | Mazut i dizel | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN |
| 15 01 Ambalaža (uključujući odvojeno skupljeni komunalni ambalažni otpad) |
| 15 01 01 | Ambalaža od papira i kartona | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 01 02 | Ambalaža od plastike | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 01 03 | Ambalaža od drveta | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 01 04 | Ambalaža od metala | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 01 05 | Višeslojna (kompozitna) ambalaža | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 01 06 | Miješana ambalaža | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 01 07 | Staklena ambalaža | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 01 10* | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija ili je onečišćena opasnim tvarima | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 15 02 Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaština odjeća |
| 15 02 02* | Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaština odjeća onečišćena opasnim tvarima | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 16. OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |
| 16 01 Stara vozila iz različitih načina prevoza (uključujući necestovna sredstva) i otpad od rastavljanja starih vozila i održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08) |
| 16 01 07* | Filteri za ulje | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 16 01 13* | Tekućine za kočnice | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 16 01 15 | Antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14* | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 16 06 Baterije i akumulatori |
| 16 06 01* | Olovne baterije | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 16 06 04 | Alkalne baterije | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 20 KOMUNALNI OTPAD I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA, UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENJE FRAKCIJE |
| 20 01 Odvojeno sakupljeni sastojci (osim 15 01) |
| 20 01 01 | Papir i karton | Komunalno poduzeće |
| 20 01 21* | Fluorescentne cijevi | Zbrinjavanje od strane ovlaštenog poduzeća |
| 20 01 39 | Plastika | Komunalno poduzeće |
| 20 01 40 | Metali | Komunalno poduzeće |
| 20 03 Ostali komunalni otpad |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | Komunalno poduzeće |
| 20 03 06 | Krupni otpad | Komunalno poduzeće |

- Granične vrijednosti

  - Granične vrijednosti emisija u zrak

6.1.2.Granične vrijednosti emisija za srednja postrojenja za sagorijevanje

Prema članku 3. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH” br. 3/13) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH” br. 92/17), kotlovi instalirani u objektima poduzeća Čajuša d.o.o., svrstavaju se u rang malih postrojenja za sagorijevanje.

U Prilogu VI Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH” br. 3/13) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH” br. 92/17), propisane su granične vrijednosti dimnog broja, emisije CO i NOx, za nova mala postrojenja za sagorijevanje zavisno od vrste goriva.

Ispod su dane granične vrijednosti za svaki kotao posebno.

Hotel AdriaSki, kotao proizvođača Viessman, snaga 480 kW:

| Dimni broj |  |
| --- | --- |
| Ugljikov monoksid (CO) Za postrojenja toplotne snage 150 – 500 kW | 2000 mg/m3n |
| Dušikovi oksidi (NOx) Za postrojenja tolplotne snage 100 kW – 1 MW | 250 mg/m3n |
| Motel Tikvice, kotao proizvođača Botić Metal, snaga 100 kW: |  |
| Dimni broj | <1 |
| Ugljikov monoksid (CO) Za postrojenja toplotne snage 50 – 150 kW | 4000 mg/m3n |
| Dušikovi oksidi (NOx) Za postrojenja tolplotne snage 100 kW – 1 MW | 250 mg/m3n |

Hotel Jezero, kotao proizvođača Toplin, snaga 200 kW:

| Dimni broj | <1 |
| --- | --- |
| Ugljikov monoksid (CO) Za postrojenja toplotne snage 150 – 500 kW | 2000 mg/m3n |
| Dušikovi oksidi (NOx) Za postrojenja tolplotne snage 100 kW – 1 MW | 250 mg/m3n |

  - Granične vrijednosti osnovnih zagađujućih materija u vodu

Ispitivanje kvantitativno-kvalitativnih karakteristika tehnoloških otpadnih voda se vrši u skladu sa odredbama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/20).

6.3. Granične vrijednosti buke

U narednoj tabeli prikazani su dozvoljeni nivoi buke definirani Zakonom o zaštiti od buke (SN FBIH, broj 110/12) koje MHE „Mujada“ na Prusačkoj rijeci ne smije prekoračiti:

| Najviši dozvoljeni nivo buke (dBA) |  |
| --- | --- |
| Ekvivalentni nivo buke Leq | Vršni nivo buke L1 |
| Dan | Noć | 85 |
| 70 | 70 |  |

Leq – ekvivalentni nivo - nivo buke pri srednjoj energetskoj vrijednosti buke promjenjljivog nivoa i ekvivalentna je kontinuiranoj buci mjerenoj u periodu od najmanje 15 minuta.

L1 – nivoi buke koji su prekoračeni u trajanju od 1% ukupnog vremena mjerenja odn. perioda dan ili noć

## 7. Prijedlog monitoring plana

Shodno navedenoj zakonskoj regulativi monitoring planom su obuhvaćena ispitivanja i praćenja stanja: kvalitete zraka, otpadne vode, razine buke i količine otpada.

| Medij | Parametar | Mjesto mjerenja | Učestalost mjerenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrak | Obavezni parametri shodno Pravilniku o monitoringu emisija zagađujućih tvari u okoliš ("Službene novine FBiH'', broj: 9/14). | Na stacionarnim izvorima zagađenja | Jedanput godišnje |
| Otpadne vode | Obavezni parametri shodno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine FBiH“, broj: 26/20) | Prije ispusta u recipijent | Odredit će se nakon ugradnje separatora, a sukladno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine FBiH“, broj: 26/20) |
| Buka | Srednja energetska vrijednost buke Leq Vršna vrijednost L1% | Okoliš objekta | Jednom u tri godine |
| Tlo | Parametri shodno Pravilniku o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Sl. Novine F BiH br. 72/09). | Na mjestu izljevanja ulja i maziva | U slučaju akcidentnih situacija |
| Otpad | Vrsta otpada Kategorija otpada Količina otpada Način zbrinjavanja otpada | Mjesto nastanka otpada | Svakodnevno |

Operator je dužan provoditi mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije o svom trošku ( uključujući i troškove uklanjanja uništenog bilja) mjere provode vlasnici i korisnici svih zemljišnih površina ( privatnih i javnih) na kojima raste ambrozija kao i subjekti koji upravljaju tim površinama. Iz toga proizlazi da uništavanje ambrozije na površinama  u privatnom vlasništvu obavljaju vlasnici, a u javnom vlasništvu njihovi vlasnici i korisnici, odnosno subjekti kojima je dato da njima upravljaju a koji su podnosioci zahtjeva za okolišnu dozvolu.

## 7.1.Način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera

Izvješće o rezultatima mjerenja emisije, shodno monitoring planu, potrebno je slati u nadležna Ministarstva u rokovima.

| Naziv izvještaja | Rok za dostavljanje izvještaja | Kome se dostavlja izvještaj |
| --- | --- | --- |
| Izvještaj o izvršenim mjerenjima emisija u zrak | U roku od 30 dana izvršenih mjerenja | Nadležno ministarstvo |
| Izvještaj o količinama nastalog otpada | Do 31.01. za prethodnu godinu | Nadležno ministarstvo |
| Izvještaj o mjerenju emisije buke | U roku od 30 dana izvršenih mjerenja | Nadležno ministarstvo |
| Izvještaj o monitoringu otpadne vode | U roku od 30 dana izvršenih mjerenja | Agencija za vodno područje Jadranskog mora |
| Zbirno Izvješće o svim mjerama za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija | Svakog 31.01. za prethodnu godinu | Nadležno ministarstvo |
| Godišnji izvještaj zaštite okoliša | Do 30.06. za prethodnu godinu | Nadležno ministarstvo |

8. Izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima

- Izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podatcima na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagadivanjima („SI. novine Federacije BiH“, broj: 82/07).

- Izvješća trebaju biti poslana najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

- Uputa za dobijanje šifre za pristup BH PRTR šifre i uputstvo za popunjavanje baze podataka - elektronskih obrazaca za BH PRTR nalaze se na web stranici www.fmoit.gov.ba, na kartici Okolišne dozvole/Registri i izvješćivanje.

9. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se daje na period od 5 (pet) godina i važi od dana uručenja rješenja.

OBRAZLOŽENJE

Operator „Čajuša“ d.o.o., Kupres podnio je zahtjev broj: 57-07/2019 od 31.07.2019. zaprimljen u ovom federalnom ministarstvu pod brojem: UPI 05/2-23-11-168/19 dana 05.08.2019 godine, za izdavanje okolišne dozvole po drugi put za rekreacijski centar, nakon isteka rješenja od 5 godina. Uz zahtjev, dostavljeno je:

- Plan aktivnosti iz 2013. Godine s mjerama i rokovima za smanjenje zagađenja okoliša,

- Izvješća o monitoringu priopisana okolišnom dozvolim iz lipnja 2019 godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma  je dana 31.10.2019. godine podnijelo Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Zahtjev za dostavu podataka o inspekcijskom nadzoru za predmetno postrojenje. Istog dana je operatoru upućen akt kojim se traži dopuna Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole u skladu sa člankom 18. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša.

Dana 10.12.2019. godine ovom federalnom ministarstvu je Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila akt broj: 10-23-7-05671/2019-1007-2-P od 09.12.2019.godine kojim se dostavljaju traženi podatci – zapisnik o inspekcijskom nadzoru. U nalazu inspekcijskog nadzora je dostavljeno rješenje kojem se operatoru nalaže da pribavi okolišnu dozvolu u određenom roku, te je operater postupajući po rješenju inspekcije se obratio ovom ministarstvu Zahtjevom za izdavanje okolišne dozvole.

Dana 16.01.2020. godine u ovom federalnom ministarstvu zaprimljena je dopuna Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole od strane operatera „Čajuša“ d.o.o. Kupres, broj: 65-12/19, a uz koju je dostavljeno:

- Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, broj: 01-2-60-XII/19, izrađen od strane Zagrebinspekt d.o.o., Mostar

- Plan upravljanja otpadom, takđer izrađen od strane Zagrebinspekt d.o.o., Mostar.

Potvrda uplate federalne takse za izdavanje okolišne dozvole je zaprimljena u ovom federalnom ministarestvu dana 06.03.2020. godine.

Uvidom u dopunjeni Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, konstatirano je da nedostaje važeće rješenje o vodnoj dozvoli, tako da je dana 08.06.2020. godine, operatoru „Čajuša“ d.o.o. Kupres, upućen Poziv za ponovnu dopunu zahtjeva, u kojem se operater poziva da u roku od 30 dana dostavi važeći vodni akt, te će se u slučaju da u datom roku operator ne dopuni zahtjev isti smatrati kao da nije ni podnesen a u skladu sa člankom 67. stav 2. Zakona o upravnom postupku.

Dana 27.07.2020. godine, operator „Čajuša“ d.o.o. Kupres, dostavlja ponovnu dopunu Zahtjeva za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli uz koju prilaže Rješenje o vodnoj dozvoli izdato od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar broj: UP/40-1/21-4-52/20 od 21.07.2020. godine.

Nacrt okolišne dozvole je postavljen na web stranicu ovog ministarstva radi davanja primjedbi i sugestija, do dana izdavanja ovog rješenja nije zaprimljena niti jedna primjedba.

Odredbom članka 67. Stav 1. Zakona o zaštiti okoliša propisane su mjere i uvjeti koje operater treba ispuniti tijekom rada i prestanka rada postrojenja, a koji se kao standardi moraju primjeniti prilikom izdavanja okolišne dozvole.

Temeljem izloženog, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je utvrdilo da je rekreacioni centar operatora „„Čajuša“ d.o.o. Kupres, okolišno prihvatljiv, te da svojom daljom uporabom neće prouzrokovati negativne utjecaje na okoliš, te da neće u zakonom propisanoj mjeri ugroziti okoliš pa je na osnovu člana 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/13), tarifni broj 57 stav 3. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A

Dr. Edita Đapo

Dostaviti:

-  „Čajuša“ d.o.o. Kupres

-  Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

-  Sektor za okolišne dozvole

-  arhivi