Bosna i Hercegovina                                                                                                        Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                             Federation of Bosnia and Herzegovina

FEDERALNO MINISTARSTVO                                                         			            FEDERAL MINISTRY OF

OKOLIŠA I TURIZMA                                                                                                             ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj:UPI-05/2-02-19-5-117/20 MK

Sarajevo, 02. 08. 2021. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu  investitora „SEPARACIJA PRŽINE“ d.o.o. Bosansko Grahovo, za izdavanje okolišne dozvole za eksploataciju i separaciju šljunka i pjeska „Gornji Kazanci“ u općini Bosansko Grahovo, a temeljem članka 68. i  72. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 33/03), članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 38/09), i članka 200. Zakona o upravnom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 2/98),  d o n o s i:

## R J E Š E N J E

1. Izdaje se okolišna dozvola investitoru „SEPARACIJA PRŽINE“ d.o.o. Bosansko Grahovo, za eksploataciju i separaciju šljunka i pijeska „Gornji Kazanci“ u općini Bosansko Grahovo. Ležište istražnog polja je ukupne površine 39,6  ha.

Pogon za eksploataciju šljunka na površinskom kopu “Gornji Kazanci” se nalazi u blizini puta Livno-Bosansko Grahovo, 30 km od Bosanskog Grahova.

2. Opis aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje dozvola

„Separacija pržine” d.o.o. Bosansko Grahovo je proizvodno građevinsko poduzeće koje se bavi eksploatacijom i preradom kamena u razne frakcije kamenog agregata.

Na predmetnom lokalitetu aktivnosti se odvijaju u dvije faze:

- Priprema i eksploatacija šljunka na površinskom kopu

- Proces prerade i klasiranja

Na lokalitetu se nalaze pomoćni objekti:

- pomoćni objekti koji služe za smještaj opreme

- otvoreno skladište gotovih proizvoda,

- transformatorska stanica 10/0,4 kV,

- radionica,

- punkt za točenje goriva i

- taložnik za tehnološke otpadne vode.

2.1. Površinska eksploatacija šljunka

Ležište šljunka „Gornji Kazanci” definirano je odobrenim istražnim poljem površine 396 000 m2 (39,6 ha).  Eksploatacijsko polje obuhvaća cijeli istražni prostor ležišta mineralne sirovine sa pojasom obrušavanja uslijed eksploatacije  i područje koje obuhvaćaju rudarski objekti, postrojenja i uređaji.

Priprema i eksploatacija šljunka na površinskom kopu „Gornji Kazanci“  vrši se u horizontalnim etažama maksimalno do 5 m dubine. Dobivanje šljunka  i  transport se vrši kroz slijedeće radne, odnosno tehnološke operacije:

- Skidanje raslinja i planiranje terena , skidanje humusa (buldožer)

- Kopanje, utovar i transport šljunka ( kopanje – utovar : hidraulični bager Poclain SC 150 i transport kamionom Mercedes 3535)

- Istresanje šljunka na deponiju

- Utovar i transport šljunka od depoa do prihvatnog bunkera klasirnice (utovarivači O&K, JCB 456 i Caterpillar IT 14 B)

2.2. Separacija šljunka

U proizvodnom procesu dobivanja šljunka koristi se mokra separacija šljunka sa odgovarajućim drobilicama za mljevenje šljunka i sitima za prosijavanje na frakcije (0-4, 4-8, 8-16 i 16-32) mm. Voda iz postojećih bazena se prepumpava do postrojenja, čime se postiže proces mokre separacije. Iskorištena voda se ponovno vraća u bazen, gdje se vrši taloženje vode i ponovno vraćanje u tehnološki proces.

Proces klasiranja sastoji se od postupka drobljenja i prosijavanja na standardne kamene agregate. Klasirnica sa sastoji od slijedećih strojeva:

- primarna drobilica HARTL PC220, kapaciteta 60 m3/h,

- sekundarna drobilica HAZEMAG SAP-2L, kapaciteta 30 m3/h,

- sito primarno HARTL; 3 nivoa 100 m3/h,

- sito sekundarno SLOV. ceste 30 m3/h,

Najveći dio gotovog proizvoda – kamenog agregata se prodaje na slobodnom tržištu, dok se dio koristi u procesu proizvodnje betona u betonari .

U predmetnom postrojenju prerada šljunka se vrši mokrom separacijom sa odgovarajućim mlinovima (drobilicama) za mljevenje šljunka i sitima za prosijavanje pri čemu se dobivaju razne frakcije šljunka. Za mokru separaciju koristi se voda iz estavela koja se crpi pomoću crpki za vodu.  Otpadna tehnološka voda se slijeva u taložnik koji se nalazi unutar pogona.

2.3. Strojevi na površinskom kopu

Strojevi koji se koriste pri eksploataciji šljunka su uglavnom rudarski strojevi, koji služe za kopanje, utovar i prijevoz sirovina do skladišta gotovih proizvoda ili do pogona za preradu šljunka.

- Buldožer kopa šljunak, te ujedno vrši utovar u prijevozna sredstva. Buldožer može poslužiti i za održavanje pristupnih putova i prometnica. Navedeni radovi se obavljaju buldožerom CAT D8K.

- Bager kao stroj za otkapanje s većom silom na zubu lopate je za utovar i prijevoz šljunk, Bager POCLAIN SC 150 (zapremina bagerske kašike 1,5 m3)

- Utovarivač kao utovarno-transportni stroj za utovar i prenošenje šljunka na kraće udaljenosti. Kao pomoćni stroj utovarivače se koristi za održavanje putova, čišćenje radnih površina, planiranje odlagališta, transport materijala i rezervnih dijelova itd.

2.4. Oprema za smanjenje negativnog utjecaja

Tehnološke i oborinske otpadne vode se talože u prirodnom taložniku koji se nalazi unutar predmetnog postrojenja. Radi se o „taložniku“ koji je nastao kao posljedica razrade ležišta koje se trenutno ne obrađuje. Dio vode koji se zadržava na površini navedenog prostora upotrebljava se ponovno kao sredstvo za vlaženje ulaznih frakcija u pogonu za separaciju šljunka, a jedan dio se filtrira prirodnim putem nakon čega se slijeva u tlo. Pokraj taložnika instalirana je crpka, koja istaloženu vodu vraća u tehnološki proces vlaženja ulaznih frakcija u pogonu za separaciju.

3. Sirovine i pomoćni materijali koji će se koristiti u radnom procesu

Vrsta proizvoda

U poduzeću Separacija pržine d.o.o. se može vršiti proizvodnja slijedećih proizvoda shodno Glavnom rudarskom projektu eksploatacije šljunka na površinskom kopu Gornji Kazanci kod Bosanskog Grahova:

-  Frakcija kamenog agregata namijenjenog projektiranju betonskih mješavina

- Mješavina kamenog agregata namijenjenih izradi donjih nosećih slojeva kolovoza, kolovoznih konstrukcija putova – tampona

-  Za različite potrebe u građevinarstvu

Lista sirovina se može podijeliti na :

-  sirovine u proizvodnji

-  pomoćni materijali

Na objektu separacije voda se koristi isključivo u tehnološkom postupku prerade šljunka na način da se u separaciji odvija „mokri postupak“. Voda se dobija na dva načina i to iz bunara i iz kraških izvora i estavela.

4. Emisije / utjecaji koje će pogon i postrojenje imati u okoliš su slijedeće:

Osnovni potencijalni utjecaji na okoliš prilikom eksploatacije i  prerade pijeska i šljunka na lokalitetu „Gornji Kazanci“ mogu se svesti na:

-  utjecaj na kvalitetu zraka

-  utjecaj na vode

-  utjecaj buke

-  utjecaj na floru i faunu

-  utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljište

4.1. Emisije u zrak

Na predmetnom eksploatacijskom polju dolazi do emisija u zrak, ponajviše tijekom procesa eksploatacije i drobljenja šljunka. Također do emisija u zrak dolazi tijekom djelovanja mehanizacije (bageri, utovarivači, transporteri), odnosno do emisija ispušnih plinova iz motora za unutrašnje sagorijevanje, kao i emisija prašine tijekom prometovanja mehanizacije po manevarskim površinama i prometnicama na eksploatacijskom polju u sušnim uvjetima.

Tijekom eksploatacije šljunka, tj. tijekom kopanja sirovine, diže se prašina, koja nema značajniji utjecaj na samo zdravlje okolnog stanovništva, niti na stanje ekosustava/okoliša koji se nalazi Oko eksploatacijskog polja, osim onih estetske prirode. Takoder, iz dvaju postrojenja za drobljenje i separaciju frakcija pijeska može doći do emisije prašine zbog same prirode tehnološkog procesa, tj. usitnjava se šljunak, te se stvara kamena prašina.

Do emisija u zrak dolazi također iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem iz mehanizacije koja se koristi na eksploatacijskom polju. S obzirom na öinjenicu da se šljunak ne vadi konstantno nego po potrebi tržišta, tako se niti mehanizacija ne upotrijebljava konstantno, pa se ne oöekuju značajnije emisije iz ovog izvora. Takoder, kada se proces vađenja i usitnjavanja šljunka ne odvija na eksploatacijskom polju, predmetno poduzeće za to vrijeme mehanizaciju koristi na drugim poslovima van eksploatacijskog polja, kao što su to gradilišta na kojima je angažirano predmetno poduzeće.

4.2. Emisije u vode

Tehnološke otpadne vode

Do emisija tehnoloških otpadnih voda dolazi tijekom odvijanja tehnološkog procesa usitnjavanja i separacije frakcija šljunka/pijeska, kada dolazi do emisije tehnoloških otpadnih voda. Tehnološka otpadna voda potječe iz postrojenja za drobljenje/usitnjavanje šljunka i separaciju frakcija šljunka. U tim postrojenjima (HARTL i HAZEMAG) voda se koristi za vlaženje ulazne sirovine i stvara se tzv. „vodena zavjesa" koja obara kamenu prašinu, a iz postrojenja izlazi voda opterećena suspendiranim česticama. Tehnološka otpadna voda sa oba postrojenja sabire se u sustav odvodnih cijevi, koje su ukopane pod zemljom kako bi se omogućio nesmetan prolaz vozila koja djeluju unutar pogona, i ispušta se u veliki taložnik koji ima pet bazena za taloženje u pet stupnjeva. Tehnološka otpadna voda, nakon što je prošla proces taloženja suspendiranih öestica, sada oslobođena istih odlazi u potok čiji izvor se nalazi na samom rubu pa i unutar eksploatacijskog polja, koji opet otječe u Ždralovački kanal. S obzirom da se tehnološki proces u predmetnom pogonu izvodi samo 8 mjeseci u godini i to samo onda kada na tržištu vlada potražnja za šljunkom i njegovim frakcijama, ne očekuju se znatne količine tehnoloških otpadnih voda.

Sanitarno — fekalne otpadne vode

Sanitarno fekalne otpadne vode potječu iz mokrog čvora koji se nalazi u sastavu automehaničarske radionice, a za njihovo zbrinjavanje poduzeće je izgradilo septičku jamu.

Potencijalno zauljene otpadne vode

Potencijalno zauljene otpadne vode mogu nastati tijekom padalina koje ispiru podlogu na kojoj se nalaze naslage motornog ulja, goriva i maziva. S obzirom na to da predmetno poduzeće svoju mehanizaciju uredno održava i servisira, da se mehanizacija koristi 8 mjeseci u godini i samo onda kada postoj tržišna potreba za eksploatacijom i obradom šljunka, ne očekuje se pojava naslaga motornog ulja, goriva i maziva unutar kruga poduzeća, a samim time i potencijalno zauljenih otpadnih voda.

Oborinske vode

Oborinske vode su vode s aktivnog dijela površinskoga kopa. Oborinska voda koja padne na površinski kop i pripadajuće objekte, se vrlo brzo drenira u najniže dijelove površinskoga kopa i u okolni teren.

4.3. Emisije buke

Do emisije buke na predmetnom pogonu dołazi tijekom izvodenja tehnološkog procesa eksploatacije — vadenja šljunka, te usitnjavanja i separacije frakcija. U emisiju buke iz tehnološkog procesa ubraja se i buka iz motornih vozila koja djeluju u krugu poduzeća, s obzirom da ista sudjeluju u tehnološkom procesu.

Buka potječe od same aktivnosti eksploatacije šljunka, kada bager i utovarivač ekstrahiraju sirovinu iz zemlje te ju utovaraju u transportere. Ovdje takoder dołazi i do emisije buke iz motora vozila. Sirovina se zatim dozira na postrojenja za usitnjavanje šljunka i separaciju frakcija, koji su također bitan izvor buke.

4.4. Emisija otpada

Otpad koji može nastati tijekom eksploatacije šljunka i separacije frakcija, na predmetnom eksploatacijskom polju „Gornji Kazanci", klasificiran je prema Pravilniku o kategorijama otpada s listama („Službene novine FBiH”, br.: 9/05). Na eksploatacijskom polju „Gornji Kazanci” dolazi do stvaranja otpada u procesu eksploatacije i separacije frakcija šljunka. Otpad koji nastaje ovim procesom uglavnom je neopasan otpad prirodnog podrijetla, kao što su kamena prašina i praškasti otpad. Međutim bitno je naglasiti da mehanizacija koja obavlja tehnološki proces eksploatacije šljunka u sebi sadrži opasne tvari do čijeg izlijevanja u tlo i vodu može doći tijekom akcidentnih situcaija, kao što su iznenadni kvarovi ili mehanička oštećenja. Takoder na predmetnom eksploatacijskom polju nastaje miješani komunalni otpad kao posljedica boravka radne snage na pogonu. Komunalni otpad koji nastaje na prostoru predmetnog pogona zbrinjava se u za to predviđene spremnike koji se nalaze u krugu pogona. Komunalni otpad odvozi komunalno poduzeće JP. Komunalno Livno d.o.o. Livno, za koje predmetno poduzeće plaća naknadu.

5. Mjere za sprječavanje i smanjivanje emisija
5.1. Mjere za sprječavanje i minimiziranje emisije u zrak

Kao posljedica eksploatacije šljunka i svih aktivnosti koje su vezane za eksploataciju i obradu šljunka neizbježna je pojava povećanih koncentracija mineralne prašine u zraku, te ispušnih plinova, produkata sagorijevanja goriva u motoru kamiona i bagera na užem lokalitetu eksploatacijskog polja. Najveći utjecaj pogoršane kvalitete zraka je na radnike i okolnu vegetaciju.

Mjere ublažavanja/zaštite okoliša za smanjivanje emisije polutanata u zrak za predmetni pogon su sljedeće:

-  Pri eksploataciji i preradi šljunka potrebno je poduzimati mjere za smanjivanje emisija mineralne prašine u zrak u svim tehnološkim operacijama. Sve tehnološke operacije treba izvoditi sa maksimalnom pažnjom, na način kojim se smanjuje intenzitet prašine u składu sa projektnim rješenjima;

- Potrebno je dovoljno vlažiti prostor za obavljanje tehnološkog procesa za vrijeme duljih sušnih perioda i velikih vrućina kako bi se emisija čvrstih čestica u zrak minimizirala;

Potrebno je izbjegavati pretakanje goriva otvorenim putem, tj. potrebno je primjenjivati zatvoreni susłav istakanja goriva iz autocisterni koji onemogućuju da dode do emisije parne faze u atmosferu;

- Vršiti redoviti monitoring kvalitete zraka;

- Radnici trebaju koristiti zaštitnu opremu pri radu koja sprječava udisanje prašine;

-    Koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju;

- Ne dozvoliti pretovarivanje kamiona: maksimalna visina radnog tereta ne smije prekoračiti visinu ograde kamiona osim ako je teret pokriven ceradom;

- Smanjiti brzinu kamiona kojima se prevozi materijal kako bi se spriječilo bespotrebno podizanje prašine;

- Potrebno je gasiti transportna vozila i mehanizaciju prilikom dužeg zadržavanja na

lokaciji;

- Izvršiti mjerenje emisije prašine pri radnim uvjetima na kamenolomu i kontaktnom prostoru, u cilju utvrdivanja količine prisutnih čestica prašine, te usporediti sa dozvoljenim graničnim vrijednostima. U slučaju odstupanja predvidjeti dodatne mjere zaštite.

5.2. Mjere za sprečavanje i minimiziranje negativnog utjecaja na vode

Prilikom površinske eksploatacije i prerade šljunka nastaju tehnološke otpadne vode, koje su opterećene suspendiranim česticama, te se odvode na taložnik na tretman prije ispuštanja.

Mjere za sprječavanje i smanjenje zagađenja vode su sljedeće:

- Potrebno je redovno održavati i prazniti taložnik tehnološke vode od mulja, kako bi se osigurala njegova učinkovitost i povećala zapremina vode koju može primiti,

- Potrebno je svu mehanizaciju u trenutku mirovanja kada postrojenje ne radi, parkirati na vodoneproprusnoj podlozi,

- Tijekom doziranja goriva u vozila, ispod mjesta utakanja postaviti vodonepropusnu ceradu ili tankvanu, kako bi se spriječilo eventualno dospijevanje diesela i maziva na tlo, a samim time i eventualna pojava potencijalno zauljenih otpadnih voda,

- Servisiranje mehanizacije vršiti isključivo unutar radionice, na vodoneprospusnoj podlozi,

- Potrebno je osigurati dovoljno apsorbensa, materijala za upijanje i zaštitne odjeće u slučaju akcidentog izlijevanja ulja, masti i goriva iz rudarske mehanizacije,

- Potrebno je redovno i po potrebi prazniti septičku jamu od strane ovlaštenog poduzeća.

5.3. Aktivnosti i mjere za sprječavanje i minimiziranje nastanka buke

Kao posljedica rada strojeva te izvođenja aktivnosti na eksploataciji i preradi šljunka, može doći do povećanja razinebuke na predmetnom lokalitetu. Najveći utjecaj, povećana razina buke imał će na radnike na terenu, s obzirom da su stambeni objekti dovoljno udaljeni i da je pogon ukopan u zemlju koja djeluje kao prirodna barijera izmedu buke koja dołazi iz pogona i stambenih objekata.

Mjere za sprječavanje i smanjivanje buke za predmetni pogon su sljedeće

- Vršiti redovna mjerenja emisije buke na predmetnom lokalitetu u punom radu, kako bi se utvrdila razina buke i poduzimati potrebne mjere za smanjenje iste;

- Provoditi zaštitu od buke redovitim održavanjem opreme koja proizvodi buku u svim pogonima;

- Uredno i redovno servisirati sva vozila i mehanizaciju, kako bi se spriječile nepotrebne emisije buke koju mogu izazvati kvarovi i labavi dijelovi opreme koji mogu vibrirati;

- U slučaju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti, osigurati radnicima zaštitnu opremu pri radu u vidu čepova za uši i antifona.

lpak i pored navedenog potrebno je provoditi mjere za smanjenje razine buke u składu sa tehničkim mogućnostima s ciljem sprječavanja i ublažavanja intenziteta buke i njenog utjecaja na okoliš.

5.4. Mjere za sprječavanje i samnjenje emisija u tlo

Utjecaji zaposjedanjem prostora na tłu se očituju destrukcijom prirodne forme tla u okvirima prostornih dimenzija otkopnih polja, što predstavlja uvjet proizvodnje mineralne sirovine. To se ne može izbjeći, ali se destrukcija može ublažiti primjenom odgovarajućih mjera.

Mjere za ublažavanje destrukcije tła:

- Dio humusnog uklonjenog materijala pohraniti na predvidenoj lokaciji i iskoristiti za biološko rekultiviranje;

- Servisiranje mehanizacije vršiti isključivo u mehaničarskoj radionici, kako se ne bi utjecalo na kvalietetu tła;

- U slučaju eventualnog prolijevanja goriva i maziva potrebno je osigurati dovoljne količine inertnog materijala ili sredstva za suho čišćenje tla od masnoća.

- Potrebno je kruti otpad prikupljati u kontejnere i odvajati organski otpad od anorganskog. Ovako skupljeni kruti otpad treba odvesti ovlašteno komunalno poduzeće.

- Svi kontejneri/spremnici za otpad moraju biti dizajnirani na takav način da onemoguće doticaj otpada sa okolinom i manipulaciju otpadom od strane neovlaštenih osoba i divljih životinja.

- Potrebno je ispod rezervoara dizel goriva postaviti vodonepropusnu ceradu ili veliku tankvanu, u koju bi se sakupljalo gorivo ukoliko dođe do akcidentnih situacija kao što je npr. puknuće rezervoara ili popuštanje brtvi na ventilima koje uzrokuju polagano curenje.

- Sav sakupljeni opasni otpad koji može sadržavati otpadna Lilja potrebno je skladištiti u vodonepropusnom spremniku do predaje ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje ovakve vrste otpada.

- Predlaže se sklapanje ugovora ili angažiranje ovlaštenog poduzeća za odvoz zauljenog otpada, minimalno jednom godišnje, kako bi se zbrinuo nakupljeni zauljeni otpad koji uglavnom može nastati u mehaničarskoj radionici (ovdje se prvenstveno misli na filtere za ulje, filtere za gorivo, zauljene krpe i sav materijal koji je došao u kontakt sa motornim uljem ili mazivom iz strojeva koji djeluju na pogonu).

6.Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

6.1.Granične vrijednosti zagađujućih materija u zrak

| Zagađujuća materija | Period usrednjavanja | Max. dozvoljena koncentracija |
| --- | --- | --- |
| ULČ | Jedan dan | 250(g/m3 |
| ULČ | kalendarska godina | 90(g/m3 |

- Maksimalne dozvoljene vrijednosti za sediment (taložni prah):

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Prosječna godišnja vrijednost | Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Taložni prah- ukupno | Jedan mjesec | 200 (mg/m2d) | 350 (mg/m2d)◦ |

Napomena: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini.

6.2.  Granične vrijednosti buke

- Dozvoljeni nivo buke na radnom mjestu koji pravi oruđe za rad: 90dB

- Dozvoljeni nivoi vanjske buke – kod prvih kuća

| Ekvivalentni nivo buke Leq | Vršni nivo buke L1 |
| --- | --- |
| Dan | Noć | 75 |
| 60 | 50 |  |

7.Sistem monitoringa

| Medij | Parametar | Mjesto mjerenja | Učestalost mjerenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Voda | Sukladno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i susłave javne kanalizacije („ Službene novine FBiH”, broj: 26/20) Specifični parametri: ukupna ulja i masti | Taložnik | Sukladno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i susłave javne kanalizacije („ Službene novine FBiH”, broj.• 26/20) |
| Kvaliteta zraka | Ukupna taložna tvar (UTT) Ukupne lebdeće čestice Lebdeće čestice 10 (LÖ 10) | U krugu kompleksa | Jednom godišnje |
| Buka | Ekvivalentni nivo buke Vršna vrijednost I-I% Vršna vrijednost 1-10% Vršna vrijednost 1-90% Vršna vrijednost 1-99% | Na rubu parcele objekta | Jednom u tri godine |
| Otpad | Vrsta otpada Količina otpada Način zbrinjavanja otpada | Mjesto nastanka otpada | Svakodnevno |

8. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se daje na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 09.10.2020. godine poduzeće „SEPARACIJA PRŽINE“ d.o.o. Bosansko Grahovo, dostavilo je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole broj UPI 05/2-02-19-5-117/20 za pogon za eksploataciju šljunka „Gornji Kazanci“.

Uz zahtjev je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Aktuelni izvod iz sudskog registra

- Plan upravljanja otpadom

- Okolinska dozvola br. UP-I-05/2-23-5-261/10-MK

- Vodna dozvola br. UP/40-1/25-4-166/19

- Elektroenergetska saglasnost br. IV-6-186/2001 za priključenje trafostanice na elektroenergetsku mrežu

- Rješenje br. 05-05-3-18-270/07, za izvođenje radova u skladu sa Glavnim rudarskim projektom eksploatacije šljunka na površinskom kopu „Gornji Kazanci”

- Rješenje br. 05-310-25/03, za eksploataciju mineralne sirovine šljunka unutar utvrđenih granica eksploatacijskog polja

- Rješenje br. 05-05-3-18-633/07, za korištenje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja

- Izvještaji o izvršenim mjerenjima: -voda: 01-2-113-X/19; buka: 01-2-2-113-X/19; kvalitete zraka: 01-2-3-113-X/19

- Izjava investitora

- Taksa

Dopisom broj UPI-05/2-02-19-5-117/20 MK od 27.07.2021. godine od Federalne uprave za inspekcijske poslove zatraženi su podaci o izvršenom inspekcijskom nadzoru i nije bilo primjedbi u smislu kršenja zakonskih odredbi iz ove oblasti.

Na temelju uvida u inspekcijske nalaze, ovo federalno ministarstvo je ocijeniloda su se stekli uslovi za obnovu okolinske dozvole u smislu članka 86., Zakona o zaštiti okoliša, te da je zakonom utvrđeni preduslov ispunjen za obnovu okolinske dozvole i da je u skladu sa člankom 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

Sukladno Zakonu o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98) tarifni br. 55, stavak 3. točka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION banka.

MINISTRICA

Edita Đapo

Dostaviti:

-  „SEPARACIJA PRŽINE“ d.o.o. Bosansko Grahovo

-   Fed. Uprava za inspekcijske poslove

-   dokumentaciji

-   arhivi