### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FEDERAL MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI 05/2-02-19-5-148/22

Sarajevo, 08. 11. 2022. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatora „STEELMIN BH“ d.o.o. Jajce, za izdavanje obnovljene okolinske dozvole za pogone i postrojenja za proizvodnju ferosilicija u Jajcu, a , na osnovu člana  83. stav (2) i člana 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) i člana 4. st. (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21, 74/22) ) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99) (u daljem tekstu: Uredba), u predmetu obnove okolišne dozvole donosi:

## R J E Š E NJ E

1. Izdaje se obnovljena okolinska dozvola operatoru „STEELMIN BH“ d.o.o. Jajce,  zaproizvodnju ferosilicija u Jajcu. Lokacija pogona i postrojenja za proizvodnju ferosilicija nalazi se na području naselja Skela, općina Jajce, na građevinskom zemljištu koje je u sastavu industrijske/poslovne zone i to na parcelama označenim kao  k.č. 799/1, 799/2, 799/3, 799/4, 799/6, 799/8 i 799/11 KO Jajce, - ZK izvadak broj: 2344/10  (ZK uložak: 656), vlasništvo STEELMIN SEE LIMITED, 44 Southampton Buildings, London, UK, WC2A 1AP -manji dio okolnog zemljišta i upravna zgrada je u vlasništvu vlasnika kapitala Steelmin BH d.o.o. Jajce;

2. Pogoni i postrojenja za koje se izdaje okolinska dozvola su:

Pogon za proizvodnju ferosilicija (FeSi75) kompanije “Steelmin BH“ d.o.o. Jajce sastoji se od slijedećih tehnoloških cjelina:

| Naziv jedinice |
| --- |
| Pogon za prizvodnju ferolegura |
| Red. broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis rada | Ref.br.iz tlocrta /dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Elektrolučna peć Tagliaferri broj IV- sljedećih tehničkih karakteristika: aktivne snage max. 23 MW, vatrostalno obložena kada, elektro-oprema, sistem za nošenje i klizanje elektroda, 3 Söderberg elektrode, dimna kapa se hladi vodom, sistem za recirku-laciju vode za hlađenje, 3 dimovoda, vrećasti filter, sistem za transport i pripremu šarže, elek. energija se uzima iz TS Jajce II 220/110/35 kV, tehnološki proces je karbotermijska redukcija kvarca, tehnološki proces je praktično zatvoren i materijal iz filtera za otprašivanje dimnih plinova se pakuje u big-bag ili kamionske cisterne i odvozi na do korisnika kao sekundarna sirovina. | 2,45 t/h (Prosječna proizvodnja 16.500 t/god) FeSi75% | Elektrolučna peć Tagliaferri broj IV je trofazna i vodom hlađena peć snage 23 MW, snabdjevena sa 3 Söderberg elektrode i ostalom opremom za topljenje/taljenje kvarcne sirovine i proizvodnju ferolegura i to: 6 prijemnih bunkera za sirovinski materijal, 6 automatskih vaga sa koševima za odvagu i doziranje pripremljenih sirovinskih materijala, transportni sistem za smješu sirovinskog materijala, 3 izljevna lonca sa kolicima, gusene kokile, izljevni Karusell sa gusenim kokilama, korekcioni silos, lančana zavjesa, izljevna kolica sa grafitno-metalnom kokilama, elektro-bušač peći, ventilacioni sistem za odvodnju dimnih plinova, šanžer mašina za obradu zasipa peći, 3 transformatora, dozirne cijevi za hranjenje peći, 8 pećnih silosa za smješu sirovinskog materijala (od kojih 6 silosa za sirovinske materijale uz peć + 2 korektivna silosa od kojih jedan za kvarc i drugi za drvenu sječku), 3 metalne košuljice, hauba sa plinskim plamenikom, ventilacioni sistem za pečenje mase, 2 dimnjaka peći, 3 elektrodna stuba, kapa i kada peći, rotaciona platforma peći i pripadajuće instalacije. Sirovine (kvarc, drvena sječka, lignit, kameni ugalj, metalurški koks, željezna strugotina i kovarina/cunder) se dopremaju u prijemno skladište (boksove). Sirovine se iz prijemnog skladišta transportuju u centralne silose na koti +36 m proizvodne hale iz kojih se doziraju zajedno sa kvarcom i drvenom sječkom preko automatskih vaga na transporter pripremljene smješe sirovinskih materijala i transportuju u pećne silose iz kojih se smješa sirovina dozira u peć preko dozirnih cijevi pravilno raspoređenih po rubu kape peći tako da zatvaraju krug od 360° i čine šest tačaka doziranja smješe sirovina u kadu peći IV ili V. Uz obe peći se nalazi po šest pećnih silosa iz kojih se smješa sirovina dozira u peći preko dozirnih cijevi pravilno raspoređenih po rubu kape peći tako da iste zatvaraju krug od 360° i čine šest tačaka preko kojih se vrši doziranje smješe sirovina u kadu peći. Pored pećnih silosa nalaze se još po dva silosa uz obe peći od kojih je jedan korektivni silos kvarca i drugi korektivni silos drvene sječke. Korektivni silosi imaju funkciju korektivnog doziranja kvarca ili sječke u peć preko dozirne cijevi na osnovu procjene rukovaoca peći. U peći se vrši topljenje kvarca na temperaturi od cca 2000°C pomoću tri grafitne elektrode napajane električnom energijom, tj. električnim lukom koji se stvara između elektroda (prolaskom električne energije kroz šaržu peći). Proces proizvodnje u peći odvija se kontinuirano. Peć se kontinuirano dozira (puni) smješom sirovinskih materijala iz pećnih silosa preko dozirnih cijevi raspoređenih po rubu kape peći. Kada se sirovinski materijali zagriju u peći na potrebnu radnu temperaturu odvijaju se kemijske reakcije redukcije kvarca pomoću ugljika iz ugljeničnih materijala. Dobijeni ferosilicijum (FeSi) se sakuplja na dnu peći i nakon jedan sat tehnološkog procesa peć se otvara na izljevnom otvoru preko kojeg se drugi sat ispušta tečni ferosilicij u izljevni transportni lonac u količini 4,5-5 t. Nakon toga otvor na peći se zatvara sa glinenim čepom, proces u peći se ciklično nastavlja i kontinuiranim doziranjem sirovina u peć stvara se nova količina proizvoda (tečnog ferosilicija) koja se ponovo ispušta otvaranjem izljevnog otvora na peći za jedan sat. Za jedan sat izljevni lonac se napuni tečnim ferosilicijem i otprema se unutrašnjim kolosijekom na izljevanje tečnog ferosilicija u predhodno pripremljene kokile poredane na karusel postrojenju u cilju hlađenja tečnog ferosilicija. Pripremanje kokila se vrši tako što se na dno kokila predhodno podastire sitni ferosilicij (FeSi) i na mjesto točenja tečnog ferosilicija u kokilu postavlja se veći komad ferosilicija radi zaštite kokile. Upravljanje procesom proizvodnje ferosilicija u peći vrši se preko komandnog pulta smještenog u komandnoj sobi. Ova peć nije pokrenuta i ne radi. | 13, 14, 15 |
| 2. | Elektrolučna peć Elkem broj V -sljedećih tehničkih karakteristika: aktivna snaga peći je 34 MW, vatrostalno obložena kada, elektro-oprema, sistem za nošenje i klizanje elektroda 3 Söderberg elektrode, dimna kapa se hladi vodom, sistem za recirku-laciju vode za hlađenje, 2 dimovoda dim-ovoda i sistem za filtriranje dimnih plinova, vrećasti filter, sistem za transport i pripremu šarže, elekt. energija se uzima iz TS Jajce II 220/110/35 kV, tehnološki proces je karbotermijska redukcija kvarca, tehnološki proces je praktično zatvoren i materijal iz filtera za otprašivanje dimnih plinova se koristi kao sekun-darna sirovina | 3,65 t/h (Prosječna proizvodnja: 24.500 t/god) FeSi75% | Elektrolučna peć Elkem broj V je trofazna rotaciona peć koja ima sljedeću procesnu opremu: 6 prijemnih bunkera za sirovinski materijal, 6 automatskih vaga sa koševima za odvagu i doziranje pripremljenih sirovinskih materijala, transportni sistem za smješu sirovinskog materijala, 3 izljevna lonca sa kolicima, 16 gusenih kokila, izljevni Karusel sa gusenim kokilama, korekcioni silos, lančana zavjesa, izljevna kolica sa grafitno-metalnom kokilama, elektro-bušač peći, ventilacioni sistem za odvođenje dimnih plinova, 2 šanžer mašine za obradu zasipa peći, 3 elektrošinskai utleka, kablovska, sekundarna, 3 pećna transformator, 8 dozirnih cijevi za hranjenje peći, 8 pećnih silosa za smješu sirovinskog materijala (6 silosa za sirovinske materijale uz peć + 2 korektivna silosa od kojih jedan za kvarc i drugi za sječku), 3 hidraulična cilindra za nošenje i klizanje elektroda, 3 metalne košuljice za formiranje elektroda, hauba sa plinskim plamenikom, ventilacioni sistem za pečenje mase izljevnog lonca, 2 dimnjaka peći, 3 Söderberg elektrodna stuba, kapa i kada peći, rotaciona platforma peći. Tehnološke karakteristike peći V su iste kao i peći IV tako da se sirovine (kvarc, drvena sječka, lignit, kameni ugalj, metalurški koks, željezna strugotina i kovarina/cunder) iz prijemnog skladišta transportuju u centralne silose na koti +36 m proizvodne hale iz kojih se doziraju preko automatskih vaga na transporter pripremljene smješe sirovinskih materijala i transportuju u pećne silose. Iz pećnih silosa se smješa sirovina dozira u peć preko dozirnih cijevi pravilno raspoređenih po rubu kape peći tako da zatvaraju krug od 360° i čine šest tačaka doziranja smješe sirovina u kadu peći V. Uz peć se nalazi 6 pećnih silosa iz kojih se smješa sirovina dozira u peći preko dozirnih cijevi pravilno raspoređenih po rubu kape peći tako da iste zatvaraju krug od 360° i čine šest tačaka preko kojih se vrši doziranje smješe sirovina u kadu peći. Pored šest pećnih silosa nalaze se još po dva silosa uz obe peći od kojih je jedan korektivni silos kvarca i drugi korektivni silos drvene sječke. Korektivni silosi imaju funkciju korektivnog doziranja kvarca ili drvene sječke u peć preko dozirne cijevi na osnovu procjene rukovaoca peći da treba dodati još kvarca i/ili sječke u peć. U peći se vrši topljenje kvarca na temperaturi od cca 2000°C pomoću 3 grafitne elektrode napajane električnom energijom, tj. električnim lukom koji se stvara između elektroda (prolaskom električne energije kroz šaržu peći). Proces proizvodnje u peći odvija se kontinuirano. Peć se kontinuirano dozira (puni) smješom sirovinskih materijala iz pećnih silosa preko dozirnih cijevi raspoređenih po rubu kape peći. Kada se sirovinski materijali zagriju u peći na potrebnu radnu temperaturu odvijaju se kemijske reakcije redukcije kvarca pomoću ugljika iz ugljeničnih materijala. Dobijeni ferosilicij (FeSi75) se sakuplja na dnu peći i nakon jedan sat tehnološkog procesa peć se otvara na izljevnom otvoru preko kojeg se drugi sat ispušta tečni ferosilicij u izljevni transportni lonac u količini 4,5-5 t. Nakon toga otvor na peći se zatvara sa glinenim čepom, proces u peći se ciklično nastavlja i kontinuiranim doziranjem sirovina u peć stvara se nova količina proizvoda (tečnog ferosilicija) koja se ponovo ispušta otvaranjem izljevnog otvora na peći za jedan sat. Za jedan sat izljevni lonac se napuni tečnim ferosilicijem i otprema se unutrašnjim kolosijekom na izljevanje tečnog ferosilicija u predhodno pripremljene kokile poredane na Karusel postrojenju u cilju hlađenja tečnog ferosilicija. Pripremanje kokila se vrši tako što se na dno kokila predhodno podastire sitni ferosilicij (FeSi) i na mjesto točenja tečnog ferosilicija u kokilu postavlja se veći komad ferosilicija radi zaštite kokile. Upravljanje procesom proizvodnje ferosilicija u peći vrši se preko komandnog pulta smještenog u komandnoj sobi. Elektrolučnu peć V je nakon obustave rada 2006. godine zbog nepovoljne i složene ekonomske situacije u BiH i Svijetu je nakon privatizacije i revitalizacije/obnove pokrenuo ovaj operater 09.05.2018. godine i radila je 4 mjeseca, do 31.08.2018. godine, kada je ponovo obustavljen njen rad zbog globalne ekonomske krize, rasta cijena električne energije I drugih razloga i još uvijek ne radi. | 13, 14, 15 |
| 3. | Rotaciono postrojenje (Karusel) | 10 t/h | Proizvedeni ferosilicij se sakuplja na dnu peći i ispušta u tečnom stanju u transportni lonac, kojim se otprema na izljevanje u gusane kokile pravilno raspoređene na rotacionom stroju (Karusel) u cilju hlađenja tečnog ferosilicija, tj. njegovog postepenog prelaska iz tečnog u čvrsto stanje. Pripremanje kokila se vrši tako što se na dno kokila predhodno podastire sitni ferosilicij (FeSi75) i na mjesto točenja tečnog ferosilicija u kokilu postavlja se veći komad ferosilicija radi zaštite kokile. Izljevanje ferosilicija iz transportnog lonca se vrši u gusane kokile pravilno raspoređene na rotacionom stroju - karuselu u cilju hlađenja tečnog ferosilicija. Kokile se u jednom zahvatu redom pune do jedne polovine sve dok se ne isprazni tečni ferosilicij iz lonca. Lonac se potom vraća preko kolosijeka na izljevno mjesto pored otvora peći. Napunjene kokile se putem tračnica otpremaju i odlažu u sporedne prostore istresne hale dok se ne ohladi ferosilicij u njima. Poslije toga se ohlađeni ferosilicij istresa iz kokila pomoću hidrauličkog skipa u korpu kojom se dalje transportuje i odlaže u blizini separacije u kojoj se vrši drobljenje i klasiranje ferosilicija na komercijalne frakcije. Rotacioni stroj za hlađenje FeSi75 (Karusel) se nalazi u istresnoj hali tlocrtnih dimenzija 126,52 x 26,10 m i ukupnu površinu P=3.302 m2, koja je tehnološki vezana sa proizvodnom halom u kojoj se nalaze peći i otpremnom halom za otpremu ferosilicija. Ferosilicij se nakon hlađenja na karuselu istresa iz kokila pomoću hidrauličkog skipa u korpu kojom se odvozi i odlaže u blizini separacije u kojoj se vrši drobljenje i klasiranja komada ferosilicija na komercijalne frakcije. | 15 i 16 |
| 4. | Separacija za drobljenje i klasiranje ferosilicija | 10 t/h | Kada ferosilicijum bude u čvrstom i ohlađenom stanju, tada se sa Karusela transportuje u odjeljenje za drobljenje, klasirajne i pakovanje. Proces drobljenja i klasiranja ferosilicija započinje usipanjem ohlađenih komada ferosilicija u usipni koš iz kojeg se doziraju na transporter i preko njega u drobilični stroj UČD-3 u kojem se vrši drobljenje komada ferosilicija. Izdrobljeni materijal se dalje transportuje na rezonantno dvoetažno sito na kojem se vrši klasiranje ferosilicija po komercijalnim granulacijama. Tokom prerade, drobljenja i klasiranja ferosilicija produkuje se prašina, koja se odsisava sistemom hauba iz drobilice i klasirnice te odvodi cjevovodom u ciklon u kome se vrši predizlučivanje prašine i dalje u vrećasti filter iz kojeg se ispušta prečišćeni zrak u slobodni prostor hale. Ova fina prašina (mikrosilika) se isporučuje kupcima kao sekundarna sirovina u svrhu proizvodnje cementa, betona i drugih građevinskih proizvoda. Tehnički sistem za otprašivanje separacije je rekonstruisan i revitaliziran čime je maksimalno poboljšana njegova efikasnost i smanjena emisija prašine u radnu i životnu sredinu. Gotov proizvod, ferosilicij određene komercijalne granulacije, utovara se u kamion i prevozi u bokseve otpremne hale odakle se dalje isporučuje kupcima. Po potrebi se sitnije frakcije pakuju u big-bag vreće, koje se skladište u otpremnoj hali do otpreme kupcima. | 15 i 16 |
| 5. | Pećni silosi sirovinskih resursa - 6 pećnih silosa za svaku sirovinu uz peć IV i uz peć V: Silos kvarcnih sirovina Silos drvne sirovine (sječke) Silos lignita Silos kamenog uglja Silos metalurškog koksa Silos željeznih strugotina i kovarina (cundera) Pored 6 silosa uz obe peći se nalaze još 2 - korektivna silosa od kojih je: 7) Korektivni za kvarc 8) Korektivni silos drvene sječke | -Kvarc: 5 t -Sječka: 5t -Lignit: 5t -Kameni ugalj: 5 t -Koks: 5 t -Fe-strug-otine: 5 t Kvarc 5t Sječka 5t | Ovisno od obima i dinamike proizvodnje ferosilicija, iz prijemnih/vanjskih skladišta vrši se doziranje svake sirovine preko automatskih vaga i dozera iz svakog pojedinog skladišta u jednom vaganju na transporter smješe sirovinskih materijala za snabdijevanje peći IV ili transporter za snabdijevanje peći V i preko ovih transportera dozira u pećne silose ciklično poredane uz peći iz kojih se smješe sirovina dozira/dodaje u peć IV ili V. Prema tome, uz obe peći se nalazi po 6 pećnih silosa iz kojih se smješa sirovina dozira u peći preko dozirnih cijevi pravilno raspoređenih po rubu kape peći tako da iste zatvaraju krug od 360° i čine šest tačaka preko kojih se vrši doziranje smješe sirovina u kadu peći. Pored 6 pećnih silosa nalaze se još po 2 silosa uz obe peći od kojih je jedan korektivni silos za kvarc i drugi korektivni silos za drvenu sječku. Pećni silosi sirovinskih resursa uz peć IV i peć V: 1) Silos kvarcnih sirovina - prijem i skladištenje pripremljenog kvarca/kvarcita koji se doprema iz vanjskog skladišta preko transportna sistema u jedan od silosa uz obe peći na koti +36 hale. Iz pećnog silosa se kvarc dozira preko automatske vage u peć. 2) Silos drvne sječke - se koristi za skladištenje sječke koja se doprema iz vanjskog skladišta preko usipnog koša i vage na jednu od dvije linije za transport pripremljenih sirovina do pripadajućeg silosa uz obe peći na koti +36 proizvodne hale iz kojeg se sječka dozira u peć. Drvena sječka se koristi se kao pomoćna sirovina u procesu proizodnje ferosilicija. 3) Silos lignita - je namjenski silos uz obe peći u koji se lignit doprema iz vanjskog skladišta preko transportne linije pripremljenih sirovina i dozira preko automatske vage u peć prema proceduri proizvodnje ferosilicija. 4) Silos kamenog uglja - je namjenski pećni silos uz obe peći iz kojeg se ugalj dozira preko vage u peć. 5) Silos metalurškog koksa - je namjenski pećni silos uz obe peći iz kojeg se koks dozira preko vage u peć. 6) Silos željeznih strugotina i kovarina (cundera) - je namjenski pećni silos uz obe peći iz kojeg se željezna strugotina i kovarina dozira preko vage u peć prema procedure proizvodnje ferosilicija. 7) Korektivni silos za kvarc - se nalazi uz obe peći i ima funkciju korektivnog doziranja/dodavanja kvarca u peć, ako rukovaoc peći ocijeni potrebnim. 8) Korektivni silos drvene sječke - se nalazi uz obe peći i ima funkciju korektivnog doziranja/dodavanja sječke u peć, ako rukovaoc peći ocijeni potrebnim. | 15 i 16 |
| 6. | Prijemno skladište sirovinskih resursa: Skladište kvarcnih sirovina (betonski boksovi) Skladište drvne sirovine (sječke) Skladište lignita Skladište kamenog uglja Skladište metalurškog koksa Skladište željeznih strugotina i kovarina (cundera) | -Kvarc: cca 2000 t -Sječka: cca 600 t -Lignit: cca 600 t -Kameni ugalj: cca 200 t -Koks: cca 300 t -Fe-strug-otine: cca 300 t | Skladište kvarcnih sirovina (betonski boksovi) - koristi se za prijem i skladištenje kvarca koji se doprema u komadima granulacije (30)40-120 mm do istovarne platforme u kojoj se vrši istovaranje kvarcnih sirovina iz kamiona u prijemni bunker jedne od dvije tehnološke linije (peći) na kome se nalazi rešetka promjera 300 mm. Priprema kvarcnih sirovina vrši se na jednom od dva transportna sistema. Skladište drvne sirovine (sječke) - je nadstrešnica koja se nalazi pored usipnih koševa na linijama za transport pripremljenih sirovina do glavnih silosa uz peći u proizvodnoj hali. Sječka se prima i skladišti u nadstrešnici do pripreme za doziranje preko usipnog koša na transporter i dalje u pećni silos sječke. Skladište lignita - je otvoreni prostoru u blizini usipnih koševa na transportne linije pripremljenih sirovina. Lignit se nabavlja iz Rudnika “Gračanica“ u Gornjem Vakufu/Uskoplju i Stanara kod Doboja i doprema se u krug pogona kamionskim transportom. Skladište kamenog uglja - se nabavlja najčešće iz Poljske u granulaciji 20-50 mm u kojoj se koristi u procesu. Skladišti se na vanjskom skladištu pored usipnih koševa linija za transportovanje pripremljenih sirovinskih materijala. Skladište metalurškog koksa - je skladišni boks i vanjsko skladište po potrebi. Skladište željeznih strugotina i kovarina (cundera) - je vanjsko skladište u blizini usipnih koševa linija za transportovanje pripremljenih sirovinskih materijala u pećne silose. | 13 i 14, 15 i 16 |
| 7. | Skladište komercijalnih frakcija ferosilicija (Otpremna hala) | P=3.302m2 | Ferosilicij se nakon klasiranja na vibracionom dvoetažnom situ na odgovarajuće komercijalne granualcije utovara u kamion ili se pakuje na liniji pakovanja u big-bag vreće neto sadržine 1.000 kg i prevozi u skladištne bokseve koji se nalaze u otpremnoj hali odakle se dalje isporučuje kupcima. Ferosilicij (FeSi75%) se isporučuje kupcima u komadima ili kao drobljen i klasiran po granulacijama prema ISO 5445 koji definira veličinu zrna u granicama koje su informativne. Kupci najčešće zahtijevaju isporuke FeSi75% veličine zrna: 0,0 - 1,0 mm, 1,0 - 3,15 mm, 3,15 - 6,30 mm, 3,15 - 10,0 mm, 6,30 - 25,0 mm, 10,0 - 50,0 mm, 10 - 80 mm, 10,0 - 100,0 mm, 10,0 - 150,0 mm, 50,0 - 100,0 mm, a rijetko 10,0 - 250,0 mm, i 100,0 - 315,0 mm. Maksimalni sadržaj nadzrna i podzrna ne smije biti veći od 10 %. Ako kupac zahtijeva veličinu komada u drugim granicama to se usaglašava između isporučioca i kupca u cilju proizvodnje odgovarajuće granulacije ferosilicija. Ferosilicij sitnije granulacije se pakuje u big-bag vreće, skladišti u otpremnoj hali te isporučuje u saglasnosti sa internacionalnim regulativama (ADR, RID...). Transport se vrši u zatvorenim kamionima. Ferosilicij može biti transportovan i u rasutom stanju (u rinfuzi) ili u big-bag vrećama neto mase 1.000 kg ili u komadima. Prilikom skladištenja i transporta gotov proizvod (ferosilicij) mora biti zaštićen od vlage. Isporuka ovog proizvoda se vrši iz otpremne hale u zatvorenim kamionima ili big-bag vrećama do krajnjeg kupca. Otpremna hala ima tlocrtne dimenzije 126,52 x 26,10 m i ukupnu površinu P=3.302 m2. Ona je tehnološki vezana sa istresnom halom. | 12 i 14 |
| 8. | Sistem za recirkulaciju vode sa pumpnom stanicom | 192,8 m3/t FeSi75% | Snabdijevanje tehnološkom vodom i odvodnja otpadnih voda riješeno je odgovarajućim cijevnim instalacijama. Tehnološka voda se koristi za hlađenje opreme peći i u sistemu je recirkulacije, koga čini pumpna stanica sa sekcijama izmjenjivača toplote (Alfa-Laval izmjenjivači) i instalacije. U sistemu hlađenja peći koristi se demineralizirana voda, sa rezervoarom 400 m3 demineralizirane vode. Demineralizacija vode se vrši preko jonoizmjenjivačke mase u sistemu koji se nalazi u zgradi pumpne stanice. Pored toga, recirkulacioni sistem se istovremeno snabdijeva sirovom vodom iz Plivskog jezera u količini od cca 50 m3/h, koja je u funkciji hlađenja demineralizirane vode u sistemu recirkulacije kojim se vrši hlađenje opreme peći. Sirova voda je u protočnom sistemu i nakon što odradi funkciju hlađenja demineralizirane vode u sistemu recirkulacije ispušta se ponovo u rijeku Vrbas. Prema tome, ova voda nije opterećena nikakvim nečistoćama iz tehnoloških procesa i aktivnostima u ovom pogonu, jer samo protiče kroz dio recirkulacionog sistema i ono što se zahvati iz vodotoka ponovo se vrati kroz cjevovod u vodotok. Jedino se temperatura sirove vode nakon ispuštanja iz izmjenjivača podiže za oko Δt=3-4 °C, što ne može značajnije uticati na temperaturni režim vodotoka (recipijenta). Na sekundarnoj strani izmjenjivača toplote, kuda cirkulira sirova voda, prisutno je intenzivnije taloženje kamenca (CaCO3) i zbog toga je u prosjeku jednom kvartlano (4 x godišnje) potrebno vršiti skidanje nataloženog kamenca sa stijenki izmjenjivača toplote koji se nalazi u dijelu hladnjaka kuda cirkulira sirova voda. Čišćenje kamenca sa stijenki izmjenjivača toplote na sekundarnoj strani (strana sirove vode) vrši se upotrebom 4-6 [%] rastvora HCl i količina ove otpadne vode iznosi oko 2 m3. Ova otpadna voda se mora obavezno neutralizirati do neutralne vrijednosti pH prije ispuštanja u recipijent, rijeku Vrbas. Operator razmatra varijantu hlađenja recirkulacione vode sa zračnim tornjevima i ukoliko se prihvati ova varijanta onda bi se zahvatala sirova voda iz vodotoka u maloj količini samo za nadopunjavanje gubitaka. U tom slučaju ne bi bilo ispuštanja ove vode u vodotok. Zbog toga je ovo rješenje znatno bolje sa ekološkog i ekonomskog stanovišta i zbog toga treba nastojati da se ova varijanta primijeni za hlađenje izmjenjivača u fazi revitalizacije i puštanja u rad peći. Onečišćene oborinske vode sa vanjskih radnih površina u industrijskom krugu pogona moraju se predhodno obraditi u separatoru za odvajanje mehaničkih nečistoća i ulja prije njihovog ispuštanja u kanalizaciju. Sanitarno-fekalne otpadne vode se ispuštaju u sistem javne kanalizacije, kojom upravlja lokalno javno komunalno preduzeće Jajce. | - |
| 9. | Ventilaconi sistem i filtersko postrojenje (vrećasti filter) | Kapacitet: Ukupni volumen dimnih plinova Vo= 545.000 Nm3/h; Ukupni volumen plinova VS= 1.024.000 m3/h; 14 komora sa po 288 filterskih vreća površine 149 m2 po vreći; Ukupna snaga: 3 MW; Efikasno-st filtera: 99,99% | Proces proizvodnje FeSi 75% predstavlja zatvoren tehnološki ciklus. Nastali otpadni plinovi se iz obe peći odvode odvojenim ventilacionim sistemom u tehnički sistem za otprašivanje (vrećasti filter) koji praktično zadržava i najsitnije čestice prašine, tako da je koncentracija čvrstih čestica na izlazu nakon filtriranja varirala značajno ispod 20 mg/m3, što je projektovana vrijednost ovog tipa sistema za otprašivanje. Granična vrijednost za emisiju SiO2 i njegove spojeve iznosi 5 mg/m3 pri masenom protoku većem od 25 g/h, prema članu 7. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak (Sl. novine FBiH, br. 12/05). Od plinovitih polutanata dominantno se emituje CO2 u atmosferski zrak, a otpadni dimni plinovi ne sadrže značajnije količine sumpornih i azotnih oksida. U procesu filtriranja produkovanih otpadnih dimnih plinova izdvoji se u filterskom postrojenju i sakupi najveća količina prašine, amorfnog SiO2, zvanog mikrosilika, veličine čestica <45 µm. Mikrosilika je vrlo cijenjena sekundarna sirovina koja se koristi u proizvodnji cementa, vodonepropusnih betona, specijalnih materijala za sanacije oštećenih građevinskih objekata, vatrostalnih materijala i dr. Količina prašine (mikrosilike) koja se izdvaja u procesu proizvodnje iznosi oko 200 kg SiO2/1.000 kg FeSi 75%. Prema tome, za maksimalnu proizvodnju od 41.000 t/g ferosilicija može se očekivati oko 8.200 t/g mikrosilike, koja se iskorištava kao sekundarna sirovina. Ventilaconi sistem ima izlaz na dimnjake izvedene na krov proizvodne hale, tako da elektrolučna peć IV ima 3 dimnjaka, a elektrolučna peć V ima 2 dimnjaka. Peć broj IV ima tri dimnjaka na čijem vrhu su postavljeni poklopci u cilju sprečavanja emitovanja plinova u okolni zrak. Otpadni dimnih plinovi se iz dimnjaka odvode preko tri cjevovoda (iz svakog dimnjaka izlazi po jedan cjevovod) u jedan ciklon (predseparator prašine) i dalje posebnim cjevovodom preko pripadajućeg ventilatora snage 1,2 MW u filterski sistem u kome se vrši otprašivanje otpadnih plinova prije njihovog ispuštanja u okolni zrak. Peć broj V ima dva dimnjaka na čijem vrhu su postavljeni poklopci u cilju sprečavanja ispuštanja plinova u okolni zrak. Otpadni plinovi se iz ova 2 dimnjaka odvode preko 2 cjevovoda u 2 ciklona (iz svakog dimnjaka izlazi po jedan cjevovod u poseban ciklon) u kojima se vrši predodvajanje prašine iz plinova. Iz ova dva ciklona se otpadni plinovi vode dalje jednim dimovodom preko pripadajućeg ventilatora snage 1,8 MW u filterski sistem u kome se vrši otprašivanje otpadnih plinova prije njihovog ispuštanja u okolni zrak. Na svim dimnjacima se nalaze poklopci, jer se pri normalnom režimu rada otpadni plinovi iz peći odvode (odsisavaju) pomoću ventilatora preko cjevovoda i predizlučivača prašine (ciklona) u vrećasti filter u cilju otprašivanja prije ispuštanja prečišćenih plinova u okolni zrak. Poklopci na dimnjacima se otvaraju samo u slučaju tehnološkog poremećaja u radu filterskog sistema dok se peć ne obustavi i ne sanira kvar na filterskom sistemu. U tom slučaju se zatvaraju klapne na odvodnom cjevovodu otpadnih plinova iz peći, koje se nalaze odmah na izlazu cjevovoda iz dimnjaka peći. Otvaranje i zatvaranje pokolopaca na dimnjacima se vrši pomoću hidrauličkih podizača. Ventilacioni sistem je povezan sa filterskim postrojenjem, tj. postrojenjem za otprašivanje otpadnih dimnih plinova, tip CEAG - otprašivač sa filter vrećama u kome se vrši otpravanje otpadnih plinova prije njihovog ispuštanja u okolni zrak. Filterski sistem za otprašivanje ima sljedeće tehničke karakteristike: Ukupni volumen ispusnih dimnih plinova ................. Vo = 545.000 Nm3/h Ukupni volumen ispusnih plinova: Vs = 1.024.000 m3/h Temperatura dimnih plinova................... max. 240 °C Sabirni bunker prašine zapremine ............. cca 225 m3 Akumuliranje prašine……........................... za cca 16 h Granulator mješač kapaciteta....................... cca 6 t/h Dnevno vrijeme peletiranja mikrosilike ........ cca 16 h Sadržaj ostatka prašine u pročišćenom plinu ........... <20 mg/Nm3 Karakteristike otpadnih dimnih plinova elektro-peći IV: V0 = 222.000 Nm3/h Vs = 417.000 m3/h T = 240 °C Pges = 5.016 Pa NMct = 1,12 MW L = 6,0 kV Karakteristike otpadnih dimnih plinova elektro-peći V: V0 = 323.000 Nm3/h Vs = 607.000 m3/h T = 240 °C Pges = 5.016 Pa NMct = 1,8 MW L = 6,0 kV Filterski sistem (vrećasti filter) ima 14 komora i u svaku komoru je ugrađeno po 288 filterskih vreća (i ukupno u filteru 4.032 vreće), površine 149 m2 po jednoj vreći. Ove vreće su izrađene od materijala koga čini mješavina staklenih vlakana. Dužina vreća je 10,5 m i vreće su u sredini snabdjevene sa 10 komada prstenova koji daju oblik vrećama. Radni vijek vreća je oko 10 godina. Opterećenje površine filtera iznosi 30,51 m3/m2 x h. Svaka filterska komora snabdjevena je spremnikom za sakupljanje mikrosilike koja se pneumatskim cjevovodom transportuje u toranj za peletiranje i skladištenje mikrosilike do isporuke kupcima. Proces separiranja prašine iz otpadnih plinova se odvija u filterskim vrećama. Nakon dopreme otpadnih plinova onečišćenih prašinom preko ciklona za predizlučivanje krupnijih čestica i iskri (kako se ne bi oštetile vreće) te cjevovoda u filterski sistem, očišćeni plinovi prolaze kroz vreće a čestice prašine se zadržavaju na u vrećama. Prašina se otresa iz vreća pomoću zraka pogonjenog ventilatorom, koji vrši naizmjenično puštanje i povlačenje zraka. Otresanjem vreća prašina se taloži u prijemni koš svake komore (14 komora) u vrećastom filteru, koja u donjem dijelu ima pužni transporter po cijeloj dužini komore. Tako sakupljena prašina se transportuje pneumatskim sistemom klapni i taložnog ventilatora u tzv. džet-filter. Iz ovog filtera se prašina sistemom filtriranja preko vreća i zapornice na dnu filtera prebacuje u spremnik, a očišćeni zrak se iz filterskih vreća ispušta u okolnu atmosferu. Iz spremnika se fina prašina (mikrosilika) izuzima i vlaženjem sa vodom se vrši njeno peletiranje u posebnom postrojenju u cilju lakšeg manipuliranja i transporta, pri čemu se minimiziraju difuzne emisije. Proces peletiranja se vrši vlaženjem mikrosilike upotrebom umjerene količine vode, čime se postiže lakše i okolinski prikladnije manipuliranje ovim materijalom. Peleti mikrosilike su kvalitetna sekundarna sirovina koja se privremeno skladišti u skladištu mikrosilike u zatvorenoj hali do otpreme kupcima za proizvodnju cementa i drugih proizvoda betonske galanterije. Instalisana snaga filterskog sistema za otprašivanje otpadnih dimnih plinova iznosi ukupno 3 MW. Stepen efikasnosti CEAG otprašivača (filtera) je veoma visok i pri normalnim uvjetima rada iznosi cca 99,99 %. Uz filtersko postrojenje se nalazi i postrojenje u vidu jednog tornja u kome se vrši peletiranje mikrosilike izdvojene iz otpadnih plinova, tzv. granulator mješač, kapaciteta oko 6 t/h. Utovar peleta mikrosilike u kamione radi otpreme na tržište vrši se ispod ovog tornja preko kanalske vodilice koja sprečava rasipanje materijala. Upravljanje radom filterskog sistema za otprašivanje vrši se u komandnoj sobi (preko komandnog pulta), koja se nalazi u objektu lociranom pored ventilatora filterskog sistema. U dijelu ovog objekta se pored komandne sobe filterskog sistema nalazi trafostanica, priručna radionica i četiri kancelarije za uposlenike. Filterski sistem je remontovan u smislu zamjene svih filterskih vreća i revitalizacije vitalnih konstrukcionih elemenata, pneumatskog cjevovoda i postizanja projektovane efikasnosti. | 12, 13, 14, 15 |

.2.1. Tehnološke jedinice koje nisu navedene u Prilogu I. (direktno povezane djelatnosti)

| Broj | Naziv jedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka u prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromašinska radionica | - | Elektromašinska radionica se nalazi u produžetku istresne / izljevne hale i to sa njene istočne strane. izgrađena je kao aneks. To je zidani građevinski objekat koga čine dvije etaže: prizemlje i kat, sa međukatom u kome se nalazi mala elektro-radionica. Mašinska radionica se nalazi u prizemlju objekta zajedno sa alatnicom, a elektro-radionica se nalazi na katu ovog objekta. U ovom objektu se pored elektromašinske radionice nalazi alatnica i skladište rezervnih dijelova. | 12 |
| 2. | Transformatorsko postrojenje | TS 35/0,4 kV | Postrojenja i uređaji u sastavu pogona za proizvodnju ferolegura se snabdijevaju električnom energijom preko transformatorske stanice TS 35/0,4 kV, koja koja se nalazi unutar pogona. Sistem za filtriranje dimnih plinova ima vlastiti transformator. | 12 |
| 3. | Upravna zgrada | - | Upravna zgrada se nalazi u produžetku otpremne hale, sa njene istočne strane i izvedena je kao aneks, sa vanjskim ulazom i ulazom iz hale. Objekat upravne zgrade je izgrađen od čvrstog materijala i čine ga tri etaže. U prizemlju se nalazi mašinska radionica i restoran sa kuhinjom za uposlenike. Na prvom katu uprave se nalazi garderoba, kupatilo i nužnik za uposlenike. Na dijelu drugog kata se nalazi garderoba sa kupatilom za uposlenike i na drugom dijelu su kancelarije uprave za administrativno-upravne poslove. | 12 |

2.2. Referentna oznaka emisionog mjesta (oznake:  Z - zrak, V - voda, T - tlo, K - sistem javne kanalizacije) prikazani u tlocrtu pogona/postrojenja/dijagramu toka

| Oznaka | Emisiono mjesto | Gauss-Kruegerove koordinate | Opis | Broj priloga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y | X |  |  |
| Z1 | A2-1: Dimnjak vrećastog filtera | 6441446,88 | 4909589,35 | Dimnjak vrećastog filtera je u funkciji odvodnje dimnih plinova u zrak nakon njihovog prečišćavanja/otprašivanja u vrećastom filteru, čija visina iznosi 22,40 m i prečnik 2,60 m. | 13, 14, 15 |
| Z2 | A2-2: Dimnjaci peći IV (3 dimnjaka) - emisija se javlja samo za vrijeme tehnološkog poremećaja u radu vrećastog filtera | 6441654,57 | 4909552,81 | Tri dimnjaka peći IV koji su u funkciji ispuštanja dimnih plinova u atmosferu iz ventilacionog sistema peći IV za vrijeme tehnoloških poremećaja u radu filterskog postrojenja. Peć IV ima tri dimnjaka na čijem vrhu su postavljeni poklopci u cilju sprečavanja ispuštanja dimnih plinova u okolni zrak, koji se odvode zatvorenim cjevovodom u vrećasti filter radi otprašivanja. Poklopci na dimnjacima se otvaraju pomoću hidrauličkih podizača samo u slučaju tehnološkog poremećaja u radu filterskog sistema dok se peć ne obustavi i ne sanira kvar na filterskom sistemu. Tada ova tri dimnjaka postaju izvor emisije u zrak sve dok se ne ososobi filterski sistem. Visina ova tri dimnjaka je 24,80 m a prečnik je 2,30 m. | 13, 14, 15 |
| Z3 | A2-3: Dimnjaci peći V (2 dimnjaka) - emisija se javlja samo za vrijeme tehnološkog poremećaja u radu vrećastog filtera | 6441619,70 | 4909568,46 | Dva dimnjaka peći V koji su u funkciji ispuštanja dimnih plinova u atmosferu iz ventilacionog sistema peći V za vrijeme tehnoloških poremećaja u radu filterskog postrojenja. Peć V ima dva dimnjaka na čijem vrhu su postavljeni poklopci u cilju sprečavanja ispuštanja dimnih plinova u okolni zrak, koji se odvode zatvorenim cjevovodom u vrećasti filter radi otprašivanja. Poklopci na dimnjacima se otvaraju pomoću hidrauličkih podizača samo u slučaju tehnološkog poremećaja u radu filterskog sistema dok se peć ne obustavi i ne sanira kvar na filterskom sistemu. Tada ova dva dimnjaka postaju izvor emisije u zrak sve dok se ne ososobi filterski sistem. Visina ova dva dimnjaka iznosi 24,80 m a prečnik 2,30 m. | 13, 14, 15 |
| Z4 | A3-1: Vrećasti filter postrojenja za drobljenje i klasiranje ferosilicija | 6441575,34 | 4909540,75 | Filter postrojenja za drobljenje i klasiranje komada ohlađenog ferosilicija se nalazi u Odjeljenju za drobljenje, klasirajne i pakovanje ferosilicija iz kojeg se očišćeni zrak ispušta preko žaluzina na kućištu filtera u okolnu atmosferu u hali. | 13, 14, 15 |
| Z5 | A3-2: Prijemno skladište sirovina | 6441589,81 | 4909615,06 | Istovar, manipulisanje i doziranje sirovina na transportni sistem na prostoru prijemnog skladišta sirovinskih resursa (betonski boksovi) uzrokuje difuzne emisije prašine. | 13, 14, 15 |
| Z6 | A3-3: Transportni sistem (dvije linije) | 6441554,87 | 4909579,93 | Transportni sistem sirovina sa prijemnog/ vanjskog skladišta u pećne silose na koti +36 hale za obe peći na otvorenim dionicama uzrokuje difuizne emisije prašine. | 13, 14, 15 |
| V1 | Tehnološka otpadna voda od hlađenja demineralizirane vode koja je u recirkulaciji peći | 6441441,1 | 4909641,4 | Tehnološke otpadne vode od hlađenja demineralizirane vode od hlađenja opreme peći koja je u sistemu recirkulacije, ispušta se rijeku Vrbas, sa povećanom temperaturom za oko Δt=3-4 °C. | 13, 14, 15 |
| B1 | Elektrolučna peć IV | 6441662,2 | 4909556,7 | Rad eletrolučne peći IV (elektrode, motori, usip sirovina, izljev i dr.) | 13, 14, 15 |
| B2 | Elektrolučna peć V | 6441618,5 | 4909557,9 | Rad eletrolučne peći V (elektrode, motori, usip sirovina, izljev i dr.) | 13, 14, 15 |
| B3 | Postrojenje za drobljenje i klasiranje | 6441575,34 | 4909540,75 | Drobljenje i klasiranje ferosilicija stvara buku | 13, 14, 15 |
| B4 | Ventilatori ventila-cionog sistema | 6441499,74 | 4909586,76 | Ventilatori u sastavu ventilacionog sistema obe linije filterskog sistema. | 13, 14, 15 |

3. Tehnološki proces proizvodnje ferosilicija

Proces proizvodnje ferosilicijuma baziran je na direktnoj redukciji kvarca u elektropeći dodavanjem ugljeničkih materijala, kao npr.: drvene sječke, kamenog uglja, lignita i metalurškog koksa. Sirovinski materijali (kvarc, drvena sječka, kameni ugalj, lignit, metalurški koks, željezna strugotina i kovarina) se međusobno miješaju u predhodno tehnološki definisanim stehiometrijskim odnosima. Izmješana šarža se dodaje u peć u kojoj se reagensi zagrijevaju na temperature oko 2000 °C prolaskom električne struje kroz šaržu peći.

Dobijeni FeSi75 sakuplja se na dnu elektro-peći i ispušta u transportne lonce. Kod proizvodnje FeSi75 elektro-peći su opremljene sa samopekućim elektrodama pomoću kojih se vrši topljenje sirovinskog materijala u peći.

Gotov proizvod, ferosilicij određene komercijalne granulacije, utovara se u kamion i prevozi u bokseve otpremne hale odakle se dalje isporučuje kupcima.

4. Osnovne sirovine i pomoćni materijali

Prema instalisanim postrojenjima i planu revitalizacije pogona ukupni kapacitet proizvodnje obe peći iznosi 41.000 t/g 75 % ferosilicijuma. Pri punom opterećenju

peć IV proiozvodi oko 16.500 t/god. A peć V oko 24.500 t/god.

U sljedećoj tabeli su navedene osnovne i pomoćne sirovine, njihova ukupna godišnja potrošnja, potrošnja po jedinici proizvoda, karakteristike sirovina i njihov potencijalni uticaj na okoliš, te način nabavke, skladištenja i transporta sirovinskih materijala.

4.1. Lista sirovina i pomoćnih materijala:

| Sirovine | Ukupna godišnja potrošnja (t/god) | Potrošnja po jedinici proizvoda (kg/t) | Opis komponenti i njihov uticaj na okoliš | Metode nabavke, skladištenja i transfera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvarcna sirovina | 75.925 | 1850 | Prema tehnološkim uvjetima kvarcna sirovina sadrži 97,5– 99,2 % SiO2, 0,3-0,8 % Al2O3 i 0,2-0,4 % CaO. Veličina komada je 40-120 mm. | Kvarcna sirovina se nabavlja sa površinskog kopa “Smrčevice“ Gornji Vakuf; doprema se kamionima, skladišti u AB boksevima i transfer-iše unutar pogona transportnim sistemom traka |
| Drvena Sječka | 37.250 | 910 | Prirodno drvo i pilanski otpad, bez primjesa, koje prema tehnološkom uputstvu mora da zadovolji sadržaj: vlage max. 40%, volatila max. 87%, C-fix min 12% i pepela max. 0,6%. Veličina komada: 40-80 mm. | Nabavlja se kao gotov proizvod od dobavljača i doprema kamionima; po potrebi se može izrađivati u ovom pogonu jer postoje dvije tehnološke linije; skladišti se ispod nadstrešnice u blizini usipnih koševa sistema za transport sirovina. |
| Lignit | 41.500 | 1000 | Lignit je prirodni energent koji prema tehnološkom uputstvu mora da zadovolji sadržaj: vlage max. 35%, volatila max. 57%, C-fix min 36% i pepela max. 8%. Granulacija lignita je: 40-120 mm. | Lignit se nabavlja iz Rudnika “Gračanica“ u Gornjem Vakufu ili Rudnika Stanari i doprema kamionima; skladišti se ispod nadstrešnice u blizini usipnih koševa sistema za transport sirovina. |
| Metalurški koks | 29.390 | 715 | To je čvrsti porozni ugljeni materijal kemijskog sastava: vlaga max. 14,0%; volatili max. 1,5%; C-fix min. 85,0%; pepeo max. 12,0%; sumpor max. 0,75% fosfor max. 0,04%. Granulacija: 10-25 mm. | Metalurški koks se nabavlja se iz koksare “GIKIL“ Lukavac. Dovozi se kamionskim prevozom. Skladištenje koksa se vršiti na platou predviđenom za tu namjenu a interni transport se vrši transportnim sistemom traka. |
| Željezna strugotina i kovarina | 9.865 | 240 | Željezna strugotina je nusproizvod koji nastaje obradom metala u mašinskim radionicama. Ne smije sadržavati primjese obojenih metala i nehrđajućih čelika. | Željezna strugotina se nabavlja od firmi koje vrše obradu i promet sekundarnih sirovina u okruženju. Doprema se kamionskim prevozom. Skladišti se u namjenskom skladištu i transferiše se transportnim sistemom traka. |
| Elektrodna masa | 2.905 | 65 | Elektrodna masa sadrži: pepeo max. 4% i volatile 13%. | Elektrodna masa se nabava iz Ukrajine, Slovačke, Italije, Rumunije i drugih država. Doprema se kamionskim prevozom i skladišti u namjenskom skladištu u krugu pogona. |

4.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

| Ref.br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | CAS Broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidraulično ulje Haydn Q8 46 | 64742-54-7 | Nije klasificirano | 10 | 82 | 0,002 lit/t |
| 2. | Ulje za kompresore Shell Corena S4 R 46 | 68411-46-1 -Alkaril amin; 268567-32-4 -Dialkil tiofosfatni ester | Nije klasificirano kao opasno po okoliš | 10 | 41 | 0,001 lit/t |
| 3. | Mast za podmazivanje Extrol LTS-2 | - | Nije klasificirano | 20 | 164 | 0,004 lit/t |

Voda

| ULAZ |
| --- |
| Javni vodovod | Zahvatanje površinske vode | Interno recikliranje |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 182 m3/god. | 100 | 1.582 m3/god. | 20 | 7.905 | 80 |

PRETHODNI TRETMAN (upisati koja količina vode se prethodno tretira radi poboljšanja kvaliteta prije trošenja u procesu)

Voda koja se koristi za hlađenje demineralizirane vode u sistemu recirkulacije za hlađenje opreme peći: 1.582 m3/god.

| MJESTA TROŠENJA |
| --- |
| WC/kupatila | Proizvodni procesi | Proizvodnja vodene pare | Voda za hlađenje |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 182 m3/god. | 100 | - |  | - |  | 1.582 m3/god. | 20 |

| IZLAZ |
| --- |
| Ugrađeno u proizvod | Vlastiti uređaj za prečišćavanje/recipijent/gradska kanalizacija | Isparavanje (emisije vodene pare u zrak) |
| - | Sistem za recirkulaciju vode od hlađenja opreme peći; Tehnološke otpadna voda se ispušta u rijeku Vrbas; Sanitarno-fekalne otpadna voda se ispušta u kanalizaciju | 10 % |

| TROŠAK ZA VODU |
| --- |
| STAVKA | OSNOVA (m3/god) | KM/m3* | UKUPNO (KM) |
| UKUPNO | 182 | 1,40 | 254,80 |

Potrošnja energije

| POTROŠNJA ENERGIJE |
| --- |
| Resurs | Ukupna potrošnja (kWH/g, t/g, i sl.) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju (%) |
| Električna energija | 452.866.400 kWh/god. | 1.104,55 kW/t FeSi75% | 100 % |
| Prirodni gas | 0 | 0 | 0 |
| Ugalj | 41.500 t/god. | 1.010 kg/t FeSi75% | 38,37 % |
| Biomasa (drvena prašina) | 37.250 t/god. | 910 kg/t FeSi75% | 34,45 % |
| Ostalo (koks/kameni ugalj) | 29.390 t/god. | 715 kg/t FeSi75% | 27,18 % |

4.3. Upravljanje otpadom

4.3.1. Upravljanje opasnim otpadom

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada s listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikli-ranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/mjesec | m3/mjesec |  |  |  |
| Sintetska hidraulična ulja | 13 01 11* | Hidraulična postrojenja | 6,83 | 7,65 | Privremeno odlaganje na lokaciji | Ne | Otprema ovlaštenom operateru za upravljanje opaasnim otpadom, sa kojim treba potpisati ugovor |
| Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 06* | Oprema i uređaji | 17,08 | 19,64 | Privremeno se odlaže na lokaciji | Ne |  |
| Čvrste materije iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda | 13 05 01* | Separator za prečišćavanje oborinskih voda | Nepoznato | - | Ne | Ne | Preuzima i zbrinjava ovlašteni serviser separatora, sa kojim treba potpisati ugovor |
| Muljevi iz odvajača ulje/voda | 13 05 02* | Separator ulje/voda | Nepoznato | - | Ne | Ne |  |
| Ulje iz odvajača ulje/voda | 13 05 06* | Separator ulje/voda | Nepoznato | - | Ne | Ne |  |
| Mješavine otpada iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda | 13 05 08* | Separator ulje/voda | Nepoznato | - | Ne | Ne |  |
| Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima | 15 02 02* | Svi dijelovi pogona i sva postrojenja | - | 0,2 | Privremeno se odlaže u spremnik na lokaciji | Ne | Preuzima i zbrinjava ovlašteni operater za zbrinjavanje opasnog otpada, sa kojim operater treba potpisati ugovor za preuzimanje i zbrinjavanje |
| Odbačena električna i elektronska oprema koja sadrži opasne komponente | 20 01 35* | Postrojenja u pogonu, radi-onica i uprava | 0,01 | - | Privremeno se odlaže u spremnik na lokaciji | Preuzima i reciklira ovlašteni operater za sakupljanje i recikliranje EE otpada | Ne |

4.2. Upravljanje otpadom koji nije opasan

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorija otpada | Primarno mjesto nastajanja | Količine | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/mjesec | m3/mjesec |  |  |  |
| Prašinasti i praškasti otpad | 01 04 10 | Postrojenje za drobljenje i klasiranje | 1,0 t | - | Iskorištava se za posi-panje kokila u svrhu njihove zaštite i sl. | Ne | Ne |
| Talozi i drugi otpad od pranja i čišćenja ruda (kvarca) | 01 04 12 | Odjeljenje pripreme sirovina | - | 6 m3 | Ne | Ne | Odlaganje na komunalnu deponiju u Jajcu |
| Otpadna šljaka iz peći | 10 02 02 | Peć IV i peć V | 382 t | - | Ne | Ne | Odlaganje na komunalnu deponiju u Jajcu |
| Kruti otpad od čišćenja plina (filterska prašina - mikrosilika) | 10 02 08 | Filtersko postrojenje | 683 t | - | Peletiranje mikrosilike i privremeno odlaganje u skladištu do otpreme | Iskorištavanje u proizvo-dnji betonske galanterije i građevinskih materijala | Ne |
| Otpadna glina od zatvaranja otvora za izljev iz peći | 10 02 99 | Peć IV i peć V | 2,0 t | - | Ne | Ne | Preuzima JKP “Čistoća i zelenilo“ Jajce i odlaže na komun. deponiju u Jajcu, sa kojim potpisati potpisati ugovor |
| Otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (filterske vreće) | 10 02 99 | Vrećasti filter | - | 42 kom. | Ne | Ne |  |
| Obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa | 16 02 02 | Peć IV i peć V | 1,0 t | - | Ne | Ne |  |
| Željezo i čelik | 17 04 05 | Održavanje postrojenja | 2,5 t | - | Ne | Isporuka ovlaštenom oper-ateru u svrhu iskorištavanja | Ne |
| Miješani metali | 17 04 07 | Održavanje postrojenja | 0,5 t | - | Ne | Isporuka ovlaštenom oper-ateru u svrhu iskorištavanja | Ne |
| Muljevi od dekarbonizacije | 19 09 03 | Priprema demi vode | - | 2,5 m3 | Ne | Ne | Preuzima JKP “Čistoća i zelenilo“ Jajce i odlaže na komun. deponiju |
| Rastvori i muljevi od regene- racije ionskih izmjenjivača | 19 09 06 | Priprema demi vode | - | 1,0 m3 | Ne | Ne |  |
| Papir i karton | 20 01 01 | Uprava | - | 1,0 m3 | Ne | Ne | JKP “Čistoća i zelenilo“ Jajce |
| Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina | 20 01 08 | Restoran/kantina | - | 0,15 m3 | Ne | Ne | JKP “Čistoća i zelenilo“ Jajce |
| Odbačena električna i elektronska oprema koja ne sadrži opasne komponente | 20 01 36 | Postrojenja u pogonu, radi-onica i uprava | 0,01 t | - | Ne | Preuzima i reciklira ovlašteni operater za recikliranje EE otpada | Ne |

5. Izvori emisija iz pogona i postrojenja

5.1. Emisije u zrak

U procesu proizvodnje ferosilicija prisutne su emisije prašine i otpadnih dimnih plinova koji dominantno nastaju kao produkt procesa topljenja kvarca, uz dodatak ugljeničnih materijala (drvene sječke, kamenog uglja, lignita i metalurškog koksa), u dvije elektrolučne peći, te emisije prašine prilikom drobljenja i klasiranja ferosilicija na separaciji u komercijalne granulacije.

Emisija SiO2-prašine iz elektro-peći je relativno velika i zbog toga se nastali plinovi filtriraju u specijalno izgrađenom tehničkom sistemu za otprašivanje koji praktično zadržava i najsitnije čestice prašine, tako da je koncentracija mehaničkih čestica na izlazu nakon filtriranja u ranijem radu pogona i postrojenja iznosila ispod 20 mg/m3.

U procesu filtriranja produkovanih otpadnih dimnih plinova u filterskom postrojenju se izdvoji i sakupi najveća količina prašine, amorfnog SiO2, zvane mikrosilika.

Mikrosilika je vrlo cijenjena sekundarna sirovina i zbog toga se pelitira u svrhu lakše manipulacije i transporta, a uspješno se koristi u proizvodnji cementa, vodonepropusnih betona, specijalnih materijala za sanacije oštećenih građevinskih objekata, vatrostalnih materijala i drugih građevinskih materijala.

Za maksimalnu proizvodnju od 41.000 t/g ferosilicija može se očekivati oko 8.200 t/g prašine (mikrosilike), koja se priprema, odnosno peletira i isporučuje kupcima kao sekundarna sirovina (građevinski materijal).

Kontrolu emisije prašine treba vršiti instaliranjem mjernih uređaja, odnosno automatske opreme za kontinuiranu registraciju koncentracija na svakom dimnjaku.

Pored navedenih poboljšanja predviđena je ugradnja vreća od staklenih vlakana sa PTFE (teflon) membranom, koje imaju garantovanu minimalnu efikasnost od 99,99 %, jer njihove membrane imaju pore veličine isod 2 μm. Rezultat rada filtera sa vrećama od ovih materijala je smanjenje emisije ispod 5 mg/m3.

Prema IPPC direktivi (Reference Document on Best Available Techniques in theNon Ferrous Metals Industries, December, 2001), emisija prašine iza filterskog postrojenja je niža od 5 mg/Nm3 i ukupna emisija varira između 0,2 i 0,6 kg/t proizvedene ferolegure. U ovim granicama efikasnosti je i odabrani filterski sistem.

Pored prašine iz peći se emituju i plinoviti polutanti u atmosferski zrak od kojih dominantno, dok otpadni dimni plinovi ne sadrže značajnije količine sumpornih i azotnih oksida te drugih plinovitih polutanata.

Glavne emisije u zrak - Karakteristike emisija (jedna tabela se popunjava za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta:	Z1  (A2-1) – Dimnjak filterskog postrojenja

| Parametar | Kratak opis tretmana | Kod ispuštanja |
| --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | kg/h | kg/god |
|  |  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Čvrste čestice | Otprašivanje u vrećastom filteru | <5 | 20 | - | - | - | - |
| CO | Automatska kontrola procesa, tj. upravljanje tehnološkim procesom pomoću PCL sistema, prema zadanim tehnološkim parametrima | 90 | - | - | - | - | - |
| SO2 |  | 230 | - | - | - | - | - |
| NOx |  | 170 | - | - | - | - | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

Emisije u zrak - Manje emisije u zrak (jedna tabela se popunjava za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta:  Z2  - Dimnjaci peći br. IV (3 dimnjaka)

| Tačka emisije | Opis | Detalji emisije (1) |
| --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/Nm3(2) | kg/h | kg/god. |
| A2-2: Dimnjak peći IV - 1 | Ispust dimnih linova iz ventilacionog sistema peći IV za vrijeme tehnološkog poremećaja u radu filterskog postrojenja. Peć IV ima tri dimnjaka na čijem vrhu su postavljeni poklopci u cilju sprečavanja ispuštanja dimnih plinova u okolni zrak, koji se aktiviraju pojavom tehnološkog poremećaja u radu vrećastog filtera i emitiju zagađujuće materije u zrak. | - Čestice čestice - NOx, - SO2, -CO | - | - | - |
| A2-2: Dimnjak peći IV - 2 |  |  | - | - | - |
| A2-2: Dimnjak peći IV -3 |  |  | - | - | - |

Referentni broj emisionog mjesta:  Z3  - Dimnjaci peći br. V (2 dimnjaka)

| Tačka emisije | Opis | Detalji emisije (1) | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal |  |
| A2-3: Dimnjak peći V - 1 | Ispust dimnih linova iz ventilacionog sistema peći V za vrijeme tehnološkog poremećaja u radu filterskog postrojenja. Peć V ima 2 dimnjaka na čijem vrhu su postavljeni poklopci u cilju sprečavanja ispuštanja dimnih plinova u okolni zrak, koji se aktiviraju pojavom tehnološkog poremećaja u radu vrećastog filtera i emitiju zagađujuće materije u zrak. | - Čestice čestice - NOx, - SO2, -CO | Da |
| A2-3: Dimnjak peći V - 2 |  |  |  |

Fugitivne i potencijalne emisije

Emisije u zrak – Potencijalne emisije u zrak

| Emisiono mjesto (referentni broj) Prema priloženoj mapi | Opis | Uzrok (uslov) koji emisiju može da izazove | Detalji o emisiji (Potencijalna maksimalna emisija) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materijal |
| Z4 (A3-1) | A3-1: Vrećasti filter na postrojenju za drobljenje i klasiranje ferosilicija (FeSi75%) | Filter postrojenja za drobljenje i klasiranje komada ohlađenog ferosilicija se nalazi u Odjeljenju za drobljenje, klasirajne i pakovanje ferosilicija iz kojeg se očišćeni zrak ispušta preko žaluzina na kućištu filtera u okolnu atmosferu u hali. | Čvrste čestice |
| Z5 (A3-2) | A3-2: Prijemno skladište sirovina | Istovar, manipulisanje i doziranje sirovina na transportni sistem na prostoru prijemnog skladišta sirovinskih resursa (betonski boksovi) uzrokuje difuzne emisije prašine. | Čvrste čestice |
| Z6 (A3-3) | A3-3: Transportni sistem (dvije linije) | Transportni sistem sirovina sa prijemnog/ vanjskog skladišta u pećne silose na koti +36 hale za obe peći na otvorenim dionicama uzrokuje difuizne emisije prašine. | Čvrste čestice |

Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti  - Emisija u zrak iz vrećastog filtera elektrolučnih peći IV i V

| Polutant | Granična vrijednost mg/Nm3 | Napomena |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 500 | Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05) |
| NOx | 500 |  |
| SiO2 | 5 |  |
| CO | 200 | BAT Non-ferrous Metals Industries, 2016 |
| Čvrste čestice | <5-20 | BAT Non-ferrous Metals Industries, 2016 |
| VOC | 100 | BAT Non-ferrous Metals Industries, 2016 |

5.2. Otpadne vode

Iz pogona za proizvodnju ferosilicija ispuštaju se sljedeće otpadne vode:

- tehnološka otpadna voda od hlađenja omekšane (demineralizirane) vode u sistemu recirkulacije, koja je u protočnom sistemu i nakon što odradi funkciju hlađenja demineralizirane vode u recirkulaciji ispušta se ponovo u vodotok iz kojeg je uzeta, sa povećanom temperaturom za oko Δt=3-4 0C;

- tehnološke otpadne vode od čišćenja kamenca sa stijenki sekcija izmjenjivača toplote na sekundarnoj strani kuda cirkulira sirova voda;

- onečišćene oborinske vode sa vanjskih uređenih radnih površina u krugu pogona opterećene mehaničkim nečistoćama i rasutim uljima;

- sanitarno-fekalne otpadne vode ispuštene iz kupatila, restorana i kuhinje, te sanitarnih prostorija u sistem javne kanalizacije.

Tehnološka otpadna voda od hlađenja omekšane (demineralizirane) vode u sistemu recirkulacije nije opterećena nikakvim nečistoćama i jedino joj se temperatura podiže za oko Δt=3-4 0C nakon ispuštanja iz sekcija izmjenjivača, što nemože značajnije uticati na temperaturni režim vodotoka.

Tehnološke otpadne vode od čišćenja kamenca sa stijenki sekcija izmjenjivača toplote na sekundarnoj strani kuda cirkulira sirova voda nastaju u maloj količini (u prosjeku oko 2 m3 kvartalno). Pošto ova otpadna voda sadrži kemijsko sredstvo za čišćenje kamenca (HCl) mora se obavezno prečistiti i neutralizirati prije ispuštanja u recipijent. Operator razmatra varijantu hlađenja recirkulacione vode sa zračnim tornjevima i ukoliko se prihvati i implementira ova varijanta, neće biti zahvatanja sirove vode iz vodotoka niti njenog ispuštanja u vodotok.

Onečišćene oborinske vode sa vanjskih uređenih radnih površina u industrijskom krugu pogona za proizvodnju ferosilicija su za vrijeme rada ovog pogona slobodno oticale po okolnom terenu i slivale se u rijeku Vrbas, koja predstavlja recipijent svih voda sa analizirane lokacije. Ove otpadne vode se moraju predhodno obraditi u separatoru za odvajanje mehaničkih nečistoća i ulja prije njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju ili rijeku Vrbas.

Sanitarno-fekalne otpadne vode iz mokrih čvorova, kuhinje i kupatila se ispuštaju internom kanalizacijom u sistem javne kanalizacije, kojom upravlja javno komunalno preduzeće.

5.3. Emisija  buke

U pogonu za proizvodnju ferosilicija u Jajcu proizvodi se buka umjerenog intenziteta. Dominantni izvori buke su: drobilica i klasirnica ferosilicija, pogonski motori i kompresori. Ova posatrojenja se nalaze u industrijskim halama, tako da se emitovana zvučna energija smanjuje i prema tome buka od ovih postrojenja ne može značajnije uticati na okoliš, odnosno na ambijentalni nivo buke, posebno u najbližem naselju Skela. Buku manjeg intenziteta produkuju transportni sistemi, ventilatori i druga sredstva rada, ali ova buka nije značajna sa aspekta uticaja na okolinu.

5.4. Otpad

U pogonu za proizvodnju ferosilicija nastaju određene vrste čvrstog i tečnog otpada,

karakteristične za proizvodnju ferolegura.

Sav otpad koji se produkuje u ovom pogonu se selektivno sakuplja u posebne spremnike, prostore i prostorije u skladu sa odredbama Uredbe o selektivnom prikupljanju, pakiranju i označavanju otpada (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/06). Upotrebljive vrste otpada se koriste za vlastite potrebe u istom tehnološkom procesu ili se isporučuju tržište kao sekundarne sirovine ili ovlaštenom operatoru za zbrinjavanje opasnih vrsta otpada.

Od svih vrsta otpada u predmetnom pogonu dominantno nastaje velika količina fine SiO2 prašine (komercijalnog naziva mikrosilika), koja se izdvaja u procesu filtriranja prašine iz produkovanih otpadnih dimnih plinova na tehničkom sistemu za otprašivanje (cikloni i vrećasti filter). Količina mikrosilike iznosi oko 8.200 t/g, koja se priprema (peletira) radi lakše i okolinski prihvatljivije manipulacije i transporta i koja se isporučuje kupcima kao sekundarna sirovina. Mikrosilika je vrlo cijenjena sekundarna sirovina koja se koristi u proizvodnji cementa, vodonepropusnih betona, specijalnih materijala za sanacije oštećenih građevinskih objekata, vatrostalnih materijala i dr.

Nakon izgradnje separatora za prečišćavanje oborinskih otpadnih voda i puštanja u funkciju treba obezbijediti zbrinjavanje ovih vrsta otpadnih materijala ugovaranjem sa ovlaštenim operatorom.

Miješani komunalni otpad se sakupljao u namjenskom kontejneru i redovno se odvozio na komunalnu deponiju u cilju konačnog odlaganja, angažovanjem JKP Komunalac Jajce.

Postupanje sa otpadom u pogonu za proizvodnju ferosilicija u Jajcu je detaljno definisano posebnim planom o upravljanju otpadom, koji čini sastavni dio plana aktivnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole.

6 Mjere i aktivnosti operatora  za zaštitu okoliša

a) Mjere za racionalnu potrošnju sirovina, goriva, električne energije i vode uključujući i mjere energetske efikasnosti

- Uvesti i održavati sistem za upravljanje zaštitom okoliša u cilju ispunjavanja obaveza/mjera iz okolinske dozvole i zakonske regulative;

Rok: za uspostavu sistema upravljanja zaštitom okoliša je najkasnije 6 mjeseci od pokretanja proizvodnje a provođenje je stalna obaveza

- Uspostaviti redovno praćenje potrošnje sirovina, goriva, električne energije i vode u cilju obezbjeđenja racionalne potrošnje i postizanja normativa predviđenih NRT radi smanjivanja emisija i produkcije otpada, o čemu treba voditi evidenciju u cilju analize postignutih efekata;

Rok: Uspostava praćenja 2022. godina i praćenje stalna obaveza

- Izvršiti optimizaciju kontrole tehnoloških parametara peći prema tehnološkim mogućnostima instaliranih sistema upravljanja procesima u peći IV i peći V uključujući automatsku kompjutersku kontrolu, te isti održavati u granicama optimalnog funkcionisanja;

Rok: Optimizacija sistema upravljanja 2023. godine, a njegovo održavanje je stalna obaveza;

- Održavanje kontrolnih tehnoloških parametara peći u njihovim optimalnim vrijednostima ili blizu optimatlnih vrijednosti u cilju smanjenja emisija;

Rok: Stalna obaveza uz vođenje zapisa;

- Kvalitetno održavanje mjerno-regulacione opreme radi obezbjeđenja tehnoloških pokazatelja o potrošnji sirovina, goriva, električne eneregije i vode i efikasnog upravljanja tehnološkim procesima u cilju racionalne potrošnje sirovina, goriva, električne eneregije i vode kao i smanjivanja emisija i produkcije otpada;

Rok: stalna obaveza

- Redovno provoditi remont i održavanje u ispravnom stanju tehnološke opreme u cilju racionalne potrošnje sirovina, goriva, električne eneregije i vode kao i smanjivanja emisija i produkcije otpada;

Rok: stalna obaveza

- Uraditi detaljan plan mjera energetske efikasnosti u skladu sa NRT tehnikama i obezbjediti uvjete za njegovu implementaciju u cilju smanjivanja potrošnje energije;

Rok: izrada plana 2023. a za realizaciju mjera energetske efikasnosti prema rokovima iz plana

- Provesti odgovarajuću obuku svih odgovornih zaposlenika o primjeni mjera za sprečavanje/smanjivanje emisija i negativnih uticaja na okoliš te odgovornosti svakog uposlenika za poduzimanje i provođenje mjera zaštite okoliša pri obavljanju radnih aktivnosti angažovanjem stručnog lica inženjerstva zaštite okoliša o čemu treba voditi evidenciju;

Rok: Najmanje jedanput godišnje (po mogućnosti do kraja drugog kvartala);

b) Mjere za sprečavanje i smanjivanje emisija u zrak

- Obezbijediti kontinuirani rad i kvalitetno održavanje filterskog postrojenja CEAG za otprašivanje dimnih plinova peći i vrećastog filtera na postrojenju za drobljenje i klasiranje ferosilicija u cilju postizanja njihove optimalne efikasnosti i minimiziranja emisija prašine u zrak;

Rok: Stalna obaveza, a održavanje prema planu i potrebama;

- Provoditi kontinuirano automatsko praćenje zapunjenosti vreća filterskog postrojenja te vizuelni pregled stanja vreća i zapunjenosti komora filtera česticama prašine, kao i drugih funkcionalnih elemenata filtera o čemu treba voditi zapise;

Rok: Stalna obaveza

- Upravljanje radom filterskog sistema vršiti pomoću softverskog programa, odnosno računara smještenog u komandnoj sobi u cilju postizanja i održavanja projektovane efikasnosti filterskog sistema za otprašivanje dimnih plinova iz peći;

Rok: Stalna obaveza

- Prašinu iz filterskog postrojenja odvoditi pneumatskim cjevovodom u toranj za peletiranje i skladištenje u cilju sprečavanja njenog nekontrolisanog emitovanja/rasipanja u okoliš i iskorištavanja kao sekundarne sirovine;

Rok: Stalna obaveza

- Planom održavanja tehnološke opreme i tehničkih sistema za otprašivanje obavezno planirati neophodne mjere za preveniranje tehnoloških poremećaja i akcidentnih situacija koje uzrokuju povećane emisije i zagađivanje zraka;

Rok: stalna obaveza

- Svakodnevno poduzimati i provoditi preventivne i sanacione mjere za smanjivanje i kontrolu difuznih i fugitivnih emisija uključujući sva postrojenja i uređaje na kojima se javljaju difuzne i fugitivne emisije, vanjske radne površine i puteve (održavanje opreme, čišćenje površina, pranje saobraćajnica, vlaženje vanjskih radnih površina i sl.);

Rok: stalna obaveza

- Pri suhov, sunčanom i vjetrovitom vremenu obavezno vršiti vlaženje/prskanje vanjskih skladišta/deponija rastresitog materijala i manipulativnih površina umjerenom količinom vode i održavanje manipulativnih površina, deponija i kruga vlažnim u cilju sprečavanja/ublažavanja nekontrolisanih emisija čestica prašine i njihovog uticaja na kvalitet ambijentalnog zraka;

Rok: Za vrijeme suhih, sunčanih i vjetrovitih uvjeta

- Periodično mjerenje emisije CO, SO2, NOx i čvrste čestice na dimnjaku filterskog postrojenja, te ispitivanje njegove efikasnosti u cilju što učinkovitijeg smanjivanja emisija ispod propisanih graničnih vrijednosti;

Rok: Prema planu monitoringa

c) Mjere za sprečavanje i smanjivanje emisija u vode

- Sve tehnološke otpadne vode treba uključiti u sistem recirkulacije i ne ispuštati ih u recipijent, kanalizaciju i dalje u rijeku Vrbas, osim u iznimnim slučajevima (u toku remonta ili havarije). Ove vode se moraju prethodno prečistiti do propisanog kvaliteta za ispust u površinske vode prije ispuštanja u rijeku Vrbas;

Rok: 2024. i dalje stalna obaveza

- Otpadne vode od pripreme demineralizirane vode se moraju prečistiti prije ispuštanja u rijeku Vrbas u cilju smanjenja tereta zagađenja i neutralizacije pH ispod graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije;

Rok: 2024. i dalje stalna obaveza

- Onečišćene oborinske vode sa manipulativnih površina treba prikupljati, odvoditi i tretirati do propisanog kvaliteta u separatoru izvedenom u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom i uvjetima iz vodne saglasnosti;

Rok: 2023. i dalje stalna obaveza

- Obezbijediti kvalitetno održavanje i kontinuirano funkcionisanje separatora u cilju što efikasnijeg prečišćavanja oborinskih otpadnih voda i smanjivanja emisija u vode ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti;

Rok: stalna obaveza

- Sve muljeve iz postrojenja i uređaja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda treba zbrinjavati na okolinski prikladan način u skladu sa planom upravljanja otpadom kako bi se spriječilo njihovo nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i odlaganje na neprekladna mjesta zbog zaštite voda;

Rok: stalna obaveza

- Obezbijediti kontrolisano i okolinski prikladno skladištenje ulja i kemijskih sredstava te kontrolisano manipulisanje istim u cilju sprečavanja nekontrolisanog curenja, oticanja i razlivanja po terenu i u kanalizacione odvode;

Rok: 2023. i dalje stalna obaveza

- Manipulisanje uljima i kemikalijama treba obavezno vršiti na način da se izbjegne njihovo nekontrolisano curenje i rasipanje te oticanje u kanalizaciju. Svi rezervoari i posude u kojima se skladište nafta, ulje i kemikalije moraju biti građevinski osigurane i postavljene u tankvanu odgovarajuće zapremine tako da se spriječi nekontrolisano razlijevanje po okolini i u kanalizaciju. Posebnu pažnju treba posvetiti preveniranju rasipanja tečnog goriva i ulja prilikom pretakanja i skladištenja u cilju sprečavanja oticanja u kanalizaciju;

Rok: stalna obaveza

- Mjerama upravljanja zaštitom okoliša osigurati sprečavanje ispuštanja tečnih materija i kemikalija u kanalizaciju i po površini tla, u cilju preveniranja zagađivanja voda uključujući i poduzimanje mjera dekontaminacije i remedijacije onečišćene lokacije sakupljanjem rasutih tečnosti i onečišćenog sloja zemlje i zbrinjavanjem kao opasnog otpada;

Rok: stalna obaveza

- Obezbjediti redovno kvalitetno održavanje svih hidrotehničkih objekata, instalacija i drugih objekata i uređaja za prečišćavanje i odvodnju otpadnih voda na način koji obezbjeđuje njihovu potpunu tehnološku ispravnost i funkcionalnost;

Rok: stalna obaveza

- Kvalitet ispuštene, prečišćene vode iz pogona i postrojenja za proizvodnju ferolegura treba da bude u granicama koje su utvrđene Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije;

Rok: stalna obaveza

- Realizacija mjera predviđenih vodnom dozvolom izdatom od strane Agencije za vodno područje rijeke Save;

Rok: Prema rokovima definisanim izdatom vodnom dozvolom

- Periodični monitoring tehnoloških otpadnih voda u skladu sa Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije;

Rok: Prema planu monitoringa

- Sanitarno-fekalne otpadne vode odvoditi i ispuštati preko revizionog okna u javnu komunalnu kanalizaciju;

Rok: stalna obaveza

d) Mjere za sprečavanje i smanjivanje emisija u tlo uključujući i zaštitu vegetacije

- Sve oborinske vode sa manipulativnih površina, parkirališta i internih saobraćajnica kontrolisano odvoditi kanalizacionim sistemom u separator radi prečišćavanja kako bi se spriječilo njihovo nekontrolisano oticanje i onečišćivanje tla/zemljišta;

Rok: stalna obaveza

- Manipulisanje uljima i kemikalijama treba obavezno vršiti na način da se izbjegne njihovo nekontrolisano curenje i oticanje po okolnom zemljištu. Stoga, svi rezervoari i posude u kojima se skladište nafta, ulje i kemikalije moraju biti građevinski osigurane i postavljene u tankvanu odgovarajuće zapremine tako da se spriječi nekontrolisano razlijevanje po okolnom zemljištu;

Rok: stalna obaveza

- Poduzimati i provoditi mjere za sprečavanje devastacije i onečišćenja tla/zemljišta upravljanjem otpadom u skladu sa planom upravljanja otpadom, upravljanjem zaštitom okoliša u skladu sa zakonskom regulativom, ograničavanjem i zabranom odlaganja otpadnih materijala na nepredviđena i neprikladna mjesta, te za sprečavanje korištenja zemljišta za obavljanje radnih aktivnosti izvan namjenskih/određenih vanjskih prostora i provođenje mjera zaštite zemljišta;

Rok: stalna obaveza

- Poduzimati i provoditi mjere zaštite i održavanja vegetacije i zelenih površina u industrijskom krugu u cilju poboljšanja kvaliteta okoliša i ublažavanja emisija prašine u okoliš;

Rok: stalna obaveza

- Izvršiti ozelenjavanje svih slobodnih površina drvenastim, grmolikim i zeljastim vrstama u industrijskom krugu u skladu sa posebnim planom i održavanje svih zelenih površina u cilju poboljšavanja ekoloških performansi pogona;

Rok: priprema Plana - 2023. godina, a realizacija plana ozelenjavanja i održavanja zelenih površina je stalna obaveza

- Izvršiti detaljan pregled industrijskog kruga u cilju identifikovanja prisustva/zastupljenosti invazivnih vrsta i poduzeti mjere za njihovo uništavanje korištenjem okolinski prikladnih sredstava i tehnika ako se otkriju/identifikuje;

Rok: 2023. godina i dalje stalna obaveza

e) Mjere za sprečavanje i smanjivanje buke

- Zamjena oštećenih elemenata postrojenja koji uzrokuju visok nivo buke u cilju smanjivanja nivoa buke ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti;

Rok: stalna obaveza

- Redovno servisiranje i tekuće održavanje svih postrojenja, tehnološke opreme i uređaja, uključujući redovno podmazivanje rotirajućih i nalijegajućih mehanizama, pritezanja olimljenja i remenja i sl. u cilju što većeg smanjivanja/ublažavanja nivoa buke ispod propisanih graničnih vrijednosti i ublažavanja uticaja buke na okoliš;

Rok: stalna obaveza

- U slučaju da se u toku rada postrojenja i uređaja ili izvođenja radnih aktivnosti pojavi ili pak mjerenjem utvrdi prekomjerni nivo buke, odmah bez odlaganja treba pristupiti sanaciji i otklanjanju uzroka prekomjerne buke;

Rok: stalna obaveza

- Periodični monitoring buke u cilju utvrđivanja i ocjene uticaja buke od rada postrojenja i uređaja na okoliš te provođenja mjera za smanjivanje nivoa buke u slučaju kada se utvrdi veći nivo buke od dozvoljenih graničnih vrijednosti;

Rok: u skladu sa rokovima definisanim planom monitoringa

f) Mjere za sprečavanje produkcije otpada i/ili povrata korisnog materijala iz otpada koji producira pogon i postrojenje i rokove za njihovu realizaciju

Prema odredbama Zakona o  upravljanju otpadom (“Službene novine FBIH“, broj: 33/3 i 72/09 i 92/17) i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona, operater je dužan osigurati provođenje mjera za sprečavanje produkcije otpada, koliko to primjenjena tehnologija omogućava, smanjivanje količina otpada, te povrat i recikliranje korisnog materijala iz otpada u svrhu ponovne upotrebe i konačnog zbrinjavanja opasnog otpada.

U cilju sprečavanja ili smanjenja produkcije otpada i smanjivanja količina otpada, operater je dužan uspostaviti monitoring nastanka otpada, locirati mjesta nastanka te ustrojiti i uredno voditi evidenciju o količinama otpada po vrsti, načinu zbrinjavanja i otpremi otpada na iskorištavanje.

Operater je dužan imenovati odgovorno lice za upravljanje otpadom, koje je dužno da poduzme i provode sljedeće opće mjere vezane za upravljanje otpadom:

- izraditi i ažurirati prijedlog plana upravljanja otpadom u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom,

- obezbjediti provođenje plana upravljanja otpadom,

- predlagati mjere za poboljšanje prevencije nastanka otpada, smanjivanja količina, ponovnog korištenja i recikliranja otpada, kao i ostale mjere vezane za održivo upravljanje otpadom,

- vrši nadzor ispunjavanja uvjeta za upravljanje otpadom definisanih planom upravljanja otpadom i o tome izvještavaju menadžera društva.

Osnovne mjere za sprečavanje produkcije, smanjivanja količina, povrata i recikliranja otpada te zbrinjavanja opasnog otpada su sljedeće:

- Uvesti i održavati operativni sistem okolinski ispravnog/prikladnog skupljanja, skladištenja, ponovnog iskorištavanja (internog recikliranja), recikliranja izvan pogona te konačnog zbrinjavanja odlaganjem neopasnog otpada na kontroliranoj/uvjetnoj deponiji i otpreme opasnih vrsta otpada ovlaštenim operaterima na konačno zbrinjavanje prema uvjetima iz plana upravljanja otpadom i zahtjevima zakonske regulative;

Rok za uvođe sistema za upravljanje otpadom je najkasnije 6 mjeseci od pokretanja proizvodnje, a održavanje sistema upravljanja otpadom je stalna obaveza

- Postojeće tehnološke procese voditi prema propisima i tehnološkim procedurama/upustvima sa maksimalnim materijalnim iskorištavanjem i energetskom efikasnošću, na način da nastaju minimalne količine otpadnih materija iz procesa. Mjeru treba realizirati definisanjem procedure i izradom upustava za upravljanje procesima;

Rok za izradu procedure/upustva: najkasnije 6 mjeseci od pokretanja proizvodnje i dalje je stalna obaveza

- Otpad iz proizvedenih procesa ponovo vraćati u procese (reciklirati) svugdje gdje je to tehnološki moguće i ekonomski isplativo ili ga obrađivati za recikliranje izvan pogona, što treba regulirati procedurom za upravljanje procesima;

Rok za izradu procedure/upustva: najkasnije 6 mjeseci od pokretanja proizvodnje i dalje stalna obaveza

- Otpad koji nije moguće reciklirati u vlastitom pogonu treba predati ovlaštenom operateru na dalje iskorištavanje i/ili zbrinjavanje, što treba regulisati ugovorom o preuzimanju, iskorištavanju i/ili zbrinjavanju otpada;

Rok za ugovaranje je najkasnije 6 mjeseci od pokretanja proizvodnje i dalje stalna obaveza

- Otpad se mora selektivno odlagati po vrsti na predviđena, opremljena, označena i kontrolirana mjesta/skladišta na način da se izbjegne: opasnost po zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, onečišćenje vode, tla i zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, nekontrolirano odlaganje i spaljivanje bilo koje vrste otpada, požar ili eksplozija, buka i neugodni mirisi, pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinjskih i biljnih organizama i sl.;

Rok: stalna obaveza

- Manipulisanje/upravljanje otpadom se mora vršiti tako da ne uzrokuje negativne posljedice na okolinu, niti uznemiravanje stanovništva usljed razvijanja neprijatnih mirisa ili narušavanja estetskih karakteristika okoline;

Rok: Stalna obaveza

- Privremeno odlaganje/skladištenje tehnološkog otpada unutar industrijskog kruga obavezno treba uskladiti sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o zaštiti okoliša u pogledu uređenja lokacije i upravljanja odlaganjem/skladištenjem otpada u skladu sa planom o upravljanju otpadom;

Rok: stalna obaveza

- Operater i odgovorno lice za upravljanje otpadom su za opasni otpad dužni:

- obezbjediti zatvoreni odnosno kontrolirani prostor i odgovarajuće spremnike za skladištenje opasnog otpada,

- voditi zasebnu evidenciju o vrsti/kategoriji i količini opasnog otpada,

- vršiti odvojeno sakupljanje po vrsti odnosno kategoriji opasnog otpada,

- obezbijediti odlaganje/sakupljanje u odgovarajuće spremnike na kojima mora stajati natpis “opasan otpad“,

- skupljaču predati prateći list za opasni otpad s podacima o vrsti, količini, porijeklu i načinu pakovanja opasnog otpada,

- čuvati evidenciju najmanje 5 godina, te prema potrebi evidenciju staviti na uvid nadležnoj inspekciji zaštite okoliša;

Rok: Stalna obaveza

- Komunalni otpad i drugi neopasni i nekorisni otpad treba sakupljati u posebne/namjenske posude i kontejnere unutar kruga pogona i periodično ga odvoziti na kontroliranu komunalnu deponiju angažovanjem JKP ”Čistoća i zelenilo“ Jajce u skladu sa potpisanim ugovorom I planom o upravljanju otpadom;

Rok: Stalna obaveza

- Uspostaviti i redovno dnevno provoditi monitoring i kontrolu nastanka, skladištenja i otpreme otpada po kategorijama i količinama, te voditi urednu evidenciju o nastanku, sakupljanju i otpremi otpada korištenjem prikladnog obrasca u skladu sa Planom o upravljanju otpadom i zakonskom regulativom;

Rok za izradu obrasca za evidenciju količina otpada i uspostavljanje sistema nadzora otpada je najkasnije 3 mjeseca od pokretanja proizvodnje i dalje stalna obaveza

- Operater je dužan organizovati i provoditi edukaciju odgovornih lica čije radne aktivnosti su vezane za produkciju i upravljanje otpadom u pogonu u skladu sa posebnim planom edukacije pripremljenim na osnovu odredbi Zakona o upravljanju otpadom, provedbenih propisa i plana upravljanja otpadom kojim je uređen sistem upravljanja otpadom u pogonu za proizvodnju ferosilicija u cilju što efikasnijeg upravljanja otpadom o čemu obavezno treba voditi zapise;

Rok za izradu plana edukacije zaposlenika je najkasnije 6 mjeseci od pokretanja proizvodnje i provođenje edikacije treba vršiti najmanje jedanput godišnje

- Na osnovu dnevne evidencije o količinama otpada po vrstama, svakog mjeseca unositi podatke u informacioni sistem Fonda za zaštitu okoliša FBiH (u elektronskoj formi), te Fondu ili operateru sistema za upravljanje otpadom dostavljati godišnji izvještaj u skladu sa odredbom člana 11. stav 1. alineja c) Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine FBiH'', broj: 97/18);

Rok: Stalna obaveza

- Fondu za zaštitu okoliša FBiH dostaviti Godišnji izvještaj o produkciji otpada po kategorijama/vrstama i količinama na obrazcu iz Priloga 3. Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom u cilju unosa podataka u Registar svih obveznika izvještavanja ovog informacionog sistema;

Rok: najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu

- Ukoliko se na lokaciji pogona za proizvodnju ferosilicija u Jajcu eventualno pojavi otpad nepoznatog sadržaja, operater i odgovorno lice za upravljanje otpadom pogona gdje se pojavio predmetni otpad su dužni odmah izvijestiti nadležnu inspekciju za zaštitu okoliša  u cilju vršenja pregleda i poduzimanja mjera predviđenih odredbama Pravilnika o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat;

Rok: Stalna obaveza

Postupanje sa otpadom svih vrsta koji nastaje i produkuje se na prostoru pogona za proizvodnju ferosilicija u Jajcu, što uključuje poduzimanje mjera za sprečavanje produkcije i smanjivanje količina otpada, iskorištavanje i povrat (korisnog materijala iz otpada, interno recikliranje korisnih vrsta otpada, te otpremu korisnih vrsta otpada ovlaštenim operaterima u svrhu iskorištavanja/recikliranja i otpremu ovlaštenim operaterima opasnih vrsta otpada na konačno zbrinjavanje, detaljno je opisano i uređeno u planu upravljanja otpadom, koji čini sastavni dio zahtjeva za obnovu okolinske dozvole.

7.  Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti  - Emisija u zrak iz vrećastog filtera elektrolučnih peći IV i V

| Polutant | Granična vrijednost mg/Nm3 | Napomena |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 500 | Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05) |
| NOx | 500 |  |
| SiO2 | 5 |  |
| CO | 200 | BAT Non-ferrous Metals Industries, 2016 |
| Čvrste čestice | <5-20 | BAT Non-ferrous Metals Industries, 2016 |
| VOC | 100 | BAT Non-ferrous Metals Industries, 2016 |

- Granična vrijednost i tolerantna vrijednost za zaštitu zdravlja ljudi

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična vrijednost | Tolerantna vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Jedan sat | 350 ((g/m3) | 500 ((g/m3) |
| SO2 | Jedan dan | 125 ((g/m3) | 125 ((g/m3) |
| NO2 | Jedan sat | 200 ((g/m3) | 225 ((g/m3) |
| NO2 | Jedan dan | 85 ((g/m3) | 125 ((g/m3) |
| CO | 8 sati |  | 10 (mg/m3) |
| O3 | 8 sati |  | 120 (mg/m3) |
| Dim | Jedan dan | 30 ((g/m3) | 60 ((g/m3) |

Napomena: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima emisije

7.1. Granične vrijednosti emisije u vodu

granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim

propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

| Parametar | Jedinica mjerenja | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | (°C) | 30,00 |
| pH vrijednost | - | 6,5-9,0 |
| Ukupne suspendovane materije | (mg/l) | 35 |
| Taložive materije | (ml/l) | 0,5 |
| HPK-Cr | (mg/l) | 125 |
| BPK5 | (mg/l) | 25 |
| NH4-N | (mg/l) | 10 |
| Ukupni N | (mg/l) | 15 |
| Ukupni P | (mg/l) | 2,0 |
| Test toksičnost sa Daphnia magna | (%) | >50% |
| Ukupna ulja i masti | (mg/l) | 20 |
| Mineralna ulja | (mg/l) | 10 |
| Fe | (mg/l) | 5,0 |
| Zn | (mg/l) | 2,0 |
| Ukupan Cr | (mg/l) | 0,5 |
| Ni | (mg/l) | 0,5 |
| Pb | (mg/l) | 0,2 |
| As | (mg/l) | 0,1 |
| Cd | (mg/l) | 0,05 |
| Hg | (mg/l) | 0,05 |
| AOX | (mg/l) | 0,5 |

7.2.  Granične vrijednosti buke

- Dozvoljeni nivoi vanjske buke – kod prvih kuća

| Ekvivalentni nivo buke Leq | Vršni nivo buke L1 |
| --- | --- |
| Dan | Noć | 75 |
| 60 | 50 |  |

8. Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija

8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka (popuniti jednu tabelu za svako mjesto monitoringa pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta:  Z1 (A2-1) - Dimnjak filterskog postrojenja

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu |
| --- | --- | --- |
| O2 | Jedanput godišnje | Dimnjak filterskog postrojenja (oduzimno mjesto za ekstrakciju na dimnjaku i podest sa kojeg se vrši ekstrakcija/uzorkovanje) |
| CO | Jedanput godišnje |  |
| SO2 | Jedanput godišnje |  |
| NOx | Jedanput godišnje |  |
| Čvrste čestice | Jedanput godišnje |  |
| Brzina i protok dimnih plinova | Jedanput godišnje |  |
| Temper. i vlaga dimnih plinova | Jedanput godišnje |  |

Referentni broj emisionog mjesta:  V1 – Reviziono okno za monitoring tehnološke otpadne vode koja se ispušta u rijeku Vrbas

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjerodavan protok | 1 x godišnje sukladno članu 20. stav 4. Uredbe o uvjetima ispuštanja tehnoloških otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Prilog 2 - Tabela 2.2. Minimalni broj uzimanja uzoraka tehnoloških otpadnih voda) | Reviziono okno na ispustu otpadnih u rijeku Vrbas | Uzimanje kompozitnih jednosatnih uzoraka u revizionom oknu na ispustu tehnoloških otpadnih voda, prema standardu BAS EN ISO 5667-1, - 3, -10, -16 - Uzimanje kompozitnih jednosatnih uzoraka ručno u revizionom oknu na ispustu u rijeku Vrbas u skladu sa odredbama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije |
| Temperatura |  |  |  |
| pH vrijednost |  |  |  |
| Ukupne suspendovane materije |  |  |  |
| Taložive materije |  |  |  |
| HPK-Cr |  |  |  |
| BPK5 |  |  |  |
| NH4-N |  |  |  |
| Ukupni N |  |  |  |
| Ukupni P |  |  |  |
| Test toksičnosti sa Daphnia magna |  |  |  |
| Ukupna ulja i masti |  |  |  |
| Mineralna ulja |  |  |  |
| Željez (Fe) |  |  |  |
| Ukupni krom (Cr) |  |  |  |
| Cink (Zn) |  |  |  |
| Nikl (Ni) |  |  |  |
| Olovo (Pb) |  |  |  |
| Kadmij (Cd) |  |  |  |
| Arsen (As) |  |  |  |
| Živa (Hg) |  |  |  |
| AOX |  |  |  |

Referentni broj emisionog mjesta za buku:

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni broj emisionog mjesta: B1 - Elektrolučna peć IV (elektrode, motori, usip sirovina, izljev i dr.) |
| Leq, L1, L10, L90 i Lmax | 1 x godišnje | Vanjska buka kod postrojenja (izvan hale) - peći br. IV (MM1) | 15-minutna mjerenja kontinuirano kao i podaci o meteorološkim uvjetima | BAS ISO 1996-1:2005 BAS ISO 1996-2:2008 |
| Referentni broj emisionog mjesta: B2 - Elektrolučna peć V (elektrode, motori, usip sirovina, izljev i dr.) |
| Leq, L1, L10, L90 i Lmax | 1 x godišnje | Vanjska buka kod postrojenja (izvan hale) - peći br. V (MM1) | 15-minutna mjerenja kontinuirano kao i podaci o meteorološkim uvjetima | BAS ISO 1996-1:2005 BAS ISO 1996-2:2008 |
| Referentni broj emisionog mjesta: B3 - Postrojenje za drobljenje i klasiranje ferosilicija |
| Leq, L1, L10, L90 i Lmax | 1 x godišnje | Vanjska buka kod postrojenja, izvan hale (MM2) | 15-minutna mjerenja kontinuirano kao i podaci o meteorološkim uvjetima | BAS ISO 1996-1:2005 BAS ISO 1996-2:2008 |
| Referentni broj emisionog mjesta: B4 - Ventilatori ventilacionog sistema dimnih plinova iz peći (obe linije filterskog sistema) |
| Leq, L1, L10, L90 i Lmax | 1 x godišnje | Vanjska buka kod postrojenja (MM3) | 15-minutna mjerenja kontinuirano kao i podaci o meteorološkim uvjetima | BAS ISO 1996-1:2005 BAS ISO 1996-2:2008 |

U cilju utvrđivanja uticaja buke na okoliš koju stvaraju postrojenja i uređaji u pogonu za proizvodnju ferosilicija treba vršiti periodično mjerenje nivoa buke (L(A)eq, L(A)10 i L(A)90), korištenjem standardni metoda, na lokaciji ispred najbilžih kuća u naselju Skela, sa desne strane magistralnog puta prema Jajcu, kako je označeno na mapi za monitorig buke, datoj u prilogu (MM4).

Referentni broj emisionog mjesta:   Mjesta nastanka i monitoringa otpada

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- |
| Prašinasti i praškasti otpad (01 04 10) | Dnevno / mjesečno | Dva vrećasta filtera, skladište mikrosilike i skladište sirovina | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Talozi i drugi otpad od pranja i čišćenja rude - kvarca (01 04 12) | Dnevno / mjesečno | Prijemno skladište i priprema/ pranje rude kvarca | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Otpadna šljaka iz peći (10 02 02) | Dnevno / mjesečno | Peć br. IV i peć br. V u proizvodnoj hali | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Kruti otpad od čišćenja dimnih plinova (filterska prašina - mikrosilika) (10 02 08) | Dnevno / mjesečno | Filtersko postrojenje i vrećasti filter drobilica i klasirnice | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Otpadna glina od zatvaranja otvora za izljev iz peći (10 02 99) | Dnevno / mjesečno | Peć br. IV i peć br. V u proizvodnoj hali | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (filterske vreće) (10 02 99) | Dnevno / mjesečno | Filtersko postrojenje i vrećasti filter drobilica i klasirnice | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Sintetska hidraulična ulja (13 01 11*) | Dnevno / mjesečno | Kompresornica i hidraulika | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje (13 02 06*) | Dnevno / mjesečno | Svi dijelovi pogona za proizvodnju ferosilicija | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Čvrste materije iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda (13 05 01*) | Dnevno / mjesečno | Separator ulje/voda | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Muljevi iz odvajača ulje/voda (13 05 02*) | Dnevno / mjesečno | Separator ulje/voda | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Ulje iz odvajača ulje/voda (13 05 06*) | Dnevno / mjesečno | Separator ulje/voda | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Mješavine otpada iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda (13 05 08*) | Dnevno / mjesečno | Separator ulje/voda | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima (15 02 02*) | Dnevno / mjesečno | Svi dijelovi pogona za proizvodnju ferosilicija uključujući i radionice | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa (16 02 02) | Dnevno / mjesečno | Peć br. IV i peć br. V u proizvodnoj hali | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Željezo i čelik (17 04 05) | Dnevno / mjesečno | Svi dijelovi pogona za proizvodnju ferosilicija | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Miješani metali (17 04 07) | Dnevno / mjesečno | Svi dijelovi pogona za proizvodnju ferosilicija | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Muljevi od dekarbonizacije (19 09 03) | Dnevno / mjesečno | Uređaj za dekarbonizaciju i pripremu vode za hlađenje | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Rastvori i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača (19 09 06) | Dnevno / mjesečno | Uređaj za dekarbonizaciju i pripremu vode za hlađenje | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Papir i karton (20 01 01) | Dnevno / mjesečno | Uprava i skladište repromaterijala | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina (20 01 08) | Dnevno / mjesečno | Kuhinja i kantina | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |
| Odbačena električna i elektronska oprema koja sadrži opasne komponente (20 01 35*) | Dnevno / mjesečno | Svi prostori u pogonu | Evidentiranje dnevne i mjesečne količine u t/m3 |

9. Izvještavanje

Operater je obavezan podatke o provedenim mjerenjima emisija dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na način kako je to propisano podzakonskim aktom iz člana 34. Zakona i člana 9. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

Aplikacija za instalaciju obrasca za popunjavanje podataka za registar nalazi se na web stranici www.fmoit.gov.ba. Izvještaji o svim aktivnostima trebaju biti poslani nadležnim institucijama u rokovima.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

10. Period važenja okolišne dozvole

Ovo Rješenje o  obnovljenoj  okolišnoj  dozvoli izdaje se na period od pet godina.

11. Upis u registar izdatih okolišnih dozvola

Ovo rješenje se upisuje u registar izdatih okolinskih dozvola u skladu sa propisom iz člana 101. stav (3) Zakona i člana 8. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

Obrazloženje

Dana 01.08.2022. godine operator STEELMIN BH d.o.o. Jajce dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za obnovu okolinske dozvole za proizvodnju ferosilicija u Jajcu urađen od strane konsultanta institut „Kemal Kapetanović“ Zenica. Sadrža jZahtjeva  je urašen u skladu sa članom Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 38/09).

Osnov za izdavanje okolišne dozvole sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) i Priloga I. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21,74/22).

Uz zahtjev je priložena slijedeća dokumentacija:

- Netehnički rezime

- Plan upravljanja otpadom prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom

- Izvod iz prostorno-planske dokumentacije

- Pravomoćni vodni akt

- Zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole

- Kopija katastarskog plana

- Rješenje o odobrenju upotrebe elektrolučne peći broj IV i pratećih sadržaja

- Rješenje o odobrenju upotrebe elektrolučne peći broj V

- Rješenje o odobrenju upotrebe postrojenja za otprašivanje peći IV i V

- Rješenje o odobrenju upotrebe bjekta za recirkulaciju vode od hlađenja opreme peći

- Rješenje o odobrenju upotrebe objekta elektromašinske radionice

- Položaj pogona/postrojenja, najbližih naselja sa kojim graniči, vodnih površina, šume i ostalih područja

- Položaj objekata/postrojenja i mjesta emisije

- Položaj objekata i mjesta emisije u zrak

- Položaj objekata i tehnološke opreme u pogonu za proizvodnju ferosilicija

- Tehnološka shema proizvodnje ferosilicija sa tokom materijala/energije

U skladu sa člankom 36. i 37. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03) ovo ministarstvo je dostavilo dokumentaciju zainteresiranim subjektima, radi davanja  primjedbi i sugestija, te je dokumentaciju postavilo na javni uvid na web stranicu ministarstva www.fmoit.gov.ba. dana 06.04. 2016.god.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma  je propisivanjem mjera i uvjeta utvrđenih u dispozitivu rješenja ocijenilo da se predloženi projekat mora pridržavati određenih mjera za zaštitu okoliša, pa je temeljem članka 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

U skladu s Zakonom o izmjenama i dopunama federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (Službene novine Federacije BiH”, broj 43/13) tarifni broj 57, točka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION BANKE d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- imenovanom

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- za dokumentaciju

- arhivi